1.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 19.marta noteikumiem Nr.129

Minimāli nozīmīgā īpatnējā radioaktivitāte

1.tabula

Minimāli nozīmīgā īpatnējā radioaktivitāte dažādiem materiāliem

|  |  |  |  | Īpatnējā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | radioaktivitāte |
|  |  | Radioaktīvais | Īpatnējā | sadzīves vai bīstamo |
| Nr. | Radio- | piesārņojums uz | radioaktivitāte, ja | atkritumu poligonā |
| p.k. | nuklīds | virsmas, ja | tiek izmantoti | vai izgāztuvē, ja tiek |
|  |  | materiāli tiek lietoti | betona būvgruži | apglabāti ar radio- |
|  |  | atkārtoti (Bq/cm2) | (Bq/g) | aktīvajiem atkri- |
|  |  |  |  | tumiem saistītie |
|  |  |  |  | materiāli (Bq/g) |
| 1. | 3H | 1 x 104 | 3 x 104 | 1 x 105 |
| 2. | 14C | 1 x 102 | 3 x 102 | 1 x 103 |
| 3. | 22Na | 1 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 100 |
| 4. | 24Na | 1 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 100 |
| 5. | 32P | 1 x 10-1 | 3 x 101 | 1 x 102 |
| 6. | 35S | 1 x 103 | 3 x 103 | 1 x 104 |
| 7. | 36Cl | 1 x 102 | 3 x 102 | 1 x 103 |
| 8. | 45Ca | 1 x 102 | 3 x 102 | 1 x 103 |
| 9. | 51Cr | 1 x 101 | 3 x 101 | 1 x 102 |
| 10. | 54Mn | 1 x 100 | 3 x 10-1 | 1 x 100 |
| 11. | 55Fe | 1 x 102 | 3 x 102 | 1 x 103 |
| 12. | 59Fe | 1 x 100 | 3 x 10-1 | 1 x 100 |
| 13. | 57Co | 1 x 101 | 3 x 100 | 1 x 101 |
| 14. | 58Co | 1 x 100 | 3 x 10-1 | 1 x 100 |
| 15. | 60Co | 1 x 100 | 3 x 10-1 | 1 x 100 |
| 16. | 63Ni | 1 x 103 | 3 x 103 | 1 x 104 |
| 17. | 65Zn | 1 x 101 | 3 x 10-1 | 1 x 100 |
| 18. | 89Sr | 1 x 101 | 3 x 101 | 1 x 102 |
| 19. | 90Sr | 1 x 100 | 3 x 100 | 1 x 101 |
| 20. | 90Y | 1 x 100 | 3 x 101 | 1 x 102 |
| 21. | 94Nb | 1 x 100 | 3 x 10-1 | 1 x 100 |
| 22. | 99mTc | 1 x 100 | 3 x 100 | 1 x 101 |
| 23. | 99Tc | 1 x 101 | 3 x 102 | 1 x 103 |
| 24. | 106Ru | 1 x 101 | 3 x 100 | 1 x 101 |
| 25. | 110mAg | 1 x 100 | 3 x 10-1 | 1 x 100 |
| 26. | 109Cd | 1 x 102 | 3 x 102 | 1 x 103 |
| 27. | 111In | 1 x 100 | 3 x 100 | 1 x 101 |
| 28. | 124Sb | 1 x 100 | 3 x 10-1 | 1 x 100 |
| 29. | 125I | 1 x 101 | 3 x 101 | 1 x 102 |
| 30. | 129I | 1 x 100 | 3 x 100 | 1 x 101 |
| 31. | 131I | 1 x 101 | 3 x 100 | 1 x 101 |
| 32. | 134Cs | 1 x 100 | 3 x 10-1 | 1 x 100 |
| 33. | 137Cs | 1 x 100 | 3 x 10-1 | 1 x 100 |
| 34. | 144Ce | 1 x 100 | 3 x 100 | 1 x 101 |
| 35. | 147Pm | 1 x 102 | 3 x 102 | 1 x 103 |
| 36. | 152Eu | 1 x 100 | 3 x 10-1 | 1 x 100 |
| 37. | 192Ir | 1 x 100 | 3 x 10-1 | 1 x 100 |
| 38. | 204Tl | 1 x 101 | 3 x 100 | 1 x 101 |
| 39. | 210Pb | 1 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 100 |
| 40. | 210Po | 1 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 100 |
| 41. | 226Ra | 1 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 100 |
| 42. | 228Ra | 1 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 100 |
| 43. | 228Th | 1 x 10-1 | 3 x 10-2 | 1 x 10-1 |
| 44. | 230Th | 1 x 10-1 | 3 x 10-2 | 1 x 10-1 |
| 45. | 232Th | 1 x 10-1 | 3 x 10-2 | 1 x 10-1 |
| 46. | 234U | 1 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 100 |
| 47. | 235U | 1 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 100 |
| 48. | 238U | 1 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 100 |
| 49. | 237Np | 1 x 10-1 | 3 x 10-2 | 1 x 10-1 |
| 50. | 239Pu | 1 x 10-1 | 3 x 10-2 | 1 x 10-1 |
| 51. | 240Pu | 1 x 10-1 | 3 x 10-2 | 1 x 10-1 |
| 52. | 241Pu | 1 x 10-1 | 3 x 100 | 1 x 101 |
| 53. | 241Am | 1 x 10-1 | 3 x 10-2 | 1 x 10-1 |
| 54. | 244Cm | 1 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 100 |

2.tabula

Minimāli nozīmīgā īpatnējā radioaktivitāte metāllūžņiem

|  |  | Īpatnējā | Īpatnējā | Īpatnējā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Radio- | radioaktivitāte | radioaktivitāte | radioaktivitāte |
| p.k. | nuklīds | metāllūžņiem, | metāllūžņiem, | metāllūžņiem, kas |
|  |  | kas satur dzelzi | kas satur varu | satur alumīniju |
|  |  | (Bq/g) | (Bq/g) | (Bq/g) |
| 1. | 3H | 1 x 103 | 9 x 104 | 2 x 104 |
| 2. | 14C | 8 x 101 | 3 x 103 | 6 x 102 |
| 3. | 22Na | 2 x 10-1 | 2 x 100 | 4 x 10-1 |
| 4. | 24Na | 6 x 10-1 | 6 x 10-1 | 6 x 10-1 |
| 5. | 32P | 2 x 102 | 2 x 102 | 2 x 102 |
| 6. | 35S | 6 x 102 | 1 x 104 | 3 x 103 |
| 7. | 36Cl | 1 x 101 | 3 x 102 | 4 x 102 |
| 8. | 45Ca | 6 x 102 | 6 x 102 | 1 x 103 |
| 9. | 51Cr | 7 x 101 | 7 x 101 | 7 x 101 |
| 10. | 54Mn | 2 x 100 | 4 x 100 | 4 x 100 |
| 11. | 55Fe | 3 x 104 | 3 x 104 | 7 x 104 |
| 12. | 59Fe | 2 x 100 | 2 x 100 | 2 x 100 |
| 13. | 57Co | 2 x 101 | 2 x 102 | 3 x 101 |
| 14. | 58Co | 1 x 100 | 4 x 100 | 4 x 100 |
| 15. | 60Co | 6 x 10-1 | 1 x 100 | 1 x 100 |
| 16. | 63Ni | 3 x 105 | 2 x 104 | 1 x 105 |
| 17. | 65Zn | 5 x 10-1 | 5 x 100 | 5 x 100 |
| 18. | 89Sr | 6 x 101 | 6 x 101 | 6 x 101 |
| 19. | 90Sr | 1 x 101 | 9 x 100 | 4 x 101 |
| 20. | 90Y | 9 x 101 | 3 x 101 | 9 x 101 |
| 21. | 94Nb | 4 x 10-1 | 9 x 10-1 | 6 x 10-1 |
| 22. | 99mTc | 2 x 101 | 2 x 101 | 2 x 101 |
| 23. | 99Tc | 4 x 101 | 4 x 102 | 5 x 102 |
| 24. | 106Ru | 1 x 100 | 7 x 100 | 9 x 100 |
| 25. | 110mAg | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 1 x 100 |
| 26. | 109Cd | 1 x 101 | 3 x 102 | 2 x 102 |
| 27. | 111In | 6 x 100 | 6 x 100 | 6 x 100 |
| 28. | 124Sb | 8 x 10-1 | 8 x 10-1 | 5 x 10-1 |
| 29. | 125I | 3 x 100 | 1 x 102 | 1 x 102 |
| 30. | 129I | 4 x 10-1 | 2 x 101 | 6 x 101 |
| 31. | 131I | 6 x 100 | 6 x 100 | 6 x 100 |
| 32. | 134Cs | 2 x 10-1 | 2 x 100 | 6 x 10-1 |
| 33. | 137Cs | 6 x 10-1 | 7 x 100 | 2 x 100 |
| 34. | 144Ce | 1 x 101 | 2 x 101 | 2 x 101 |
| 35. | 147Pm | 6 x 103 | 7 x 104 | 3 x 104 |
| 36. | 152Eu | 5 x 10-1 | 3 x 100 | 8 x 10-1 |
| 37. | 192Ir | 2 x 100 | 6 x 100 | 4 x 100 |
| 38. | 204Tl | 3 x 102 | 4 x 102 | 5 x 102 |
| 39. | 210Pb | 7 x 10-2 | 1 x 100 | 3 x 10-1 |
| 40. | 210Po | 2 x 100 | 2 x 101 | 2 x 100 |
| 41. | 226Ra | 4 x 10-1 | 9 x 10-1 | 5 x 10-1 |
| 42. | 228Ra | 7 x 10-1 | 2 x 100 | 1 x 100 |
| 43. | 228Th | 4 x 10-1 | 1 x 100 | 6 x 10-1 |
| 44. | 230Th | 3 x 10-1 | 2 x 100 | 4 x 100 |
| 45. | 232Th | 3 x 10-1 | 2 x 100 | 4 x 100 |
| 46. | 234U | 3 x 100 | 7 x 100 | 2 x 100 |
| 47. | 235U | 3 x 100 | 8 x 100 | 8 x 10-1 |
| 48. | 238U | 4 x 100 | 8 x 100 | 2 x 100 |
| 49. | 237Np | 6 x 10-1 | 3 x 100 | 7 x 100 |
| 50. | 239Pu | 2 x 10-1 | 2 x 100 | 3 x 100 |
| 51. | 240Pu | 3 x 10-1 | 2 x 100 | 3 x 100 |
| 52. | 241Pu | 1 x 101 | 8 x 101 | 2 x 102 |
| 53. | 241Am | 3 x 10-1 | 2 x 100 | 4 x 100 |
| 54. | 244Cm | 6 x 10-1 | 3 x 100 | 6 x 100 |

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

2.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 19.marta noteikumiem Nr.129

Maksimālā pieļaujamā

kopējā un īpatnējā radioaktivitāte,

ja radioaktīvos atkritumus pārvadā 0,1 m3 lielās dzelzs mucās bez papildu apstrādes (LSA-III)

| Nr. | Radionuklīds | Maksimālā pieļaujamā | Maksimālā pieļaujamā |
| --- | --- | --- | --- |
| p.k. |  | īpatnējā radioaktivitāte | kopējā radioaktivitāte |
|  |  | (Bq/kg) | pakai (Bq) |
| 1. | 3H | 4 x 1011 | 1 x 1013 |
| 2. | 7Be | 2 x 1011 | 1 x 1012 |
| 3. | 14C | 3 x 107 | 1 x 109 |
| 4. | 22Na | 5 x 109 | 1 x 1010 |
| 5. | 35S | 3 x 1010 | 1 x 1012 |
| 6. | 36Cl | 1 x 105 | 1 x 106 |
| 7. | 40K | 1 x 106 | 1 x 107 |
| 8. | 45Ca | 1 x 1010 | 1 x 1012 |
| 9. | 46Sc | 1 x 109 | 1 x 1010 |
| 10. | 51Cr | 3 x 1011 | 1 x 1012 |
| 11. | 53Mn | 1 x 107 | 1 x 109 |
| 12. | 54Mn | 1 x 1010 | 1 x 1012 |
| 13. | 55Fe | 1 x 1011 | 1 x 1012 |
| 14. | 56Co | 1 x 109 | 1 x 1010 |
| 15. | 57Co | 1 x 1011 | 1 x 1012 |
| 16. | 58Co | 1 x 1010 | 1 x 1011 |
| 17. | 60Co | 1 x 109 | 1 x 1010 |
| 18. | 59Ni | 1 x 107 | 1 x 108 |
| 19. | 63Ni | 1 x 108 | 1 x 109 |
| 20. | 65Zn | 6 x 109 | 1 x 1011 |
| 21. | 73As | 4 x 1011 | 1 x 1012 |
| 22. | 75Se | 1 x 1010 | 1 x 1011 |
| 23. | 81Kr | 1 x 108 | 1 x 109 |
| 24. | 85Kr | 1 x 1011 | 1 x 1012 |
| 25. | 85Sr | 1 x 1010 | 1 x 1011 |
| 26. | 89Sr | 6 x 109 | 1 x 1011 |
| 27. | 90Sr+ | 3 x 108 | 1 x 109 |
| 28. | 91Y | 6 x 109 | 1 x 1011 |
| 29. | 93Zr+ | 1 x 107 | 1 x 108 |
| 30. | 95Zr | 8 x 109 | 1 x 1011 |
| 31. | 93mNb | 3 x 1011 | 1 x 1012 |
| 32. | 94Nb | 1 x 105 | 1 x 106 |
| 33. | 93Mo | 1 x 107 | 1 x 108 |
| 34. | 97Tc | 1 x 107 | 1 x 108 |
| 35. | 97mTc | 1 x 1011 | 1 x 1012 |
| 36. | 99Tc | 1 x 107 | 1 x 108 |
| 37. | 106Ru+ | 2 x 109 | 1 x 1010 |
| 38. | 110mAg | 1 x 109 | 1 x 1010 |
| 39. | 109Cd | 2 x 1010 | 1 x 1012 |
| 40. | 113Sn | 1 x 1010 | 1 x 1011 |
| 41. | 124Sb | 6 x 109 | 1 x 1011 |
| 42. | 125Sb | 1 x 1010 | 1 x 1011 |
| 43. | 123mTe | 1 x 1010 | 1 x 1012 |
| 44. | 125mTe | 9 x 109 | 1 x 1012 |
| 45. | 127mTe | 7 x 109 | 1 x 1012 |
| 46. | 125I | 3 x 1010 | 1 x 1012 |
| 47. | 129I | 1 x 106 | 1 x 107 |
| 48. | 134Cs | 7 x 109 | 1 x 1011 |
| 49. | 135Cs | 1 x 108 | 1 x 109 |
| 50. | 137Cs+ | 1 x 109 | 1 x 1010 |
| 51. | 139Ce | 2 x 1010 | 1 x 1012 |
| 52. | 144Ce+ | 1 x 109 | 1 x 1010 |
| 53. | 151Sm | 1 x 108 | 1 x 109 |
| 54. | 152Eu | 1 x 109 | 1 x 1010 |
| 55. | 154Eu | 6 x 109 | 1 x 1011 |
| 56. | 155Eu | 3 x 1010 | 1 x 1012 |
| 57. | 153Gd | 9 x 1010 | 1 x 1012 |
| 58. | 160Tb | 6 x 109 | 1 x 1011 |
| 59. | 170Tm | 6 x 109 | 1 x 1011 |
| 60. | 171Tm | 1 x 1010 | 1 x 1011 |
| 61. | 182Ta | 5 x 109 | 1 x 1011 |
| 62. | 181W | 3 x 1011 | 1 x 1012 |
| 63. | 185W | 8 x 109 | 1 x 1012 |
| 64. | 185Os | 1 x 1010 | 1 x 1011 |
| 65. | 192Ir | 5 x 109 | 1 x 1012 |
| 66. | 204Tl | 7 x 109 | 1 x 1012 |
| 67. | 210Pb+ | 1 x 108 | 1 x 109 |
| 68. | 207Bi | 1 x 107 | 1 x 108 |
| 69. | 210Po | 2 x 109 | 1 x 1012 |
| 70. | 222Rn+ | 4 x 107 | 1 x 1010 |
| 71. | 226Ra+ | 1 x 105 | 1 x 106 |
| 72. | 228Ra+ | 1 x 109 | 1 x 1010 |
| 73. | 228Th+ | 1 x 107 | 1 x 1010 |
| 74. | 229Th+ | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 75. | 230Th | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 76. | dab.Th | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 77. | 231Pa | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 78. | 232U+ | 1 x 105 | 1 x 106 |
| 79. | 233U | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 80. | 234U | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 81. | 235U+ | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 82. | 236U | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 83. | 238U+ | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 84. | 237Np+ | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 85. | 236Pu | 1 x 103 | 1 x 104 |
| 86. | 238Pu | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 87. | 239Pu | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 88. | 240Pu | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 89. | 241Pu | 1 x 105 | 1 x 106 |
| 90. | 242Pu | 1 x 105 | 1 x 106 |
| 91. | 244Pu | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 92. | 241Am | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 93. | 242mAm+ | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 94. | 243Am+ | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 95. | 242Cm | 1 x 106 | 1 x 107 |
| 96. | 243Cm | 1 x 106 | 1 x 107 |
| 97. | 244Cm | 1 x 106 | 1 x 107 |
| 98. | 245Cm | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 99. | 246Cm | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 100. | 247Cm | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 101. | 248Cm | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 102. | 249Bk | 1 x 105 | 1 x 106 |
| 103. | 248Cf | 1 x 106 | 1 x 107 |
| 104. | 249Cf | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 105. | 250Cf | 1 x 105 | 1 x 106 |
| 106. | 251Cf | 1 x 104 | 1 x 105 |
| 107. | 252Cf | 1 x 107 | 1 x 108 |
| 108. | 253Cf | 1 x 106 | 1 x 107 |
| 109. | 254Cf | 1 x 107 | 1 x 108 |

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

3.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 19.marta noteikumiem Nr.129

Radioaktīvo atkritumu maksimālā pieļaujamā

kopējā radioaktivitāte, tos apglabājot pievirsmas glabātavā (tvertnē, pakai

un lietotajam slēgtajam starojuma avotam)

|  |  | Maksimālā | Maksimālā | Maksimālā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pieļaujamā kopējā | pieļaujamā kopējā | pieļaujamā kopējā |
| Nr. | Radio- | radioaktivitāte | radioaktivitāte | radioaktivitāte |
| p.k. | nuklīds | 100 m3 lielā radio- | 0,2 m3 lielai radio- | lietotajam slēgtajam |
|  |  | aktīvo atkritumu | aktīvo atkritumu | starojuma avotam |
|  |  | tvertnē (Bq) | pakai (Bq) | (Bq) |
| 1. | 3H | 1 x 1017 | 1 x 1013 | 1 x 107 |
| 2. | 7Be | nav limita | 1 x 1013 | 3 x 1010 |
| 3. | 14C | 1 x 1013 | 1 x 1010 | 1 x 108 |
| 4. | 22Na | nav limita | 1 x 1011 | 3 x 1010 |
| 5. | 35S | nav limita | 1 x 1013 | 3 x 1011 |
| 6. | 36Cl | 3 x 1012 | 5 x 109 | 1 x 107 |
| 7. | 40K | 1 x 1011 | 1 x 109 | 1 x 108 |
| 8. | 45Ca | nav limita | 1 x 1013 | 3 x 1011 |
| 9. | 46Sc | nav limita | 1 x 1011 | 3 x 1010 |
| 10. | 51Cr | nav limita | 1 x 1013 | 3 x 1010 |
| 11. | 53Mn | 1 x 1012 | 1 x 1010 | 1 x 106 |
| 12. | 54Mn | nav limita | 1 x 1012 | 3 x 108 |
| 13. | 55Fe | nav limita | 4 x 1013 | 1 x 1012 |
| 14. | 56Co | nav limita | 3 x 1011 | 2 x 1010 |
| 15. | 57Co | nav limita | 1 x 1013 | 2 x 1012 |
| 16. | 58Co | nav limita | 1 x 1012 | 2 x 1011 |
| 17. | 60Co | 1 x 1022 | 1 x 1011 | 1 x 1011 |
| 18. | 59Ni | 1 x 1013 | 1 x 1010 | 3 x 108 |
| 19. | 63Ni | 1 x 1014 | 1 x 1011 | 3 x 108 |
| 20. | 65Zn | nav limita | 1 x 1012 | 1 x 1012 |
| 21. | 73As | nav limita | 4 x 1013 | 3 x 1010 |
| 22. | 75Se | nav limita | 3 x 1012 | 3 x 1010 |
| 23. | 81Kr | 1 x 1013 | 1 x 1010 | 3 x 107 |
| 24. | 85Kr | 1 x 1019 | 1 x 1013 | 1 x 108 |
| 25. | 85Sr | nav limita | 2 x 1012 | 3 x 1010 |
| 26. | 89Sr | nav limita | 1 x 1012 | 3 x 1010 |
| 27. | 90Sr+ | 1 x 1011 | 1 x 1010 | 3 x 109 |
| 28. | 91Y | nav limita | 1 x 1012 | 3 x 1010 |
| 29. | 93Zr+ | 1 x 1012 | 1 x 1010 | 3 x 108 |
| 30. | 95Zr | nav limita | 1 x 1012 | 3 x 1010 |
| 31. | 93mNb | 1 x 1015 | 1 x 1013 | 3 x 106 |
| 32. | 94Nb | 1 x 109 | 1 x 107 | 3 x 106 |
| 33. | 93Mo | 1 x 1012 | 1 x 1010 | 3 x 108 |
| 34. | 97Tc | 1 x 1012 | 1 x 1010 | 3 x 106 |
| 35. | 97mTc | 1 x 1014 | 1 x 1013 | 3 x 106 |
| 36. | 99Tc | 3 x 1012 | 5 x 109 | 1 x 107 |
| 37. | 106Ru+ | nav limita | 2 x 1011 | 3 x 1010 |
| 38. | 110mAg | nav limita | 1 x 1011 | 1 x 1011 |
| 39. | 109Cd | nav limita | 3 x 1013 | 3 x 1011 |
| 40. | 113Sn | nav limita | 1 x 1013 | 3 x 1010 |
| 41. | 124Sb | nav limita | 1 x 1012 | 1 x 1011 |
| 42. | 125Sb | nav limita | 1 x 1012 | 1 x 1011 |
| 43. | 123mTe | 1 x 1020 | 1 x 1013 | 3 x 1010 |
| 44. | 125mTe | nav limita | 2 x 1013 | 3 x 1010 |
| 45. | 127mTe | nav limita | 2 x 1013 | 3 x 1010 |
| 46. | 125I | nav limita | 1 x 1013 | 1 x 1010 |
| 47. | 129I | 5 x 1010 | 5 x 107 | 3 x 106 |
| 48. | 134Cs | nav limita | 1 x 1012 | 1 x 1011 |
| 49. | 135Cs | 1 x 1013 | 1 x 1010 | 7 x 104 |
| 50. | 137Cs+ | 1 x 1012 | 3 x 1010 | 3 x 109 |
| 51. | 139Ce | nav limita | 1 x 1013 | 3 x 1010 |
| 52. | 144Ce+ | nav limita | 1 x 1011 | 7 x 1010 |
| 53. | 151Sm | 1 x 1013 | 1 x 1010 | 3 x 109 |
| 54. | 152Eu | 1 x 1013 | 1 x 1012 | 3 x 1010 |
| 55. | 154Eu | 1 x 1016 | 1 x 1012 | 7 x 1010 |
| 56. | 155Eu | nav limita | 1 x 1013 | 7 x 1010 |
| 57. | 153Gd | nav limita | 1 x 1013 | 7 x 1010 |
| 58. | 160Tb | nav limita | 1 x 1012 | 3 x 1010 |
| 59. | 170Tm | nav limita | 1 x 1012 | 3 x 1010 |
| 60. | 171Tm | nav limita | 1 x 1013 | 7 x 1010 |
| 61. | 182Ta | nav limita | 1 x 1012 | 3 x 1010 |
| 62. | 181W | nav limita | 3 x 1013 | 3 x 1011 |
| 63. | 185W | nav limita | 4 x 1013 | 3 x 1011 |
| 64. | 185Os | nav limita | 1 x 1012 | 1 x 1011 |
| 65. | 192Ir | nav limita | 1 x 1013 | 3 x 1012 |
| 66. | 204Tl | nav limita | 1 x 1013 | 3 x 1010 |
| 67. | 210Pb+ | 1 x 1012 | 1 x 1011 | 3 x 108 |
| 68. | 207Bi | 1 x 1012 | 1 x 1010 | 3 x 108 |
| 69. | 210Po | nav limita | 1 x 1013 | 3 x 109 |
| 70. | 222Rn+ | 1 x 1012 | 1 x 1011 | 3 x 109 |
| 71. | 226Ra+ | 1 x 109 | 5 x 106 | 4 x 105 |
| 72. | 228Ra+ | 1 x 1019 | 1 x 1011 | 3 x 109 |
| 73. | 228Th+ | nav limita | 5 x 1011 | 3 x 108 |
| 74. | 229Th+ | 3 x 108 | 1 x 106 | 2 x 105 |
| 75. | 230Th | 3 x 108 | 1 x 106 | 2 x 105 |
| 76. | 232Thsec | 3 x 108 | 1 x 106 | 2 x 105 |
| 77. | 231Pa | 3 x 108 | 1 x 106 | 2 x 105 |
| 78. | 232U+ | 3 x 108 | 1 x 106 | 1 x 106 |
| 79. | 233U | 3 x 108 | 1 x 106 | 1 x 106 |
| 80. | 234U | 3 x 108 | 1 x 106 | 1 x 106 |
| 81. | 235U+ | 3 x 108 | 1 x 106 | 3 x 105 |
| 82. | 236U | 3 x 108 | 1 x 106 | 1 x 106 |
| 83. | 238U+ | 3 x 108 | 1 x 106 | 1 x 106 |
| 84. | 237Np+ | 3 x 108 | 1 x 106 | 4 x 104 |
| 85. | 236Pu | 1 x 108 | 1 x 106 | 3 x 105 |
| 86. | 238Pu | 3 x 108 | 1 x 106 | 3 x 105 |
| 87. | 239Pu | 3 x 108 | 1 x 106 | 3 x 105 |
| 88. | 240Pu | 3 x 108 | 1 x 106 | 3 x 105 |
| 89. | 241Pu | 1 x 108 | 1 x 107 | 3 x 105 |
| 90. | 242Pu | 3 x 108 | 1 x 106 | 3 x 105 |
| 91. | 244Pu | 3 x 108 | 1 x 106 | 3 x 105 |
| 92. | 241Am | 3 x 108 | 1 x 106 | 3 x 105 |
| 93. | 242mAm+ | 3 x 108 | 1 x 106 | 4 x 104 |
| 94. | 243Am+ | 3 x 108 | 1 x 106 | 4 x 104 |
| 95. | 242Cm | 1 x 109 | 1 x 108 | 1 x 106 |
| 96. | 243Cm | 1 x 109 | 1 x 108 | 1 x 106 |
| 97. | 244Cm | 1 x 109 | 1 x 108 | 1 x 106 |
| 98. | 245Cm | 3 x 108 | 1 x 106 | 4 x 104 |
| 99. | 246Cm | 3 x 108 | 1 x 106 | 4 x 104 |
| 100. | 247Cm | 3 x 108 | 1 x 106 | 4 x 104 |
| 101. | 248Cm | 3 x 108 | 1 x 106 | 4 x 104 |
| 102. | 249Bk | 1 x 108 | 1 x 107 | 1 x 106 |
| 103. | 248Cf | 1 x 1010 | 1 x 108 | 3 x 105 |
| 104. | 249Cf | 3 x 108 | 1 x 106 | 4 x 104 |
| 105. | 250Cf | 1 x 108 | 1 x 107 | 3 x 105 |
| 106. | 251Cf | 3 x 108 | 1 x 106 | 4 x 104 |
| 107. | 252Cf | 1 x 1010 | 1 x 109 | 3 x 105 |
| 108. | 254Cf | 1 x 1012 | 1 x 109 | 1 x 106 |

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs