Ministru kabineta noteikumi Nr.286

Rīgā 2002.gada 2.jūlijā	(prot. Nr.27,  9.§)

Noteikumi par gaisa kvalitāti

Izdoti saskaņā ar likuma

“Par vides aizsardzību” 18.panta otro daļu

un likuma “Par piesārņojumu” 12.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kvalitātes normatīvus gaisam (ārtelpu gaiss troposfērā, neietverot darba vidi), lai novērstu kaitējumu cilvēka veselībai vai videi un nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu ilgākā laikposmā, ņemot vērā nepieciešamo drošības rezervi un norādot:

1.1. gaisa kvalitātes (gaisa īpašību kopums, kas nosaka fizikālo, ķīmisko un bioloģisko faktoru iedarbības pakāpi uz cilvēku, augiem un dzīvniekiem, kā arī uz vidi kopumā) normatīvus Latvijas teritorijā un to sasniegšanas termiņus;

1.2. augstāko un zemāko pieļaujamo līmeni gaisu piesārņojošām vielām;

1.3. parametrus, monitoringa metodes un metodes, pēc kurām nosaka attiecīgo gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegumu;

1.4. pasākumus, kas veicami, ja gaisa kvalitātes normatīvi tiek pārsniegti.

2. Gaisa kvalitātes normatīvi un rādītāji ir:

2.1. iedzīvotāju informēšanas rādītājs — tāds gaisa piesārņojuma līmenis, kuru pārsniedzot noteiktā laikposmā saskaņā ar šiem noteikumiem nepieciešams informēt iedzīvotājus;

2.2. gaisa kvalitātes mērķlielums — lielums, kas noteikts, lai novērstu gaisa piesārņojuma ilgtermiņa ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi kopumā; noteiktā laikposmā jānovērš šī lieluma pārsniegums;

2.3. gaisa kvalitātes robežlielums — zinātniski noteikts lielums, kas noteikts, lai izvairītos no kaitīgās ietekmes uz cilvēka veselību vai vidi kopumā, novērstu vai mazinātu to. Noteiktā laikposmā jānovērš šī lieluma pārsniegums, pēc tam robežlieluma pārsniegšana nav pieļaujama;

2.4. gaisa piesārņojuma līmenis — gaisu piesārņojošas vielas koncentrācija gaisā vai tās dēļ radusies piesārņojošās vielas depozīcija uz virsmas noteiktā laikposmā;

2.5. gaisu piesārņojoša viela — jebkura viela, kura cilvēku darbības rezultātā tieši vai netieši ir ievadīta gaisā un kurai ir potenciāli kaitīga ietekme uz cilvēka veselību vai vidi;

2.6. pielaides robeža — šo noteikumu prasībām atbilstošā gaisa kvalitātes robežlieluma pieļaujamais pārsniegums procentos;

2.7. trauksmes līmenis — gaisa piesārņojuma līmenis, kuru pārsniedzot jau pēc īslaicīgas ekspozīcijas rodas draudi cilvēka veselībai un kura novēršanai nepieciešami tūlītēji pasākumi.

II. Kontrolējamās gaisu piesārņojošās vielas

3. Lai nodrošinātu gaisa kvalitāti cilvēka veselības un ekosistēmas aizsardzībai, nosaka gaisa kvalitātes normatīvus, kas paredz pieļaujamo gaisa piesārņojuma līmeni. Gaisa kvalitātes normatīvus nosaka:

3.1. sēra dioksīdam (1.pielikums):

3.1.1. sēra dioksīda piesārņojuma līmeņa mērījumiem par bāzes (references) metodi izmanto standartu LVS ISO 10498 “Gaiss. Sēra dioksīda noteikšana. Ultravioletās fluorescences metode” vai jebkuru citu analīzes metodi ar līdzvērtīgu vai labāku veiktspēju;

3.1.2. gaisa monitoringa stacijās, kurās tiek mērītas sēra dioksīda vienas stundas koncentrācijas, protokolē 10 minūšu vidējās koncentrācijas. Gada pārskatā iekļauj šo 10 minūšu koncentrāciju 98. un 99.procentili kopā ar stundas koncentrāciju vērtībām. Apdzīvotās vietās, kur veic šādus mērījumus un kur ir sēra dioksīda piesārņojuma avoti, gada pārskatos iekļauj informāciju par 10 minūšu koncentrācijām, kuras attiecīgā gada laikā pārsniedz 500 µg/m3;

3.2. slāpekļa oksīdam un slāpekļa dioksīdam (turpmāk — slāpekļa oksīdi) (2.pielikums). Slāpekļa oksīdu piesārņojuma līmeņa mērījumiem par bāzes (references) metodi izmanto standartu LVS ISO 7996:1985 “Gaisa kvalitāte. Slāpekļa oksīdu masas koncentrācijas noteikšana. Hemiluminiscences metode” vai jebkuru citu analīzes metodi ar līdzvērtīgu vai labāku veiktspēju;

3.3. putekļiem (cietajām daļiņām, kurām pēc ķīmiskā sastāva nav noteikti citi normatīvi) (3.pielikums) — PM10 putekļiem, kurus nosaka, laižot caur selektīvo sprauslu ar aerodinamisko diametru 10 µm, tādējādi aizturot vismaz 50 % putekļu, un PM2,5 putekļiem, kurus nosaka, laižot caur selektīvo sprauslu ar aerodinamisko diametru 2,5 µm, tādējādi aizturot vismaz 50 % putekļu:

3.3.1. PM10 un PM2,5 putekļu paraugu ņemšanas vietas, ja iespējams, izvieto vienuviet;

3.3.2. putekļu PM10 paraugu ņemšanas un gaisa piesārņojuma līmeņa mērījumiem izmanto bāzes (references) metodi, kas noteikta standartā LVS EN 12341 “Gaisa kvalitāte. Cieto daļiņu frakcijas PM10 noteikšana. Etalona metode un testēšana lauka apstākļos, lai demonstrētu mērīšanas metožu līdzvērtību etalona metodei”, vai jebkuru citu analīzes metodi ar līdzvērtīgu vai labāku veiktspēju. Ja mērījumiem izmanto gravimetrijas metodi, mērījumu rezultātu reizina ar koeficientu 1,2;

3.4. svinam (4.pielikums):

3.4.1. gaisa monitoringa stacijas, kurās ņem paraugus, lai noteiktu gaisa piesārņojuma līmeni ar svinu, izvieto vietās, kur iespējamais gaisa piesārņojuma līmenis pārsniedz šo noteikumu 4.pielikumā noteikto gaisa kvalitātes robežlielumu;

3.4.2. svina piesārņojuma līmeņa mērījumiem izmanto paraugu ņemšanas bāzes (references) metodi, kas noteikta standartā LVS EN 12341 “Gaisa kvalitāte. Cieto daļiņu frakcijas PM10 noteikšana. Etalona metode un testēšana lauka apstākļos, lai demonstrētu mērīšanas metožu līdzvērtību etalona metodei”, un analīzes bāzes (references) metodi, kas noteikta standartā LVS ISO 9855:1993 “Gaiss. Svina satura noteikšana aerosolos, lietojot filtrus. Atomabsorbcijas spektrofotometrijas metode”, vai jebkuru citu paraugu ņemšanas un analīzes metodi ar līdzvērtīgu vai labāku veiktspēju;

3.5. ozonam (5.pielikums):

3.5.1. ozona piesārņojuma līmeņa monitoringa kritēriji, bāzes (references) metode ozona piesārņojuma mērījumiem un ikgadējo mērījumu rezultātu aprēķināšanas principi norādīti šo noteikumu 6.pielikumā. Ozona piesārņojuma līmeņa novērtēšanai izmanto bāzes (references) metodi vai jebkuru citu piesārņojuma līmeņa novērtēšanas metodi ar līdzvērtīgu vai labāku veiktspēju;

3.5.2. Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde gada pārskatos par ozona piesārņojuma līmeni iekļauj informāciju par maksimālo, vidējo un 98.procentili vienas stundas un astoņu stundu vidējiem lielumiem, kas gada laikā fiksēti katrā monitoringa stacijā. Procentiles aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumā norādīto metodi. Pārskatā norāda datumus, gadījumu skaitu un piesārņojuma līmeņa noturēšanās ilgumu, kad tiek pārsniegti šo noteikumu 5.pielikumā norādītie gaisa kvalitātes normatīvi. Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde var iekļaut pārskatā papildu informāciju par 99,9.procentili;

3.6. benzolam (7.pielikums):

3.6.1. benzola piesārņojuma līmeņa bāzes (references) metode ir gaisa paraugu ņemšana, sūknējot to caur sorbenta slāni un pēc tam nosakot benzola koncentrāciju ar gāzes hromatogrāfijas metodi, vai jebkura cita parauga ņemšanas un (vai) analīzes metode ar līdzvērtīgu vai labāku veiktspēju;

3.6.2. vietās, kur specifiski gaisa piesārņojuma dispersijas raksturlielumi vai klimatisko apstākļu ietekme (piemēram, mazs vēja ātrums, liela iztvaikošanas efektivitāte), vai gaisa piesārņojuma līmeņa samazināšana rada būtiskas sociāli ekonomiskas problēmas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz noteiktu laikposmu var noteikt citādus gaisa kvalitātes normatīvus benzolam, nekā noteikts šo noteikumu 7.pielikumā, bet ne lielākus par 10 µg/m3. Lai šādus gaisa kvalitātes normatīvus noteiktu, vietējā pašvaldība iesniedz saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā šādu informāciju:

3.6.2.1. noteiktās zonas vai aglomerācijas teritorijas apraksts, kurā norādītas vietas, kur nepieciešams noteikt citādus gaisa kvalitātes normatīvus benzolam;

3.6.2.2. ieteiktais gaisa kvalitātes normatīvs benzolam un pamatojums šāda normatīva noteikšanai;

3.6.2.3. īstenotie pasākumi, lai nodrošinātu gaisa kvalitātes normatīvu benzolam un tās teritorijas samazināšanu, kur pārsniegts gaisa kvalitātes normatīvs benzolam;

3.6.2.4. plānotie pasākumi, lai saskaņā ar šo noteikumu 21., 24. un 29.punktu novērstu gaisa kvalitātes normatīva benzolam pārsniegšanu;

3.7. oglekļa oksīdam (8.pielikums). Oglekļa oksīda piesārņojuma līmeņa mērījumu bāzes (references) metode ir neizkliedētā infrasarkanā spektrometrijas metode vai jebkura cita analīzes metode ar līdzīgu vai labāku veiktspēju.

4. Lai novērtētu gaisa piesārņojuma līmeni piesārņojošām vielām, kurām nav noteikti gaisa kvalitātes normatīvi, izmanto šo noteikumu 9.pielikumā norādīto vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas (gaisa piesārņojuma līmenis, kuru pārsniedzot var radīt kaitējumu cilvēka veselībai vai videi kopumā).

5. Izpildot šo noteikumu 3. un 4.punktu, gaisa piesārņojuma līmeņa mērījumus atļauts veikt tikai attiecīgi akreditētām laboratorijām.

6. Ja indikatīvie mērījumi vai piesārņojuma izkliedes aprēķini, vai šo metožu kombinācija norāda, ka regulāri tiek pārsniegtas šo noteikumu 9.pielikumā norādīto vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, šīs vielas pēc attiecīgu pētījumu veikšanas var iekļaut to vielu sarakstā, kurām tiek noteikti gaisa kvalitātes normatīvi.

7. Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde nodrošina gaisa piesārņojuma līmeņa noteikšanai un mērīšanai lietoto paraugu ņemšanas un analīzes metožu atbilstību un novērtējumu attiecībā pret bāzes (references) metodēm un laboratorijām, kuras mēra gaisa piesārņojuma līmeni, organizē paraugu salīdzinošās testēšanas.

III. Gaisa kvalitātes novērtējums

8. Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde reizi piecos gados organizē gaisa kvalitātes novērtēšanu (ar atbilstošām metodikām veikti mērījumi un aprēķinos novērtēts vai prognozēts gaisa piesārņojuma līmenis) attiecībā uz šo noteikumu 3.punktā minētajām piesārņojošajām vielām. Ja kādā teritorijas daļā ir notikušas būtiskas pārmaiņas, kas ietekmē gaisa piesārņojuma līmeni ar šo noteikumu 3.punktā minētajām gaisu piesārņojošām vielām, tiek organizēts ārpuskārtas gaisa kvalitātes novērtējums.

9. Attiecībā uz gaisu piesārņojošām vielām, kam ir noteikti gaisa kvalitātes normatīvi un iepriekš nav veikts gaisa kvalitātes novērtējums, Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde veic sākotnējo gaisa kvalitātes novērtējumu, pamatojoties uz tās rīcībā esošajiem aprēķiniem, novērtējumiem, izlases un indikatīvajiem mērījumiem.

10. Lai veiktu gaisa kvalitātes novērtējumu, valsts teritorija tiek iedalīta zonās saskaņā ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu.

11. Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde katru gadu organizē gaisa kvalitātes novērtēšanu:

11.1. zonās, kurās iedzīvotāju skaits pārsniedz 250000 (turpmāk — aglomerācijas);

11.2. zonās, kurās vienas vai vairāku gaisu piesārņojošo vielu piesārņojuma līmenis pārsniedz vai var pārsniegt robežlielumu;

11.3. šo noteikumu 11.1. un 11.2.apakšpunktā minētajās zonās nepārtrauktais gaisa monitorings ir obligāts tām šo noteikumu 3.punktā minētajām gaisu piesārņojošajām vielām, kuru līmenis pārsniedz vai var pārsniegt gaisa kvalitātes normatīvus. Šo uzdevumu Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde veic patstāvīgi vai sadarbībā ar vietējo pašvaldību, ja tās rīcībā ir atbilstošas tehnoloģijas un personāls.

12. Lai novērtētu gaisa kvalitāti (arī stacionāro gaisa piesārņojuma avotu apkārtnē), veic šādus pasākumus un izmanto šādus tehnoloģiju kritērijus, metodes un procedūras:

12.1. pasākumi, kas jāveic pirms mērījumu uzsākšanas:

12.1.1. nosaka minimālo paraugu ņemšanas vietu skaitu;

12.1.2. novērtē un iekārto paraugu ņemšanas vietas;

12.1.3. nosaka atbilstošo mērījumu un paraugu ņemšanas tehnoloģijas;

12.2. citu gaisa kvalitātes novērtēšanas tehnoloģiju izmantošana, ņemot par pamatu piesārņojošo vielu modelēšanu:

12.2.1. modelēšanas telpiskā izvērse un novērtēšanas metodes;

12.2.2. atbilstošās modelēšanas tehnoloģijas.

13. Ņemot vērā aglomerācijas vai zonas veidu un tās gaisa piesārņojuma līmeni, katrai gaisu piesārņojošai vielai Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde nosaka šo noteikumu 12.punktā minētos kritērijus un tehnoloģiskās prasības.

14. Aglomerācijās un zonās gaisa piesārņojuma līmeni novērtē pēc augšējiem un apakšējiem piesārņojuma novērtēšanas sliekšņiem. Piesārņojuma novērtēšanas sliekšņi sēra dioksīdam, slāpekļa oksīdiem, putekļiem, svinam, benzolam un oglekļa oksīdam norādīti šo noteikumu 10.pielikumā.

15. Gaisa monitoringa staciju minimālo skaitu aglomerācijās un zonās nosaka, izmantojot šo noteikumu 11.pielikumā norādītos kritērijus.

16. Lai novērtētu šo noteikumu 3.punktā minēto gaisu piesārņojošo vielu līmeni, gaisa kvalitātes monitoringa stacijas izvieto saskaņā ar šo noteikumu 12.pielikumā minētajiem norādījumiem.

17. Aglomerācijās un zonās, kur informācija no gaisa kvalitātes monitoringa staciju pastāvīgajām mērījumu (attiecīgās vietās veikti nepārtraukti vai izlases veida mērījumi, kas nodrošina faktiskā piesārņojuma noteikšanai pietiekamu veikto mērījumu skaitu) vietām tiek papildināta ar informāciju no citiem avotiem (piemēram, emisiju inventarizācija, indikatīvās mērīšanas metodes un gaisa kvalitātes modelēšana), gaisa kvalitātes novērtēšanai ierīkoto gaisa monitoringa staciju skaitam un citu tehnoloģiju telpiskajai izvērsei jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu šo noteikumu 13.pielikumā minēto precizitāti.

18. Vietās, kur gaisa piesārņojuma līmenis ir zemāks par gaisa kvalitātes robežlielumu un kurās nav pastāvīga riska pārsniegt šo lielumu, gaisa kvalitātes novērtēšanai var izmantot vienreizēju piesārņojuma līmeņa modelēšanu vai aprēķina tehnoloģiju. Minētā prasība neattiecas uz aglomerācijām.

19. Mērījumu un modelēšanas tehnoloģiju kombināciju var izmantot, lai novērtētu gaisa kvalitāti vietās, kur gaisa piesārņojuma līmenis attiecīgajā laikposmā ir zemāks par gaisa kvalitātes robežlielumu.

20. Vietās, kur saskaņā ar šiem noteikumiem jāmēra gaisa piesārņojuma līmenis, veic pastāvīgus mērījumus. Mērījumu skaitam jābūt pietiekamam gaisa piesārņojuma līmeņa noteikšanai.

IV. Gaisa kvalitātes uzlabošana

21. Lai uzlabotu gaisa kvalitāti vietās, kur gaisa piesārņojuma līmenis pārsniedz vai var pārsniegt gaisa kvalitātes robežlielumu vai gaisa kvalitātes mērķlielumu, kā arī vietās, kur gaisa kvalitātes novērtēšanā konstatēta gaisa piesārņojuma līmeņa paaugstināšanās, vietējā pašvaldība atbilstoši likumam “Par piesārņojumu” nodrošina rīcības programmas izstrādi gaisa piesārņojuma samazināšanai un tās īstenošanu.

22. Lai uzlabotu gaisa kvalitāti vietās, kur sākotnējā gaisa kvalitātes novērtēšanā konstatēts, ka gaisa piesārņojuma līmenis pārsniedz vai var pārsniegt gaisa kvalitātes robežlielumu, vietējā pašvaldība var izstrādāt un īstenot īstermiņa rīcības programmu gaisa piesārņojuma samazināšanai. Īstermiņa rīcības programma gaisa piesārņojuma samazināšanai ietver neatliekamus pasākumus gaisa piesārņojuma samazināšanai un tiek īstenota līdz laikam, kad apstiprina rīcības programmu gaisa piesārņojuma samazināšanai.

23. Lai izstrādātu rīcības programmas gaisa piesārņojuma samazināšanai, Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde katru gadu sagatavo sarakstus un kartes par zonām un aglomerācijām, kurās:

23.1. vienas vai vairāku šo noteikumu 3.punktā minēto gaisu piesārņojošo vielu līmenis pārsniedz attiecīgās piesārņojošās vielas gaisa kvalitātes robežlielumu vai gaisa kvalitātes mērķlielumu, kuram pieskaitīta pielaides robeža, ja tāda ir noteikta;

23.2. vienas vai vairāku šo noteikumu 3.punktā minēto gaisu piesārņojošo vielu līmenis atrodas starp robežlielumu un pielaides robežu, ja tāda ir noteikta;

23.3. vienas vai vairāku šo noteikumu 3.punktā minēto gaisu piesārņojošo vielu līmenis pārsniedz šo noteikumu 10.pielikumā norādīto apakšējo novērtējuma slieksni.

24. Vietējā pašvaldība ir atbildīga par rīcības programmas izstrādi gaisa piesārņojuma samazināšanai un tās īstenošanu aglomerācijas vai zonas teritorijās, kas atbilst šo noteikumu 23.1., 23.2. vai 23.3.apakšpunktā minētajam gaisa piesārņojuma līmenim:

24.1. ja aglomerācijā vai zonā tiek pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi vienai šo noteikumu 3.punktā minētajai gaisu piesārņojošajai vielai, tiek izstrādāta rīcības programma gaisa piesārņojuma samazināšanai;

24.2. ja aglomerācijā vai zonā tiek pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi vairāk nekā vienai šo noteikumu 3.punktā minētajai gaisu piesārņojošajai vielai, tiek izstrādāta integrētā rīcības programma gaisa piesārņojuma samazināšanai. Integrētajā rīcības programmā gaisa piesārņojuma samazināšanai tiek noteikta gaisa piesārņojuma samazināšana vielām, kuru koncentrācija pārsniedz gaisa kvalitātes normatīvus, ar nosacījumu, ka citu gaisu piesārņojošo vielu koncentrācija pēc rīcības programmas īstenošanas nepaaugstinās.

25. Rīcības programmā gaisa piesārņojuma samazināšanai, ņemot vērā gaisa piesārņojuma līmeni un laikposmu, kas nepieciešams gaisa piesārņojuma samazināšanai, var noteikt pielaides robežu. Šī pielaides robeža pakāpeniski tiek samazināta līdz brīdim, kad ir sasniegts gaisa kvalitātes robežlielums (vēlākais — līdz laikam, līdz kuram pielaides robeža ir pieļaujama saskaņā ar šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 7. un 8.pielikumu).

26. Izstrādāto rīcības programmu gaisa piesārņojuma samazināšanai pašvaldība saskaņo ar reģionālo vides pārvaldi.

27. Ja aglomerācijas vai zonas teritorijas, kas atbilst šo noteikumu 23.1., 23.2. vai 23.3.apakšpunktā minētajam gaisa piesārņojuma līmenim, aptver vairāku pašvaldību teritorijas, attiecīgās pašvaldības izveido komisiju, kuras uzdevums ir organizēt rīcības programmas izstrādi gaisa piesārņojuma samazināšanai un tās īstenošanu šajās aglomerāciju vai zonu teritorijās.

28. Rīcības programma gaisa piesārņojuma samazināšanai atbilst šādiem kritērijiem:

28.1. kompleksi tiek veikta gaisa, ūdens un augsnes aizsardzība;

28.2. nav pretrunu ar darba drošības un strādājošo veselības aizsardzības noteikumiem;

28.3. netiek radīta negatīva ietekme uz vidi blakus teritorijās.

29. Rīcības programmā gaisa piesārņojuma samazināšanai iekļaujama šo noteikumu 14.pielikumā norādītā informācija.

30. Lai saglabātu esošajā līmenī un uzlabotu gaisa kvalitāti teritorijās, kurās gaisa piesārņojuma līmenis ir zemāks par gaisa kvalitātes robežlielumu:

30.1. šo noteikumu 23.3.apakšpunktā minētajās teritorijās var noteikt gaisa kvalitātes mērķlielumus gaisu piesārņojošām vielām, kurām ir noteikti gaisa kvalitātes robežlielumi. Gaisa kvalitātes mērķlielumi nedrīkst pārsniegt apakšējā novērtēšanas sliekšņa vērtību gaisu piesārņojošajām vielām, kam tāds ir norādīts šo noteikumu 10.pielikumā, vai ilglaicīgi novērotos gaisa piesārņojuma līmeņus šo noteikumu 3.punktā minētajām gaisu piesārņojošajām vielām, kurām nav noteikta apakšējā novērtēšanas sliekšņa vērtība;

30.2. īpaši aizsargājamās dabas teritorijās var noteikt gaisa kvalitātes mērķlielumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un dabas aizsardzības pasākumu īstenošanai;

30.3. noteiktie gaisa kvalitātes mērķlielumi nodrošina teritorijas ilgtspējīgu attīstību un vienlaikus labāko iespējamo gaisa kvalitāti. Gaisa kvalitātes mērķlielumi atbilst attiecīgajiem gaisa kvalitātes robežlielumu parametriem (piemēram, novērošanas laiks, gaisa kvalitātes mērķlieluma vērtība un datums, kurā gaisa kvalitātes mērķlielums jāsasniedz).

31. Pašvaldība, kas īsteno rīcības programmu gaisa piesārņojuma samazināšanai, reizi gadā (katru gadu 1.februārī) iesniedz reģionālajā vides pārvaldē pārskatu par šīs programmas izpildi. Reģionālā vides pārvalde sagatavo novērtējumu par rīcības programmas gaisa piesārņojuma samazināšanai izpildi un priekšlikumus par pasākumiem, kas veicinātu programmas izpildi. Novērtējumu par rīcības programmas gaisa piesārņojuma samazināšanai izpildi reģionālā vides pārvalde sagatavo un nosūta attiecīgajai pašvaldībai divu mēnešu laikā pēc pārskata saņemšanas.

32. Ja rīcības programma gaisa piesārņojuma samazināšanai netiek īstenota atbilstoši noteiktajiem laika grafikiem, to pārskata. Pārskatīto rīcības programmu gaisa piesārņojuma samazināšanai atkārtoti saskaņo ar reģionālo vides pārvaldi.

V. Informācijas nodrošinājums

33. Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde reizi piecos gados apkopo un sagatavo informāciju par gaisa kvalitātes novērtējumu aglomerācijās un zonās.

34. Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde katru gadu apkopo un sagatavo:

34.1. informāciju par gaisa kvalitātes novērtējumu šo noteikumu 11.1. un 11.2.apakšpunktā minētajās zonās;

34.2. šo noteikumu 23.punktā minētos sarakstus un kartes;

34.3. informāciju par katru gadījumu, kad pārsniegts trauksmes līmenis, iedzīvotāju informēšanas rādītājs, gaisa kvalitātes robežlielums, gaisa kvalitātes mērķlielums vai gaisa kvalitātes robežlielums, kuram pieskaitīta pielaides robeža, norādot gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegumu vietas, datumus, ilgumu un iespējamos iemeslus.

35. Šo noteikumu 33. un 34.punktā minētajā informācijā iekļauj attiecīgo teritoriju kartes un nepieciešamos aprakstus un informāciju nodod Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Labklājības ministrijai un attiecīgajām pašvaldībām.

36. Lai nodrošinātu precīzu informāciju par gaisa piesārņojuma līmeni ar sēra dioksīdu, slāpekļa dioksīdu, putekļiem, svinu, benzolu un oglekļa oksīdu, Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde nodrošina, ka:

36.1. informācija par sēra dioksīda, slāpekļa dioksīda, putekļu, ozona un oglekļa oksīda piesārņojuma līmeni tiek atjaunota vismaz reizi diennaktī;

36.2. informācija par svina un benzola piesārņojuma līmeni tiek atjaunota vismaz reizi trijos mēnešos.

37. Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar informāciju par gaisa piesārņojuma līmeni valstī, Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde informē plašsaziņas līdzekļus, kā arī vides aizsardzības, patērētāju interešu aizsardzības un veselības aizsardzības valsts institūcijas un organizācijas, ja ir pārsniegti iedzīvotāju informēšanas rādītāji. Minēto informāciju Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde iesniedz institūcijām un organizācijām, kas iekļautas šim nolūkam sastādītajā sarakstā, ko reizi trijos gados saskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

38. Iedzīvotāju informēšanas rādītāju saraksts un gaisa piesārņojuma līmeņi norādīti šo noteikumu 15.pielikumā. Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde vai institūcija, kas īsteno valsts vai pašvaldību gaisa kvalitātes monitoringu, nodrošina regulāru (ne retāk kā reizi mēnesī) iedzīvotāju informēšanu par minēto rādītāju pārsniegšanas gadījumiem.

39. Ja tiek pārsniegts gaisa kvalitātes mērķlielums, gaisa kvalitātes robežlielums vai trauksmes līmenis, Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde vai institūcija, kas attiecīgajā teritorijā veic valsts monitoringa funkcijas, par to nekavējoties informē vietējo pašvaldību, reģionālo vides pārvaldi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, sniedzot šo noteikumu 40.punktā minēto informāciju, kā arī citas nepieciešamās ziņas.

40. Ja tiek pārsniegts trauksmes līmenis (ozona piesārņojuma gadījumā — iedzīvotāju informēšanas rādītājs), pašvaldības nodrošina tūlītēju iedzīvotāju informēšanu:

40.1. par datumu, laiku un vietu, kur noticis piesārņojums;

40.2. par prognozi:

40.2.1. piesārņojuma koncentrācijas izmaiņas (situācijas uzlabošanās, stabilizācija vai pasliktināšanās);

40.2.2. gaisa piesārņojuma iemesli un paredzamās izmaiņas;

40.2.3. gaisa piesārņojuma ģeogrāfiskā izplatība;

40.2.4. paredzamais gaisa piesārņojuma noturēšanās ilgums;

40.3. par iedzīvotāju kategorijām, kas ir potenciāli jutīgas pret trauksmes līmeņa pārsniegumu;

40.4. par piesardzības pasākumiem, kas jāveic iedzīvotājiem.

41. Pašvaldības nodrošina iedzīvotājus ar informāciju par to izstrādātajām un īstenotajām rīcības programmām gaisa piesārņojuma samazināšanai. Šīs programmas ir brīvi pieejamas katrā pašvaldībā, kurā tās ir izstrādātas.

VI. Noslēguma jautājumi

42. Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde līdz 2003.gada 1.janvārim saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu veic gaisa kvalitātes novērtējumu visā valsts teritorijā.

43. Pašvaldības, kuru teritorijā saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu jāizstrādā un jāīsteno rīcības programmas gaisa piesārņojuma samazināšanai, līdz 2004.gada 1.janvārim nodrošina šo programmu izstrādi.

44. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumus Nr.219 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” (Latvijas Vēstnesis, 1999, 224./226.nr.; 2000, 341./344.nr.).

45. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.augustu.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs  V.Makarovs

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.augustu.

1.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.286

Gaisa kvalitātes normatīvi sēra dioksīdam

I. Robežlielumi sēra dioksīdam

Robežlielumus sēra dioksīdam izsaka µg/m3 standarta tilpumā, 293 °K temperatūrā un 101,3 kPa spiedienā

Datums, ar

Noteik- 	Robež-	Pielaides robeža	kuru sākot

šanas	lielums		nav pieļau-

periods			jama robež-

lieluma pār-

sniegšana

1. Stundas robež-	1 stunda	350 µg/m3 	150 µg/m3 (43 % 	2005.gada

lielums cilvēka 		nedrīkst 	virs robežlieluma). 	1.janvāris

veselības 		pārsniegt 	Aprēķinā to lineāri

aizsardzībai (Rh)		vairāk kā 24	samazina, sākot ar

reizes gadā	2001.gada 1.janvāri,

un turpina samazināt

katru mēnesi, līdz

sasniedz 0 %

2005.gada 1.janvārī

2. Dienas robež-	24 stundas	125 µg/m3 	Nav	2005.gada

lielums cilvēka 		nedrīkst 		1.janvāris

veselības 		pārsniegt

aizsardzībai (Rd)		vairāk kā 3

reizes gadā

3. Robežlielums 	Kalendāra 	20 µg/m3	Nav	2002.gada

ekosistēmu 	gads un 			1.augusts

aizsardzībai (REg)	ziema

II. Gaisa piesārņojuma trauksmes līmenis  (TL) sēra dioksīdam

500 µg/m3 trīs stundu periodā, kur gaisa piesārņojums nosedz vairāk nekā 100 km2 vai pilnu zonu, vai aglomerāciju (to, kura ir mazāka pēc platības).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

2.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.286

Gaisa kvalitātes normatīvi

slāpekļa oksīdam un slāpekļa dioksīdam

I. Robežlielumi slāpekļa oksīdam un slāpekļa dioksīdam

Robežlielumus izsaka µg/m3 standarta tilpumā, 293 °K temperatūrā un 101,3 kPa spiedienā

Datums, ar

Noteik- 	Robež-	Pielaides robeža	kuru sākot

šanas	lielums		nav pieļau-

periods			jama robež-

lieluma pār-

sniegšana

1. Stundas robež-	1 stunda	200 µg/m3 	50 % virs robež-	2010.gada

lielums slāpekļa 		nedrīkst 	lieluma vērtības. 	1.janvāris

dioksīdam NO2 		pārsniegt 	Aprēķinā to lineāri

cilvēka veselības 		vairāk kā 18	samazina, sākot ar

aizsardzībai (Rh)		reizes gadā	2001.gada 1.janvāri,

un turpina samazināt

katru mēnesi, līdz

sasniedz 0 %

2010.gada 1.janvārī

2. Gada robež-	Kalendāra 	40 µg/m3	50 % virs robež-	2010.gada

lielums slāpekļa 	gads		lieluma vērtības. 	1.janvāris

dioksīdam NO2 			Aprēķinā to lineāri

cilvēka veselības 			samazina, sākot ar

aizsardzībai (Rg)			2001.gada 1.janvāri,

un turpina samazināt

katru mēnesi, līdz

sasniedz 0 %

2010.gada 1.janvārī

3. Robežlielums 	Kalendāra	30 µg/m3 	Nav	2002.gada

slāpekļa dioksīdam 	gads	NO + NO2		1.augusts

un slāpekļa oksīdam

(NO2 + NO)

ekosistēmu

aizsardzībai (REg)

II. Gaisa piesārņojuma trauksmes līmenis (TL) slāpekļa dioksīdam

400 µg/m3 trīs stundu periodā visā zonas vai aglomerācijas teritorijā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

3.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.286

Gaisa kvalitātes normatīvi putekļiem

I. Robežlielumi putekļiem PM10

Datums, ar

Noteik- 	Robež-	Pielaides robeža	kuru sākot

šanas	lielums		nav pieļau-

periods			jama robež-

lieluma pār-

sniegšana

1.posms

1. Diennakts 	24 stundas	50 µg/m3 	50 % virs robež-	2005.gada

robežlielums 		nedrīkst 	lieluma vērtības. 	1.janvāris

cilvēka veselības 		pārsniegt 	Aprēķinā to lineāri

aizsardzībai (Rd)		vairāk kā 35	samazina, sākot ar

reizes gadā	2001.gada 1.janvāri,

un turpina samazināt

katru mēnesi, līdz

sasniedz 0 %

2005.gada 1.janvārī

2. Gada 	Kalendāra 	40 µg/m3 	50 % virs robež-	2005.gada

robežlielums  	gads		lieluma vērtības. 	1.janvāris

cilvēka veselības 			Aprēķinā to lineāri

aizsardzībai (Rg)			samazina, sākot ar

2001.gada 1.janvāri,

un turpina samazināt

katru mēnesi, līdz

sasniedz 0 %

2005.gada 1.janvārī

2.posms

1. Diennakts 	24 stundas	50 µg/m3 	Nav	2010.gada

robežlielums 		nedrīkst 		janvāris

cilvēka veselības 		pārsniegt

aizsardzībai (Rd)		vairāk kā 7

reizes gadā

2. Gada 	Kalendāra 	20 µg/m3 	50 % virs robež-	2010.gada

robežlielums 	gads		lieluma vērtības. 	janvāris

cilvēka veselības 			Sākot ar 2005.gada

aizsardzībai (Rg)			1.janvāri, to katru

mēnesi lineāri

samazina, līdz

sasniedz 0 %

2010.gada 1.janvārī

II. Robežlielumi putekļiem PM2,5

Datums, ar

Noteik- 	Robež-	Pielaides robeža	kuru sākot

šanas	lielums		robež-

periods			lielums

jāsasniedz

1. Diennakts 	24 stundas	40 µg/m3 	50 % virs robež-	2005.gada

robežlielums 		nedrīkst 	lieluma vērtības. 	1.janvāris

cilvēka veselības 		pārsniegt 	Aprēķinā to lineāri

aizsardzībai (Rd)		vairāk kā 14 samazina, sākot ar

reizes gadā	2001.gada 1.janvāri,

un turpina samazināt

katru mēnesi, līdz

sasniedz 0 %

2005.gada 1.janvārī

2. Gada 	Kalendāra 	20 µg/m3  	50 % virs robež-	2005.gada

robežlielums 	gads		lieluma vērtības. 	1.janvāris

cilvēka veselības 			Aprēķinā to lineāri

aizsardzībai (Rg)			samazina, sākot ar

2001.gada 1.janvāri,

un turpina samazināt

katru mēnesi, līdz

sasniedz 0 %

2005.gada 1.janvārī

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

4.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.286

Gaisa kvalitātes normatīvi svinam

Datums, ar

Noteik- 	Robež-	Pielaides robeža	kuru sākot

šanas	lielums		nav pieļau-

periods			jama robež-

lieluma pār-

sniegšana

Gada 	Kalendāra 	0,5 µg/m3	100 % virs robež-	2005.gada

robežlielums 	gads		lieluma vērtības. 	1.janvāris

cilvēka veselības 			Aprēķinā to lineāri

aizsardzībai (Rg)			samazina, sākot ar

2001.gada 1.janvāri,

un turpina samazināt

katru mēnesi, līdz

sasniedz 0 %

2005.gada 1.janvārī

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

5.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.286

Gaisa kvalitātes normatīvi ozonam

I. Robežlielumi ozonam1

Robežlielumus ozonam izsaka µg/m3 standarta tilpumā, 293 °K temperatūrā un 101,3 kPa spiedienā

Noteikšanas periods	Robežlielums

1. Robežlielums cilvēka 	8 stundas	110 µg/m3

veselības aizsardzībai2  (R8h)

2. Robežlielums veģetācijas 	1 stunda	200 µg/m3

aizsardzībai (Rh  un  Rd)

24 stundas	65 µg/m3

Piezīmes.

1 Piesārņojuma līmenis tiek mērīts nepārtraukti.

2 Mērījumi tiek veikti laikposmos, kas astoņu stundu laikā savstarpēji nepārklājas. Šo lielumu aprēķina četras reizes dienā laikposmā no 0.00 līdz 9.00, no 8.00 līdz 17.00, no 16.00 līdz 1.00 un no 12.00 līdz 21.00. Lai nodrošinātu šo noteikumu 3.5.3.apakšpunktā minēto informāciju, astoņu stundu (h) vidējais lielums ir slīdošā vidējā vērība, ko aprēķina katru stundu no astoņu stundu vērtības starp h un h – 9.

II. Gaisa piesārņojuma trauksmes līmenis (TL) ozonam

360 µg/m3 vienas stundas periodā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

6.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.286

I. Ozona piesārņojuma līmeņa monitorings

1. Ozona piesārņojuma līmeņa mērījumi gaisā paredzēti, lai:

1.1. novērtētu iedzīvotāju risku no ozona piesārņojuma līmeņa, kas pārsniedz robežlielumus cilvēka veselības aizsardzībai;

1.2. novērtētu piesārņojuma līmeņa ietekmi uz veģetāciju (piemēram, mežiem, ekosistēmām, labību, dārzkopību), kas pārsniedz robežlielumus veģetācijas aizsardzībai.

2. Monitoringa stacijas tiek izvietotas ģeogrāfiski un klimatiski raksturīgās vietās, kur:

2.1. iespējamais risks pārsniegt robežlielumus vai trauksmes līmeņus ir vislielākais;

2.2. nepieciešams veikt pasākumus, lai izpildītu šo noteikumu 3.punktu.

3. Papildu monitoringa stacijas jāizvieto tādās vietās, lai:

3.1. varētu noteikt un analizēt ozona un tā formējošo vielu veidošanos un plūsmu;

3.2. varētu novērot ozona piesārņojuma līmeņa izmaiņas teritorijās, kuras ietekmē fona piesārņojums.

4. Ozona mērinstrumentu gala lasījumi veicami tā, lai vienas stundas un astoņu stundu vidējos lielumus varētu aprēķināt saskaņā ar šī pielikuma 1., 2. un 3.punkta prasībām.

II. Bāzes (references) metode

ozona piesārņojuma mērījumiem

5. Saskaņā ar šo noteikumu prasībām ozona piesārņojuma līmeņa noteikšanai par bāzes (references) metodi izmanto UV fotometrijas metodi LVL ISO 13964.

6. Lietojot mērinstrumentus un metodikas lauku apstākļos, ņem vērā šādus apsvērumus:

6.1. mērinstrumenta darbības parametru atbilstība ražotāja norādītajam, sevišķi tādiem parametriem kā fona troksnis, reaģēšanas laiks un linearitāte. Šos parametrus sākotnēji pārbauda laboratorijā un pēc tam mērīšanas vietā;

6.2. mērinstrumentus regulāri kalibrē saskaņā ar Starptautiskās standartu organizācijas ieteikumiem, izmantojot atsauces UV fotometru;

6.3. mērījumu vietā mērinstrumentu regulāri kalibrē reizi 23 vai 25 stundās. Kalibrācijas ticamību papildus nodrošina saskaņā ar šī pielikuma 6.2.apakšpunktu kalibrēts mērinstruments, kas darbojas vienlaikus.

7. Ja pirms mērinstrumenta kalibrēšanas ir nomainīts ieplūdes filtrs, kalibrēšanu veic pēc pietiekami ilga filtra ekspozīcijas laikposma pie ozona koncentrācijas gaisā (no 30 minūtēm līdz dažām stundām).

8. Parauga ņemšanas zondes atverei jāatrodas vismaz 1 m attālumā no vertikāli novietotiem aizsargiem, lai izvairītos no ekranēšanas efekta.

9. Parauga ņemšanas zondes atvere ir jāaizsargā pret lietu un kukaiņiem. Nav atļauts izmantot priekšfiltru.

10. Paraugu ņemšanu nedrīkst ietekmēt tuvumā esošās iekārtas (gaisa kondicionētāji vai datu pārraides iekārtas).

11. Paraugu ņemšanas līnijai jābūt izgatavotai no inerta materiāla (piemēram, stikla, nerūsējošā tērauda, teflona), ko neietekmē ozona klātbūtne. Tā ir iepriekš jāpakļauj attiecīgas ozona koncentrācijas ietekmei.

12. Parauga ņemšanas līnijai starp parauga ņemšanas zondi un mērinstrumentu jābūt pēc iespējas īsai. Svarīgi, lai laiks starp gāzes parauga ņemšanu un tās izplūšanu caur parauga ņemšanas līniju būtu pēc iespējas īsāks (piemēram, lai tādu reaģentu kā NO klātbūtne būtu tikai dažas sekundes).

13. Jānovērš kondensāta veidošanās paraugu ņemšanas līnijā.

14. Parauga ņemšanas līnija tiek regulāri tīrīta, ņemot vērā vietējos apstākļus.

15. Parauga ņemšanas līnija ir stingri jānostiprina, tai jābūt bez gāzu noplūdes vai pieplūdes, un gāzes plūsmas ātrums tajā tiek regulāri kontrolēts.

16. Paraugu ņemšanu nedrīkst ietekmēt gāzes izplūde no mērinstrumenta vai kalibrēšanas iekārtas.

17. Jāveic visi iespējamie preventīvie pasākumi, lai novērstu temperatūras izmaiņas, kas rada mērījumu kļūdas.

III. Ikgadējā mērījumu rezultātu aprēķināšana

18. Piesārņojuma līmeni mēra nepārtraukti.

19. Ikgadējais atskaites periods sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.

20. Lai nodrošinātu procentiļu1 aprēķināšanas ticamību, jābūt pieejamiem vismaz 75 % no iespējamajām vērtībām, kurām jābūt pēc iespējas vienmērīgi sadalītām attiecīgajā laikposmā konkrētai mērījumu vietai. Ja tā nav, tas ir jānorāda datu apmaiņas informācijā.

Pamatojoties uz gada mērījumu datiem, 50. (98.) procentili aprēķina šādi: 50. (98.) procentili aprēķina no faktiski mērītajām vērtībām. Vērtības noapaļo līdz tuvākajai vērtībai µg/m3. Katrai mērījumu vietai vērtības sakārto augošā secībā:

X1 ² X2 ² X3 ² . . . . ² Xk . . . . ² Xn-1 X ² Xn

50. (98.) procentile ir k vērtība, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

k = 0,50 (0,98) x N, kur

N — mērījumu skaits.

Vērtību 0,50 (0,98) x N noapaļo līdz tuvākajam veselajam skaitlim.

Piezīme.

1 Mediānas vērtība tiek aprēķināta pie 50.procentiles.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

7.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.286

Gaisa kvalitātes normatīvi benzolam

Robežlielumu izsaka µg/m3 standarta temperatūrā 293 °K un spiedienā 101,3 kPa

Datums, ar

Noteik- 	Robež-		kuru sākot

Robežlieluma veids	šanas	lielums	Pielaides robeža	nav pieļau-

periods			jama robež-

lieluma pār-

sniegšana

Gada robežlielums 	Kalendāra 	5 µg/m3	5 µg/m3 (100 %).	2010.gada

cilvēka veselības 	gads		Sākot ar 2006.gada 	1.janvāris*

aizsardzībai (Rg)			1.janvāri, pielaides

robežu katru gadu

lineāri samazina par

1 µg/m3, līdz

2010.gada 1.janvārī

sasniedz 0 %

Piezīme.

*Izņemot zonas un aglomerācijas, kur noteikts laikposms robežlieluma sasniegšanai saskaņā ar šo noteikumu 3.6.3.apakšpunktu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

8.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.286

Gaisa kvalitātes normatīvi oglekļa oksīdam

Robežlielumus izsaka mg/m3 standarta tilpumā, 293 °K temperatūrā un 101,3 kPa spiedienā

Datums, ar

Noteik- 	Robež-		kuru sākot

Robežlieluma veids	šanas	lielums	Pielaides robeža	nav pieļau-

periods			jama robež-

lieluma pār-

sniegšana

Astoņu stundu 	Astoņu 	10 mg/m3	6 mg/m3; sākot ar 	2005.gada

robežlielums 	stundu 		2003.gada 1.janvāri, 	1.janvāris

cilvēka veselības 	laikā*		pielaides robežu

aizsardzībai (R8H)			katru gadu lineāri

samazina par

2 mg/m3, līdz

2005.gada 1.janvārī

sasniedz 0 %

Piezīme.

*Maksimālo dienas piesārņojuma koncentrācijas vērtību nosaka astoņu stundu periodam, pamatojoties uz datiem par stundas vidējo vērtību, kurus atjauno reizi stundā. Katra tādā veidā aprēķinātā astoņu stundu vidējā vērtība tiek noteikta dienai, kura beidzas, t.i., pirmais aprēķinātais periods katrai dienai ir periods no plkst.17.00 iepriekšējā dienā līdz plkst.01.00 kārtējā dienā. Pēdējais aprēķinu laika periods katrai dienai ir periods no plkst.16.00 līdz 24.00.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

9.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.286

Piesārņojošo vielu kodi

un maksimāli pieļaujamās koncentrācijas līmenis

Maksimāli pieļaujamā

Vielas 	Vielas nosaukums	koncentrācija (mg/m3)

kods		maksimālā 	diennakts

vienreizējā*	vidējā

I. Metāli un to savienojumi

0101	Alumīnija oksīds		0,010

0102	Nātrija alkilsulfāts	0,010

0107	Bārija hlorīds (pārrēķinot uz bāriju)	0,004

0110	Vanādija pentoksīds (pārrēķinot uz vanādiju)		0,001

0116	Titāna diborīds	0,020

0118	Titāna dioksīds	0,500

0121	Dzelzs sulfāts (pārrēķinot uz dzelzi)		0,007

0122	Dzelzs hlorīds (pārrēķinot uz dzelzi)		0,004

0123	Dzelzs oksīds (pārrēķinot uz dzelzi)		0,040

0125	Kālija karbonāts (potašs)	0,100	0,050

0126	Kālija hlorīds	0,100

0128	Kalcija oksīds (nedzēstie kaļķi)	0,300

0129	Kalcija karbīds	0,300

0130	Kadmijs un tā savienojumi (pārrēķinot

uz kadmiju)		0,0003**

0138	Magnija oksīds	0,400	0,050

0140	Vara sulfāts (pārrēķinot uz varu)	0,003	0,001

0142	Vara (I) hlorīds (pārrēķinot uz varu)	0,003	0,001

0143	Mangāns un tā savienojumi (pārrēķinot uz

mangāna dioksīdu)	0,010	0,001***

0144	Vara (II) hlorīds (pārrēķinot uz varu)		0,002

0146	Vara oksīds (pārrēķinot uz varu)		0,002

0150	Nātrija hidroksīds (nātrija sārms,

kaustiskā soda)		0,010

0152	Nātrija hlorīds (vārāmā sāls)	0150

0155	Nātrija karbonāts (kalcinētā soda)	0,040

0156	Nātrija nitrīts	0,005

0157	Nātrija perborāts (nātrija tetraborāts)	0,020

0158	Nātrija sulfāts	0,300	0,100

0161	Nātrija tripolifosfāts	0,500

0163	Niķelis, metāliskais		0,001

0164	Niķeļa oksīds (pārrēķinot uz niķeli)		0,001

0165	Niķeļa šķīstošie sāļi (pārrēķinot uz niķeli)	0,002	0,0002

0166	Niķeļa sulfāts (pārrēķinot uz niķeli)	0,002	0,0010

0168	Alvas oksīds (pārrēķinot uz alvu)		0,020

0169	Alvas dioksīds (pārrēķinot uz alvu)		0,020

0171	Alvas hlorīds (pārrēķinot uz alvu)	0,500	0,050

0174	Dzīvsudrabs un tā savienojumi

(pārrēķinot uz dzīvsudrabu)		0,0003

0192	Tetraetilsvins	3 x 10-6

0194	Termoelektrostaciju ogļu pelni (ar kalcija

oksīda saturu 35–40 % un dispersitāti

3 µm un mazāk, bet ne mazāk par 97 %)	0,050	0,020

0195	Kālija ferrocianīds (dzeltenā asinssāls)		0,040

0197	Mangāna–cinka ferrīts (pārrēķinot uz

mangānu)		0,002

0202	Kālija ferricianīds (sarkanā asinssāls)		0,040

0203	Hroms, sešvērtīgais (pārrēķinot uz

hroma trioksīdu)	0,0015	0,0015

0204	Cinka hlorīds (pārrēķinot uz cinku)	0,005

0205	Cinka sulfāts (pārrēķinot uz cinku)		0,008

0207	Cinka oksīds (pārrēķinot uz cinku)		0,050

0210	Kalimagnēzija (kalimag-40)	0,500

0214	Kalcija hidroksīds (dzēstie kaļķi)	0,200

0222	Nātrija oleāts	1,300

0228	Trīsvērtīgā hroma savienojumi (pārrēķinot

uz Cr3+)	0,010

0229	Cinka acetāts (pārrēķinot uz cinku)	0,005

0230	Cinka stearāts (pārrēķinot uz cinku)	0,005

* 30 minūšu intervālā

** gada vidējās koncentrācijas: pilsētās — 1–5 ng/m3, laukos — 10–20 ng/m3

*** gada vidējās koncentrācijas — 0,15µg/m3

II. Nemetāli un to savienojumi

0302	Slāpekļskābe (HNO3)	0,400	0,150

0303	Amonjaks	0,200	0,040

0304	Slāpekļa oksīds	0,400	0,060

0305	Amonija nitrāts (amonija salpetris)		0,300

0307	Broms		0,040

0308	Borskābe		0,020

0312	Ūdeņraža peroksīds	0,020

0313	Bromūdeņradis	0,100	0,100

0314	Arsēna hidrīds (arsīns)		0,002

0315	Fosforūdeņradis (fosfīns)	0,010	0,001

0316	Hlorūdeņradis (sālsskābe HCl)	0,200	0,200

0317	Ciānūdeņradis (zilskābe)	0,200	0,010

0321	Jods		0,030

0322	Sērskābe (H2SO4)	0,300	0,100

0323	Silīcija dioksīds, amorfais	0,020

0324	Silīcija tetrahlorīds	0,200

0325	Arsēns, tā neorganiskie savienojumi

(pārrēķinot uz arsēnu)		0,003

0328	Sodrēji	0,150	0,050

0329	Selēna dioksīds (pārrēķinot uz selēnu)	0,0001	5 x 10-5

0331	Sērs (elementārais)	0,070

0332	Sēra hlorīds	0,010

0333	Sērūdeņradis	0,008

0334	Sērogleklis	0,030	0,005

0338	Fosfora pentoksīds (fosforskābes anhidrīds)	0,150	0,050

0339	Fosfors, baltais	5 x 10-4

0340	Fosfors, dzeltenais	5 x 10-4

0341	Fosfors, sarkanais	5 x 10-4

0342	Fluora gāzveida savienojumi

(fluorūdeņradis, silīcija tetrafluorīds)

(pārrēķinot uz fluoru)	0,020	0,005

0343	Fluora savienojumi: labi šķīstošie

neorganiskie fluorīdi (nātrija fluorīds,

nātrija heksafluorsilikāts) (pārrēķinot uz fluoru)	0,030	0,010

0344	Fluora savienojumi: grūti šķīstošie

neorganiskie fluorīdi (alumīnija fluorīds,

kalcija fluorīds, nātrija heksafluoralumināts)

(pārrēķinot uz fluoru)	0,200	0,030

0347	Fosgēns	0,003

0348	Orto–fosforskābe	0,020

0349	Hlors	0,100	0,030

III. Piesātinātie ogļūdeņraži

0401	Ogļūdeņraži

0402#	Butāns*	200,0

0403#	Heksāns	60,00

0405#	Pentāns	100,0	25,00

0408#	Cikloheksāns	1,400	1,400

0410	Metāns	50,00

0412#	Izobutāns (2-metilpropāns)	1,500

0413#	Propilēna tetramērs (izododecilēns)	1,500

Ar # apzīmēti gaistošie organiskie savienojumi

IV. Nepiesātinātie ogļūdeņraži

0502#	Butilēns	3,000	3,000

0503#	1,3-butadiēns (divinils)	3,000	1,000

0516#	2-metilbutadiēns-1,3 (izoprēns)		0,500

0521#	Propilēns	3,000	3,000

0526#	Etilēns	3,000	3,000

0528#	Acetilēns	1,500

V. Aromātiskie ogļūdeņraži

0601	Visi aromātiskie

0612#	Izopropilbenzols (kumols)	0,014	0,014

0616#	Ksilols	0,200	0,200

0618#	alfa-metilstirols	0,040	0,040

0620#	Stirols	0,040	0,002

0621#	Toluols	0,600	0,600

0627#	Etilbenzols	0,020	0,020

VI. Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži

0703	Benz(a)pirēns (3,4-benzpirēns)		1*

0708#	Naftalīns	0,003	0,003

0711	Antracēns	0,010

0722	Pirēns	0,001

* ng/m3

VII. Ogļūdeņražu halogēnatvasinājumi

0802#	Benzilhlorīds (hlormetilbenzols)	0,050

0810#	Brombenzols		0,030

0827#	Vinilhlorīds	0,005

0834	1,2,3,4,7,7-heksahlorbiciklo-(2,2,1)-hep-tēn-

2,5,6,-bis(oksimetil) sulfīts (tiodāns)	0,017	0,0017

0856#	1,2-dihloretāns	3,000	0,700

0857#	Dihlordifluormetāns (freons-12)	100,0	10,000

0858#	Dihlorfluormetāns (freons-21)	100,0	10,000

0859#	Difluorhlormetāns (freons-22)	100,0	10,000

0864	Jodoforms	0,040

0869#	Metilēnhlorīds	8,800

0871#	Metilhlorīds (hlormetāns)	0,060

0882#	Tetrahloretilēns (perhloretilēns)	0,500	0,060

0894#	1,2,3-trifluor-1,1,2-trihloretāns (freons-113)	8,000

0898#	Trihlormetāns (hloroforms)	0,100	0,030

0901#	Trihlorfluormetāns (freons-11)	100,0	10,000

0902#	Trihloretilēns	4,000	1,000

0903#	1,2,3-trihlorpropāns		0,050

0904	Trihlordifenils	0,001

0906#	Tetrahlorogleklis	4,000	0,700

0913#	Fluoretilēns (vinilfluorīds)	0,150

0930#	Hlorpropēns	0,020	0,002

0931#	Epihlorhidrīns	0,200	0,200

0933	Alkiltrimetilamonija hlorīds	0,030

0949	Trifluorhlormetāns (freons 13)	30,00

VIII. Spirti un fenoli

1001	p-aminofenols	0,260

1002#	1,4-butāndiols	0,100

1026#	m-krezols	0,020

1034#	Propāndiols-1,2 (propilēnglikols)	0,030

1039#	Amilspirts	0,010	0,010

1040#	Gamma-acetopropilspirts	0,070

1041#	Benzilspirts	0,160

1042#	n-butilspirts	0,100	0,100

1043#	Heksilspirts	0,800	0,200

1046	Diacetonspirts	0,300

1048#	Izobutilspirts	0,100	0,100

1050#	Izooktilspirts (2-etilheksanols)	0,150	0,150

1051#	Izopropilspirts	0,600	0,600

1052#	Metilspirts	1,000	0,500

1054#	Propilspirts	0,300	0,300

1061#	Etilspirts	5,000	5,000

1062	Tetraetoksilāns (etilsilikāts)	0,500

1063	1,1,5-trihidrooktafluorpentanols

(TC-n = 2) (trihidroperfluoramilspirts)	1,000	0,050

1068#	Trimetilkarbinols (2-metil-2-propanols)	0,300

1071#	Fenols	0,010	0,003

1073#	Formālglikols (dioksolāns-1,3)	6,000

1077#	Cikloheksanols	0,060	0,060

1078#	Etilēnglikols (etāndiols, glikols)	1,000

1080#	Difenilolpropāns (bisfenols A, diāns )	0,040

1092#	2-difenil-acetil-1,3-indāndions (ratindāns)	0,0005

IX. Ēteri

1101#	Diizopropilēteris (izopropilēteris)	0,400

1102#	Dimetiltereftalāts (tereftālskābes dimetilēsteris)	0,050	0,010

1103#	Dinils (maisījums: 25 % difenila un 75 %

difeniloksīda)	0,010	0,010

1105#	Dietilēteris	1,000	0,600

1106	Metilizopropenilēteris	0,500

1108#	2-metoksietanols (metilcelosolvs)	0,300

1110#	Etilēnglikola monoizobutilēteris (butilcelosolvs)	1,000	0,300

1112#	Dietilēnglikola monoetilēteris (etilkarbitols)	1,500

1114#	Dimetilēteris	0,200

1117#	1-metoksipropanols-2 (propilēnglikola

alfa-metilēteris)	0,500

X. Ēsteri (izņemot fosforskābes ēsterus)

1201#	Alilacetāts (etiķskābes alilēsteris)	0,400

1204#	Benzilacetāts (etiķskābes benzilēsteris)	0,010

1205	(IR)-transkrizantēmskābes-5-benzil-

furil-3-metilēsteris (bioresmetrīns)	0,060

1208#	Metakrilskābes butilēsteris (butilmetakrilāts)	0,040	0,010

1209#	Propionskābes butilēsteris (butilpropionāts)	0,500

1210#	Butilacetāts	0,100	0,100

1213#	Vinilacetāts	0,150	0,150

1215#	Dibutilftalāts	0,100

1217	Dioksilftalāts	0,020

1224#	Metilacetāts	0,070	0,070

1225#	Metilakrilāts (akrilskābes metilēsteris)	0,010	0,010

1226#	Baldriānskābes metilēsteris	0,300

1227#	Sviestskābes metilēsteris (metilbutirāts)	0,050

1232#	Metilmetakrilāts (metakrilskābes metilēsteris)	0,100	0,010

1235#	Baldriānskābes propilēsteris	0,030

1238#	Propilacetāts (etiķskābes propilēsteris)	0,100

1240#	Etilacetāts	0,100	0,100

1241#	Etilakrilāts (akrilskābes etilēsteris)	7 x 10-4

1242#	Baldriānskābes etilēsteris	0,030

1243#	Sviestskābes etilēsteris (etilbutirāts)	0,050

1244#	2-etilheksilakrilāts	0,010

1245#	Propionskābes etilēsteris (etilpropionāts)	0,100

1246#	2-etoksietanols (etilcelosolvs, etilēnglikola

etilēteris)	0,700

1248	3,5-di-terc-butil-4-oksifenilpropionskābes

dietilēnglikola ēsteris (fenozāns-28)	0,100

1251#	Acetetiķēsteris	1,000

1254#	Maleīnskābes dietilēsteris	0,030

1293#	Monohloretiķskābes etilēsteris (etilhloracetāts)	0,010

XI. Aldehīdi

1301#	Akroleīns	0,030	0,030

1302#	Benzaldehīds	0,040

1308	alfa-metilakroleīns	0,010

1310#	Sviestskābes aldehīds	0,015	0,015

1312	Merkaptopropionskābes aldehīds	1 x 10-4

1313#	Pelargonskābes aldehīds	0,020

1314#	Propionskābes aldehīds (propanāls,

metiletiķskābes aldehīds)	0,010

1317#	Acetaldehīds	0,010	0,010

1325#	Formaldehīds	0,035	0,003

XII. Ketoni

1401#	Acetons	0,350	0,350

1402#	Acetofenons	0,003	0,003

1403#	2,3-butāndions (diacetils)	0,100

1405#	Koksnes spirta šķīdinātājs, marka A

(acetonēsteris) (kontrolē acetonu)	0,120	0,120

1408#	Metilizobutilketons	0,100

1409#	Metiletilketons	0,100

1410#	1,5,5-trimetilcikloheksanons (izoforons)	0,010

1411#	Cikloheksanons	0,040

1412	Cikloheksanonoksīms	0,100

XIII. Organiskās skābes

1505#	Maleīnskābes anhidrīds (tvaiki, aerosols)	0,200	0,050

1507#	Etiķskābes anhidrīds	0,100	0,030

1512#	Akrilskābe	0,100	0,040

1513	Askorbīnskābe (vitamīns C)	0,500

1514	m-brombenzoskābe	0,060

1519#	Baldriānskābe	0,030	0,010

1523#	Dimetilformamīds	0,030	0,030

1525	3,6-dihlor-2-metoksibenzoskābes dimetil-

amīna sāls (dianāts)	0,015

1528#	Izosviestskābe	0,030

1529	Benzosulfoskābes imīds (saharīns)	0,020

1530#	Kaprolaktāms (tvaiki, aerosols)	0,060	0,060

1532	Ogļskābes diamīds (karbamīds, urīnviela)		0,200

1533	Lizīns 	0,700

1534#	Sviestskābe	0,015	0,010

1537#	Skudrskābe	0,200	0,050

1553	Treonīns	0,050

1555#	Etiķskābe	0,200	0,060

1562#	Dihloretānskābe (dihloretiķskābe)	0,400

1566	Skābeņskābe	0,015

1575	Vīnskābes	0,300

1580	Citronskābe	0,300

1583#	Pienskābe	0,100

1584	6-metil-2-piridīnkarbonskābe	0,020

1585#	Oleīnskābe	0,100

1586	Orotskābe (vitamīns B13)	0,020

XIV. Organiskie oksīdi un peroksīdi

1601#	Izopropilbenzola peroksīds (kumola peroksīds)	0,007	0,007

1606# 	4-metilpentēn-3-ons-2 (mezitiloksīds,

izopropilidenacetons)	0,030

1608#	Propilēnoksīds (propēna oksīds)	0,080

1610#	Etilēna dioksīds (dioksāns)	0,070

1611#	Etilēna oksīds	0,300	0,030

XV. Sēru saturošie savienojumi

1706#	Dimetildisulfīds	0,700

1707#	Dimetilsulfīds	0,080

1714#	2-merkaptoetanols (monotioetilēnglikols)	0,070	0,070

1715#	Metilmerkaptāns	9 x 10-6

1716#	Odorants (dabisko merkaptānu maisījums)	5 x 10-5

1717	Olefīnsulfoskābes (C15–C18) 	0,300

1727	p-toluolsulfoskābe	0,600

1728#	Etāntiols (etilmerkaptāns)	3 x 10-5

XVI. Amīni

1805#	Anilīns	0,050	0,030

1813#	Heksametilēndiamīns	0,001	0,001

1819#	Dimetilamīns	0,005	0,005

1843#	2,3-ksilidīns	0,012

1844# 	2,4-ksilidīns	0,012

1845#	2,5-ksilidīns	0,012

1846#	3,4-ksilidīns	0,010

1852#	Monoetanolamīns		0,020

1863#	Trietilamīns	0,140	0,140

1885#	Furfurilamīns	0,010

1886#	Etilēndiamīns	0,003

XVII. Nitrosavienojumi

1902	m-nitroanilīns	0,010

1906#	m-nitrobrombenzols	0,120	0,010

XVIII. Citi slāpekļa savienojumi

2001#	Akrilnitrils		0,030

2005	Hidrazīnhidrāts	0,001

2011#	Difenilmetāndiizocianāts	0,001

2031#	Toluilēndiizocianāts	0,050	0,020

2034#	Formamīds		0,030

XIX. Fosforskābju ēsteri un amīdi

2109	O,O-dimetil-s-(n-metil-n-formilkarbamoil-

metil)ditiofosfāts (antiss)	0,010	0,010

2131	O-etil-o-fenilhlortiofosfāts	0,010

2141#	Tri(hloretil)fosfāts	0,010

2147	Hlorfosforskābes dihloretilēsteris	0,010

XX. Ēteriskās eļļas, terpēni

un to atvasinājumi

2201	Kampars	1,000

2205	Terpīnhidrāts	0,500

2210	Bromkampars	0,050

XXI. Heterocikliskie savienojumi

2417#	Piperazīns	0,010

2418#	Piridīns	0,080	0,080

2424#	Furāns (furfurāns)	0,010

2425#	Furfurols	0,050	0,050

XXII. Antibiotikas

2506	Penicilīns	0,050	0,0025

2507	Tetraciklīns	0,010	0,006

2510	Ampicilīns (nātrija sāls, trihidrāts u.c.)	0,005

2511	Streptomicīna sulfāts	0,050

2512	p-aminobenzēnsulfēnamīds (streptocīds)	0,010

2515	Sintomicīns	0,010

2527	Levomicetīns	0,010

XXIII. Mikroorganismi

2602	Olbaltuma-vitamīnu koncentrāta

olbaltumputekļi		0,001

2603	Ražošanas nozaru, kurās izmanto pienskābes

baktērijas (miltu, kombinētās lopbarības

(kombikorma), rauga, alus, aminoskābju,

lopbarības raugu, fermentu, biopreparātu

ražošanas) mikroorganismi un

mikroorganismi-producenti	5000*

2607	Vitamīns B12 (lopbarības) pēc vitamīna B12 	2 x 10-5

2613	Tiamīna hlorīds, farmakopejas (vitamīns B1)	0,003

2614	Tokoferola acetāts (vitamīns E)	0,080

2615	Baktrīns (pēc olbaltumvielas)	0,003

* šūnu skaits m3

XXIV. Tehniskie maisījumi

2701	Amofoss (mono- un diamonija fosfāta

maisījums ar amonija sulfāta piemaisījumu)	2,000	0,200

2702	alfa-olefīnu ar C8–C10 alkilfenoli	0,020

2704#	Benzīns (naftas, ar zemu sēra saturu,

pārrēķinot uz oglekli)	5,000	1,500

2705#	Benzīns, degakmens (pārrēķinot uz oglekli)	0,050	0,050

2726	Tallija kolofonijs	0,500

2731	Pulverveida epoksīda krāsa	0,010

2732#	Petroleja	1,200

2735	Naftas minerāleļļa (vārpstu, cilindru,

mašīneļļa u.c.)	0,050

2748#	Terpentīns	2,000	1,000

2750#	Naftas solvents	0,200

2751	Termoizturīga emulsija vērpšanai (teprams)

(kontrole pēc aldehīdu summas, etilēnoksīda)	0,002

2752#	Vaitspirts	1,000

2753	Kolofonija kušņi (kontrole pēc kolofonija)	0,300	0,300

2754#	Piesātinātie ogļūdeņraži ar C12–C19

(šķīdinātāji), pārrēķinot uz summāro

organisko oglekli	1,000

2759	Apritē esošo ūdeņu hidroaerosols uz

antibioiku ražošanas attīrīto notekūdeņu bāzes	8,000

2760#	Riepu ražošanas vulkanizācijas gāzes

(pēc amīniem)	0,002

2763	Maisījums eļļošanai “Sintoks-20M”	0,050

2774	Smērviela “Heols-1”	0,050

2780	Sveķi (STU-3)	0,024

2781	Stearīns	0,200

2782	Aromatizētais siltumnesējs (AMT-300)	0,050

2785	Sulfanols	0,030

2831	Epoksīda sveķi uz bis-fenola E bāzes	0,200

2868	Emulsons (sastāvs: ūdens — 97,6 %,

nātrija nitrīts — 0,2 %, kalcinētā soda

0,2 %, minerāleļļa — 2 %)	0,050

XXV. Putekļi

2902	Izkliedētās cietās daļiņas* 	0,500

2903	Degakmens pelni	0,300	0,100

2904	Elektrostaciju mazuta pelni (pārrēķinot uz

vanādiju)		0,001

2905	Putekļi, veidojoši aerosolveida sprādzienus

slāpējošus sastāvus (pēc nātrija hlorīda)	0,100

2906	Melioranta putekļi (meliorants)	0,500	0,050

2907	Neorganiskie putekļi, kas satur vairāk

par 70  % silīcija dioksīda	0,150	0,050

2908	Neorganiskie putekļi, kuri satur 20–70 %

silīcija dioksīda (šamots, cements u.c.)	0,300	0,100

2909	Neorganiskie putekļi, kuri satur mazāk

par 20  % silīcija dioksīda (dolomīts u.c.)	0,500	0,150

2911	Kombinētās lopbarības putekļi (pārrēķinot

uz olbaltumvielu)	0,010

2912	Kaulu miltu putekļi (pārrēķinot uz olbaltumvielu)	0,010

2914	Neorganiskie (fosforģipša un cementa

javas) putekļi	0,500

2915	Stikla šķiedras putekļi	0,060

2916	Stikla šķiedras plākšņu (stiklaplasta) putekļi	0,060

2917	Kokvilnas putekļi	0,200	0,050

2918	Cementa rūpniecības putekļi, kuri satur

vairāk nekā 60 % kalcija oksīda un

vairāk par 20 % silīcija dioksīda		0,020

2919	Kaprona putekļi	0,050

2920	Vilnas, pūku un spalvu (kažokādu

apstrādes) putekļi	0,030

2921	Polivinilhlorīda putekļi	0,100

2922	Polipropilēna putekļi	0,100

2930	Organiskie putekļi — koka	0,100

2932	Organiskie putekļi — miltu, graudu	0,200	0,030

2937	Organiskie putekļi — tabakas	0,030

2940	Organiskie putekļi — cietes	0,100

2962	Papīra putekļi	0,100

2964	Abrazīvie putekļi (baltais korunds,

monokorunds) 	0,040

2965	Getinaksu U-2 > U-4 putekļi	0,030

2968	Ziepju pulvera putekļi 	0,100

2973	Cukura, pūdercukura (saharozes) putekļi	0,100

2974	Saistvielas CAG-011K putekļi

(mazmolekulārie fenola-formaldehīda

sveķi — 90–94  %, urotropīns — 6–10 %)	0,050

2975	Sintētisko mazgāšanas līdzekļu putekļi 	0,010

2976	Vizlas putekļi	0,040

2977	Talka putekļi	0,500

2978	Sīki sasmalcināti gumijas putekļi no

gumijas pazoļu vulkanizatora	0,100

2981	Ferokausējumu putekļi (dzelzs — 51 %,

silīcijs — 47 %) (pēc dzelzs)	0,020

2987	Misiņa putekļi (pārrēķinot uz varu)	0,003

2998	Želatīna putekļi	0,150

*  Pēc sastāva nediferencēti putekļi (aerosoli), kas sastopami apdzīvotās vietās.  MPK neattiecas uz organisko un neorganisko savienojumu aerosoliem (metālu, sāļu, plastmasu, bioloģisko, ārstniecības preparātu u.c.), kuriem noteiktas atbilstošas MPK

XXVI. Pārējie savienojumi

3007	Perlīts	0,050

3022	Celuloze	0,030

3023	Urodāns	0,500

3045	Ftalazols	0,010

3048	Asparkams	0,100

3119	Kalcija karbonāts	0,500

3121	Kalcija pantotenāts (vitamīns B3)	0,050

3123	Kalcija hlorīds	0,050

3129	Nātrija silikāts	0,300

3130	Nātrija tetraborāts (boraks, tinkals)

(pārrēķinot uz boru)	0,020

3132	Nātrija orto-fosfāts (trinātrija fosfāts)	0,100

3210	Ergokalciferols (vitamīns D2)	0,100

3337	Salicilskābe	0,010

3338	Trimellitskābe (1,2,4-trikarboksibenzols)	0,008

3519	Salicilskābes metilēsteris (4-oksibenzo-

skābes metilēsteris, nipagins)	0,020

3612	Piperazīna adipināts	0,050

3613	Teofedrīns (pēc amidopirāna)	0,003

3620	Vinilplasta-90 putekļi	0,010

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

10.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.286

Piesārņojuma sliekšņi sēra dioksīdam,

slāpekļa oksīdiem, putekļiem, svinam, benzolam

un oglekļa oksīdam piesārņojuma līmeņa novērtēšanai aglomerācijā vai zonā

I. Augšējie un apakšējie piesārņojuma novērtēšanas sliekšņi

1. Izmantojami šādi augšējie un apakšējie piesārņojuma novērtēšanas sliekšņi:

1.1. sēra dioksīdam:

Diennakts lielumi cilvēka  	Gada lielumi

veselības aizsardzībai	ekosistēmu aizsardzībai

1.1.1. augšējais 	60 % no diennakts 	60 % no gada

piesārņojuma 	robežlieluma vērtības	robežlieluma vērtības

novērtēšanas slieksnis	(75 µg/m3, nav pieļaujams	(12 µg/m3)

pārsniegt vairāk kā 3 reizes

kalendāra gada laikā)

1.1.2. apakšējais 	40 % no diennakts 	40 % no gada

piesārņojuma 	robežlieluma vērtības	robežlieluma vērtības

novērtēšanas slieksnis	(50 µg/m3, nav pieļaujams	(8 µg/m3)

pārsniegt vairāk kā 3 reizes

kalendāra gada laikā)

1.2. slāpekļa dioksīdam un slāpekļa oksīdiem:

Stundas lielumi 	Gada lielumi 	Gada lielumi

cilvēka veselības 	cilvēka veselības 	ekosistēmu

aizsardzībai (NO2)	aizsardzībai (NO2)	aizsardzībai (NOx)

1.2.1. augšējais 	70 % no stundas  	80 % no gada 	80 % no gada

piesārņojuma 	robežlieluma vērtības 	robežlieluma 	robežlieluma

novērtēšanas 	(140 µg/m3, nav 	vērtības (32 µg/m3)	vērtības (24 µg/m3)

slieksnis	pieļaujams pārsniegt

vairāk kā 18 reizes

kalendāra gada laikā)

1.2.2. apakšējais 	50 % no stundas  	65 % no gada 	65 % no gada

piesārņojuma 	robežlieluma vērtības 	robežlieluma 	robežlieluma

novērtēšanas 	(100 µg/m3, nav 	vērtības (26 µg/m3)	vērtības (19,5 µg/m3)

slieksnis	pieļaujams pārsniegt

vairāk kā 18 reizes

kalendāra gada laikā)

1.3. putekļiem (augšējais un apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis PM10 noteikts, pamatojoties uz robežlieluma vērtību, ko nedrīkst pārsniegt, sākot ar 2010.gada 1.janvāri):

Diennakts lielumi cilvēka  	Gada lielumi cilvēka

veselības aizsardzībai	veselības aizsardzībai

1.3.1. augšējais 	60 % no stundas  	70 % no gada

piesārņojuma 	robežlieluma vērtības 	robežlieluma vērtības

novērtēšanas 	(30 µg/m3, nav 	(14 µg/m3)

slieksnis	pieļaujams pārsniegt

vairāk kā 7 reizes

kalendāra gada laikā)

1.3.2. apakšējais 	40 % no stundas  	50 % no gada

piesārņojuma 	robežlieluma vērtības 	robežlieluma vērtības

novērtēšanas 	(20 µg/m3, nav pieļaujams 	(10 µg/m3)

slieksnis	pārsniegt vairāk kā 7 reizes

kalendāra gada laikā)

1.4. svinam:

Gada vidējā vērtība

1.4.1. augšējais piesārņojuma 	70 % no gada robežlieluma vērtības

novērtēšanas slieksnis	(0,35 µg/m3)

1.4.2. apakšējais piesārņojuma 	50 % no gada robežlieluma vērtības

novērtēšanas slieksnis	(0,25 µg/m3)

1.5. benzolam:

Gada vidējā vērtība

1.5.1. augšējais piesārņojuma 	70 % no gada robežlieluma vērtības

novērtēšanas slieksnis	(3,5 µg/m3)

1.5.2. apakšējais piesārņojuma 	40 % no gada robežlieluma vērtības

novērtēšanas slieksnis	(2 µg/m3)

1.6. oglekļa oksīdam:

Astoņu stundu vidējā vērtība

1.6.1. augšējais piesārņojuma 	70 % no gada robežlieluma vērtības

novērtēšanas slieksnis	(7 mg/m3)

1.6.2. apakšējais piesārņojuma 	40 % no gada robežlieluma vērtības

novērtēšanas slieksnis	(5 mg/m3)

II. Augšējā un apakšējā piesārņojuma novērtēšanas sliekšņa pārsnieguma noteikšana

2. Augšējā un apakšējā piesārņojuma novērtēšanas sliekšņa pārsniegumu nosaka šādi:

2.1. augšējā un apakšējā piesārņojuma novērtēšanas sliekšņa pārsniegumu nosaka, pamatojoties uz datiem par iepriekšējo piecu gadu koncentrācijām, vietās, kur šādi dati ir pieejami. Piesārņojuma novērtējuma slieksnis ir pārsniegts, ja piecu gadu laikā ne mazāk kā trijos atsevišķos gados ir novēroti piesārņojuma sliekšņa pārsniegumi;

2.2. lai noteiktu augšējā un apakšējā piesārņojuma novērtēšanas sliekšņa pārsniegumu vietās, kur ir pieejami mazāk nekā piecu gadu dati, var apvienot rezultātus no īslaicīgu mērījumu cikliem (kas veikti viena gada laikā vietās, kur ir liela iespēja, ka pastāv augsts piesārņojuma līmenis) ar rezultātiem, ko iegūst no piesārņojošo vielu emisiju inventarizācijas un modelēšanas.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

11.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.286

Kritēriji gaisa monitoringa staciju izvietošanai pastāvīgo mērījumu veikšanai

1. Lai nodrošinātu robežlielumu ievērošanu cilvēku veselības aizsardzībai un trauksmes līmeņa mērījumus zonās un aglomerācijās, kur pastāvīgie mērījumi ir vienīgais informācijas avots, minimālais gaisa monitoringa staciju skaits ir šāds:

1.1. lai novērtētu piesārņojuma līmeni difūzo piesārņojuma avotu tuvumā, ņem vērā šādus tabulā norādītos kritērijus:

Iedzīvotāju skaits 	Ja piesārņojuma 	Ja maksimālais 	SO2 un NO2

aglomerācijā vai 	līmenis pārsniedz 	piesārņojuma 	piesārņojuma līmenis

zonā (tūkst.)	augšējo   	līmenis ir starp 	aglomerācijā, kur

piesārņojuma 	augšējo un apakšējo 	maksimālā

novērtējuma	piesārņojuma novēr-	koncentrācija ir

slieksni*	tējuma slieksni	zem apakšējā

piesārņojuma novēr-

tējuma sliekšņa

līdz 250	1	1	—

250–499	2	1	1

500–749	2	1	1

750–1000	3	1	1

Piezīme.

* NO2, cieto daļiņu, benzola un oglekļa oksīda piesārņojuma gadījumos jāizvieto vismaz viena apdzīvoto vietu fona piesārņojuma mērīšanas un viena transporta radītā piesārņojuma mērīšanas monitoringa stacija.

1.2. lai novērtētu piesārņojuma līmeni punktveida avotu tuvumā, paraugu ņemšanas punktu skaitu pastāvīgiem mērījumiem nosaka, ņemot vērā emisiju blīvumu, iespējamo gaisa piesārņojuma izplatījuma sadalījuma raksturu un potenciālo ietekmi uz iedzīvotājiem.

2. Lai nodrošinātu ekosistēmas vai veģetācijas aizsardzībai noteikto robežlielumu ievērošanu zonās, minimālais paraugu ņemšanas punktu skaits mērījumiem fiksētās vietās ir šāds:

2.1. ja maksimālais piesārņojuma līmenis pārsniedz augšējo piesārņojuma novērtējuma slieksni, — viena stacija uz 20000 km2;

2.2. ja maksimālais piesārņojuma līmenis ir starp augšējo un apakšējo piesārņojuma novērtējuma slieksni, — viena stacija uz 40000 km2.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

12.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.286

Gaisa kvalitātes monitoringa staciju novietojums

gaisa kvalitātes novērtējumam

1. Staciju izvietojums teritorijā atbilst šādām prasībām:

1.1. cilvēka veselības aizsardzības nodrošināšanai gaisa monitoringa stacijas izvieto tā, lai:

1.1.1. nodrošinātu datus par teritorijām zonās un aglomerācijās, kurās novēro lielāko piesārņojuma līmeni, kurš tieši vai netieši iedarbojas uz iedzīvotājiem laikposmos, kas ir nozīmīgi, salīdzinot ar periodu, kurā nosaka robežlielumu vidējās aritmētiskās vērtības;

1.1.2. iegūtu datus par piesārņojuma līmeņiem pārējā zonas vai aglomerācijas teritorijā, kuri raksturo piesārņojuma iedarbību uz iedzīvotājiem šajā zonā vai aglomerācijā un nodrošina informāciju gaisa kvalitātes pārvaldības vajadzībām;

1.1.3. novērstu mērījumus, kas raksturo tikai nelielas teritorijas vides parametrus gaisa monitoringa stacijas tuvākajā apkārtnē. Gaisa monitoringa staciju vietām jāraksturo līdzīgas teritorijas, kuras nav to tiešā tuvumā;

1.2. ekosistēmu un veģetācijas aizsardzības nodrošināšanai gaisa monitoringa stacijas izvieto vairāk nekā 20 kilometru attālumā no aglomerācijas vai 5 kilometru attālumā no cita veida apbūvētām teritorijām, rūpnieciskajām iekārtām un galvenajiem ceļiem.

2. Paraugu ņemšanas ierīču izvietojums paraugu ņemšanas vietā atbilst (cik tas praktiski ir iespējams) šādām minimālajām prasībām:

2.1. gaisa plūsmu zondes ieplūdes tuvumā nedrīkst ierobežot nekādi šķēršļi, kas ietekmē gaisa plūsmu parauga ņemšanas ierīces apkārtnē (parasti zondes ieplūdes atveri novieto vairākus metrus atstatu no būvēm, balkoniem, kokiem un citiem šķēršļiem un vismaz 0,5 m attālumā no tuvākās būves, ja paraugu ņemšanas vietas raksturo gaisa kvalitāti pie būvēm);

2.2. parasti paraugu ņemšanas zondes ieplūde jānovieto 1,5 m (elpošanas zona) līdz 4 m augstumā virs zemes virsmas. Augstāks novietojums (līdz pat 8 m) var būt nepieciešams specifiskos apstākļos (piemēram, ja novērošanas stacija raksturo lielāku teritoriju);

2.3. paraugu ņemšanas zondes ieplūdes atvere nedrīkst atrasties piesārņojuma avotu tiešā tuvumā, lai nepieļautu tiešu un ar gaisu nesajauktu piesārņojošo vielu emisiju ieplūšanu;

2.4. paraugu ņemšanas ierīces izplūdes atvere jānovieto tā, lai nepieļautu izplūstošā gaisa recirkulāciju ierīces ieejā;

2.5. transporta radītā piesārņojuma mērīšanai paredzētās paraugu ņemšanas ierīces jānovieto vismaz 25 m attālumā no galvenajiem krustojumiem un vismaz 4 m attālumā no tuvākās transporta joslas centra;

2.6. transportlīdzekļu radītā NO2 un oglekļa oksīda mērīšanai paredzētās paraugu ņemšanas ierīces jānovieto ne tuvāk par 5 m no ietves malas;

2.7. apbūvētās vietās transportlīdzekļu radītā cieto daļiņu, svina un benzola piesārņojuma mērīšanai paredzētās paraugu ņemšanas ierīces jānovieto attiecīgajās gaisa kvalitāti raksturojošās vietās šo būvju tuvumā;

2.8. tiek ņemti vērā šādi faktori:

2.8.1. traucējoši piesārņojuma avoti;

2.8.2. drošības apsvērumi;

2.8.3. novērošanas punkta pieejamība;

2.8.4. elektriskās un sakaru komunikācijas;

2.8.5. vietas pārredzamība konkrētajā apkārtnē;

2.8.6. iedzīvotāju un operatoru drošības apsvērumi;

2.8.7. iespēja iekārtot dažādu piesārņojošo vielu paraugu ņemšanas vietas;

2.8.8. teritorijas plānošanas prasības.

3. Gaisa monitoringa staciju vietu izvēle gaisa kvalitātes novērtēšanai dokumentējama to klasifikācijas periodā. Šim nolūkam tiek sagatavotas speciālas kartes un vietu apraksti. Lai nodrošinātu gaisa monitoringa staciju vietu atbilstību noteiktajiem izvēles kritērijiem, tās regulāri inventarizē (vismaz reizi piecos gados).

4. Gaisa monitoringa staciju novietojums ozona piesārņojuma līmeņa novērtēšanai norādīts šo noteikumu 6.pielikumā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

13.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.286

Datu kvalitātes mērķi un gaisa kvalitātes novērtēšanas rezultātu apkopošana

1. Datu kvalitātes mērķi:

1.1. datu kvalitātes mērķi prasītajai novērtēšanas metožu precizitātei, minimālais laiks un iegūtie mērījumu dati, lai nodrošinātu datu kvalitāti:

Slāpekļa un  	Cietās  	Benzols	Oglekļa

sēra dioksīds, 	daļiņas		oksīds

slāpekļa oksīdi	un svins

1.1.1. pastāvīgie mērījumi:

nenoteiktība	15 %	25 %1	25 %2	15 %

minimālais iegūto

mērījumu datu skaits	90 %	90 %	90 %	90 %

minimālais laiks mērījumiem 			35 %3 un

90 %4

1.1.2. indikatīvie mērījumi:

nenoteiktība	25 %	50 %	30 %	25 %

minimālais iegūto

mērījumu datu skaits	90 %	90 %	90 %	90 %

minimālais laiks mērījumiem	14 %5	14 %5	14 %5	14 %5

1.1.3. modelēšana:

nenoteiktība:

stundas vidējā	50 %–60 %

astoņu stundu vidējā				50 %

diennakts vidējās	50 %

gada vidējās	30 %	50 %	50 %

1.1.4. mērķa novērtējums:

nenoteiktība	75 %	100 %	100 %	75 %

Piezīmes.

1 Cietajām daļiņām un svinam var piemērot izlases veida mērījumus nepārtrauktu mērījumu vietā, ja dokumentāri pierāda, ka datu kvalitātes mērķis atsevišķu mērījumu nenoteiktībai ir 95 % ticamības robežās.

2 Benzolam var piemērot izlases veida mērījumus nepārtrauktu mērījumu vietā, ja dokumentāri pierāda, ka datu kvalitātes mērķis atsevišķu mērījumu nenoteiktībai ir 25 %. Izlases mērījumiem ir jābūt vienmērīgi sadalītiem visa gada garumā.

3 Apdzīvoto vietu un transporta novērojuma vietām (sadalīts vienmērīgi gada garumā tā, lai raksturotu dažādus klimata un satiksmes stāvokļus).

4 Rūpniecības teritoriju apkārtnē.

5 Izlases mērījums reizi nedēļā visu gadu vai nedēļu ilgi ikdienas izlases mērījumi astoņas nedēļas gadā (nedēļas, kad veikti mērījumi, vienmērīgi sadalītas visa gada garumā).

1.2. nenoteiktība (95 % ticamības robežās) novērtējuma metodēm tiek novērtēta saskaņā ar Starptautiskās standartu organizācijas (ISO) noteiktajiem principiem (“Vadlīnijas mērījumu nenoteiktības novērtējumam” (1993)) vai saskaņā ar LVS ISO 5725:1994 metodi vai citu metodi ar līdzīgu vai labāku veiktspēju. Procentuāli izteiktā nenoteiktība tabulā ir norādīta katram mērījumam attiecīgā robežlieluma noteikšanas periodā (95 % ticamības robežās). Nenoteiktība nepārtrauktiem mērījumiem tiek noteikta atkarībā no konkrētās vietas;

1.3. modelēšanas nenoteiktība un mērķa novērtējums ir noteikts kā maksimālā deviācija starp izmērīto un aprēķināto koncentrāciju līmeni attiecīgā robežlieluma noteikšanas periodam;

1.4. minimālo iegūto mērījumu datu skaitā un minimālajā mērījumu laikā netiek iekļauti datu zudumi, kuru cēlonis ir periodiskā mērinstrumentu kalibrācija vai mērinstrumentu apkope.

2. Informācija par gaisa kvalitātes novērtējuma rezultātiem jāapkopo aglomerācijās vai zonās, kurās citi informācijas avoti bez gaisa monitoringa mērījumiem tiek izmantoti, lai papildinātu gaisa monitoringa mērījumos gūto informāciju, vai ja šī informācija kalpo par vienīgo līdzekli gaisa kvalitātes novērtēšanai. Gaisa kvalitātes novērtējumā iekļauj šādu informāciju:

2.1. veiktā gaisa kvalitātes novērtējuma veida apraksts;

2.2. specifisku metožu izmantošana, norādot metodes veidu;

2.3. informācijas un datu avoti;

2.4. rezultātu apraksts, ieskaitot neskaidrības (īpaši attiecīgās teritorijas platība, ja ir būtisks ceļa (ielas) garums aglomerācijā vai zonā, kuras tuvumā piesārņojuma līmenis pārsniedz robežlielumu, vai ja tiek pārsniegts robežlielums un attiecīgā pielaides robeža, kā arī jebkura teritorija, kurā piesārņojuma līmenis pārsniedz augšējo vai apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni);

2.5. robežlielumi, kuru mērķis ir cilvēku veselības aizsardzība, un iedzīvotāju skaits, kas ir potenciāli pakļauts attiecīgā robežlieluma pārsniegumiem;

2.6. karte, kurā norādīts attiecīgo piesārņojošo vielu koncentrācijas sadalījums katrā zonā un aglomerācijā.

3. Standartizācija.

Sēra dioksīda, slāpekļa oksīda, benzola un oglekļa oksīda mērījumu rezultāti norādīti normālos apstākļos (293 °K temperatūrā un 101,3 kPa spiedienā).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

14.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.286

Informācija, kas iekļaujama valsts,

reģionālajā vai vietējā rīcības programmā

gaisa piesārņojuma samazināšanai

1. Vietas, kurās tiek pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi:

1.1. apgabals;

1.2. pilsēta (karte);

1.3. monitoringa stacija (karte, ģeogrāfiskās koordinātas).

2. Vispārīgā informācija:

2.1. zonas veids (pilsēta, rūpniecības vai lauksaimniecības apgabals);

2.2. piesārņojuma izplatības platība (km2) un to iedzīvotāju skaits, kuri pakļauti gaisa piesārņojuma iedarbībai;

2.3. informācija par klimatu;

2.4. topogrāfiskie dati;

2.5. informācija par vides aizsardzības mērķiem, kas nepieciešami attiecīgajā zonā.

3. Par rīcības programmas izstrādi gaisa piesārņojuma samazināšanai un tās īstenošanu atbildīgo amatpersonu vārds, uzvārds un darbavietas adrese.

4. Piesārņojuma raksturs un novērtējums:

4.1. piesārņojuma līmenis iepriekšējos gados (pirms gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanas);

4.2. piesārņojuma līmenis kopš gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanas uzsākšanas;

4.3. piemērotās gaisa kvalitātes novērtēšanas metodes.

5. Gaisa piesārņojuma avoti:

5.1. galveno gaisu piesārņojošo avotu saraksts (karte);

5.2. kopējais piesārņojošo vielu emisijas daudzums no šiem avotiem;

5.3. informācija par gaisa piesārņojuma importu no citiem apgabaliem.

6. Situācijas analīze:

6.1. detalizēta informācija par faktoriem, kas nosaka gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegšanu (transportlīdzekļi (arī tie, kas tikai šķērso teritoriju), piesārņojuma veidošanās);

6.2. detalizēta informācija par potenciālajiem pasākumiem gaisa kvalitātes uzlabošanai.

7. Informācija par pasākumiem, kas veikti gaisa kvalitātes uzlabošanai pirms šo noteikumu spēkā stāšanās:

7.1. vietējie, reģionālie, nacionālie un starptautiskie pasākumi;

7.2. šo pasākumu efektivitātes novērtējums.

8. Informācija par pasākumiem, kas veikti gaisa kvalitātes uzlabošanai pēc šo noteikumu spēkā stāšanās:

8.1. visu rīcības programmā gaisa piesārņojuma samazināšanai ietverto pasākumu saraksts un apraksts;

8.2. šo pasākumu īstenošanas laika grafiks.

9. Informācija par ilgtermiņa pasākumiem vai projektiem, kas ir plānoti vai tiek pētīti.

10. To publikāciju, dokumentu, darbu saraksts, kas izmantoti šajā pielikumā minētās informācijas nodrošināšanai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

15.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.286

Iedzīvotāju informēšanas rādītāji

un gaisa piesārņojuma līmeņi

1. Iedzīvotāju informēšanas rādītāji sēra dioksīdam:

Koncentrācija	Noteikšanas 	Monitoringa

periods	stacijas veids

1.1. cilvēka veselības aizsardzības 	1 stunda	Jebkura

rādītāja vienas stundas vērtība — 350 µg/m3

1.2. cilvēka veselības aizsardzības rādītāja 	24 stundas	Jebkura

diennakts vērtība — 125 µg/m3

1.3. veģetācijas aizsardzības rādītājs — 	1 gads	Veģetācijas

20 µg/m3		aizsardzībai

ierīkotās moni-

toringa stacijas

2. Iedzīvotāju informēšanas rādītāji slāpekļa oksīdiem:

Koncentrācija	Noteikšanas 	Monitoringa

periods	stacijas veids

2.1. cilvēka veselības aizsardzības rādītāja 	1 stunda	Jebkura

īslaicīgā vērtība — 200 µg/m3 NO2

2.2. cilvēka veselības aizsardzības rādītāja  	1 gads	Jebkura

ilglaicīgā vērtība — 40 µg/m3 NO2

2.3. veģetācijas aizsardzības  rādītājs — 	1 gads	Veģetācijas

30 µg/m3 NO + NO2		aizsardzībai

ierīkotās moni-

toringa stacijas

3. Iedzīvotāju informēšanas rādītāji PM10:

Koncentrācija	Noteikšanas 	Monitoringa

periods	stacijas veids

3.1. cilvēka veselības aizsardzības rādītāja  	24 stundas	Jebkura

īslaicīgā vērtība — 50 µg/m3

3.2. cilvēka veselības aizsardzības rādītāja 	1 gads	Jebkura

ilglaicīgā vērtība — 30 µg/m3

4. Iedzīvotāju informēšanas rādītājs PM2,5:

Koncentrācija	Noteikšanas 	Monitoringa

periods	stacijas veids

4.1. cilvēka veselības aizsardzības rādītāja 	24 stundas	Jebkura

īslaicīgā vērtība — 40 µg/m3

4.2. cilvēka veselības aizsardzības rādītāja  	1 gads	Jebkura

ilglaicīgā vērtība — 20 µg/m3

5. Iedzīvotāju informēšanas rādītājs svinam — 0,5 µg/m3 (gada vidējā vērtība).

6. Iedzīvotāju informēšanas rādītājs ozonam — 180 µg/m3 (stundas vidējā vērtība).

7. Standartizācija.

Sēra dioksīdam un slāpekļa oksīdiem tilpums tiek standartizēts 293 °K temperatūrā un 101,3 kPa spiedienā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs