2003.gada 26.augustā	Noteikumi Nr.476

Rīgā	(prot. Nr.46  10.§)

Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli
augu valsts izcelsmes produktos

Izdoti saskaņā ar

Augu aizsardzības likuma

5.panta 4.punktu

# I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu šo noteikumu 1., 2., 3. un 4.pielikumā minētajos augu valsts izcelsmes produktos (turpmāk – produkti) un kārtību, kādā veicama pesticīdu atlieku kontrole, sākot ar brīdi, kad produkti tiek iekļauti pārtikas apritē.

2. Noteikumi neattiecas uz produktiem, kuriem ir dokumentārs apliecinājums par to, ka tie:

2.1. ir paredzēti izvešanai no valsts un pirms izvešanas ir apstrādāti ar augu aizsardzības līdzekļiem, ja šādu apstrādi pieprasa importētājvalsts;

2.2. ir paredzēti izvešanai no valsts un pirms izvešanas ir apstrādāti, ja apstrāde nepieciešama produktu aizsardzībai pret kaitīgajiem organismiem transportēšanas vai uzglabāšanas laikā saņēmējā valstī;

2.3. ir paredzēti sēšanai vai stādīšanai.

3. Žāvētiem un pārstrādātiem produktiem, kuriem nav noteikts maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums, piemēro šajos noteikumos noteikto maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu, ņemot vērā to pesticīdu atlieku koncentrāciju, kuru izraisa produktu žāvēšanas process, vai to pesticīdu atlieku koncentrāciju vai atšķaidīšanos, kuru izraisa produktu pārstrādes process.

4. Produktu sastāvdaļu maisījumiem (saliktiem pārtikas produktiem), kuriem nav noteikts maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums, piemēro šajos noteikumos noteikto maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu, ņemot vērā produktu sastāvdaļu relatīvo koncentrāciju maisījumā.

5. Attiecībā uz produktiem, kuriem šajos noteikumos nav noteikts maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums, tiek pieņemts pagaidu maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums vai, ja tāds nav noteikts, – analītiskās noteikšanas zemākā robeža.

6. Produktos, kuri paredzēti tālākai rūpnieciskai pārstrādei, pesticīdu atlieku daudzums nedrīkst pārsniegt šajos noteikumos noteikto maksimāli pieļaujamo līmeni.

7. Produktu partijas (pārtikas produktu daudzums, kas nosūtīts vienā laikā un kam piemīt tādi kopēji raksturlielumi kā izcelsme, ražotājs, šķirne, iepakotājs, iepakojuma veids, marķējums, nosūtītājs), kurām ir dažāds pesticīdu atlieku daudzums, nedrīkst maisīt vai citādi sajaukt.

8. Pesticīdu atlieku daudzumu produktos kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests). Lai veiktu minēto kontroli, dienests ņem produktu paraugus un nosūta tos tālākai pārbaudei.

9. Analīzes pesticīdu atlieku noteikšanai veic normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akreditēta laboratorija.

10. Dienests katru gadu līdz 1.martam iesniedz Zemkopības ministrijā ziņojumu par kontroles un uzraudzības rezultātiem, norādot iepriekšējā gadā veikto pārbaužu skaitu un veidu un atklāto pārkāpumu skaitu un veidu.

11. Zemkopības ministrs katru gadu līdz 1.augustam apstiprina valsts uzraudzības programmu pesticīdu atlieku kontrolei augu valsts izcelsmes produktos nākamajam gadam. Uzraudzības programma ir pesticīdu atlieku kontroles sastāvdaļa, un tajā norāda inspicējamās pesticīdu atliekas un produktus, kā arī inspicēšanas veidu un biežumu.

# II. Paraugu ņemšanas kārtība

12. Pilnīgi vai daļēji bojāti produkti nav derīgi paraugu ņemšanai (procedūra, kas veicama, lai iegūtu un izveidotu paraugu).

13. Paraugus katras partijas atbilstības novērtēšanai ņem atsevišķi, un paraugu ņemšanai izmanto speciālus, tieši šim nolūkam paredzētus instrumentus (piemēram, nazi, iesmu, urbi vai kausu, ko lieto, lai no kopējā materiāla vai iepakojuma atdalītu mazāku vienību sākumparaugam (viena vai vairākas produkta vienības, kas ņemtas atsevišķā partijas vietā)).

14. Apmēram vienāda lieluma sākumparaugus ņem visā partijā dažādās vietās pēc nejaušas atlases principa. Paraugus ņem pieejamās vietās.

15. Ja krava sastāv no vairākām partijām, katru partiju analizē atsevišķi un iegūtos rezultātus noformē atsevišķi.

16. Ja lielā kravā nav iespējams skaidri noteikt katras partijas robežas, par atsevišķu partiju tiek uzskatīts, piemēram, katrs vagons, kuģis, platforma.

17. Kravas netiek maisītas vai citādi sajauktas.

18. No partijas ņemamo sākumparaugu minimālais daudzums un raksturojums norādīts šo noteikumu 5. un 6.pielikumā.

19. Veidojot sākumparaugus, produkta vienības netiek sadalītas sīkāk (piemēram, grieztas vai lauztas).

20. Sākumparaugus apvieno un samaisa, izveidojot kopējo paraugu (no vienas partijas ņemts, labi sajaukts un apvienots sākumparaugu kopums).

21. Sākumparaugu daudzums atbilst vismaz divu laboratorijas paraugu (kopējā parauga daudzums vai tā daļa, kas paredzēta nosūtīšanai uz laboratoriju vai saņemta laboratorijā) veidošanai nepieciešamajam daudzumam. Laboratorijas parauga minimālais daudzums norādīts 6.pielikumā.

22. Ja kopējā parauga lielums pārsniedz laboratorijas paraugam nepieciešamo daudzumu, to sadala, izmantojot piemērotu samazināšanas metodi (četrkāršā dalīšana), bet negriežot un nedalot atsevišķus augļus vai dārzeņus. Šajā posmā izveido arī laboratorijas parauga dublikātu, kas nepieciešams iegūto analīžu rezultātu precizitātes nodrošināšanai un pārbaudei.

23. Laboratorijas paraugu nogādā kontroles laboratorijā, bet tā dublikātu – partijas īpašniekam vai tā pilnvarotai personai.

24. Laboratorijas parauga ņemšanas un sagatavošanas procesā ievēro drošības pasākumus, lai izvairītos no jebkādām izmaiņām, kas varētu ietekmēt pesticīdu atlieku saturu, nelabvēlīgi ietekmējot to analītisko noteikšanu vai samazinot to uzrādīšanas pakāpi.

25. Laboratorijas paraugam paredzētās produkta vienības sākumparaugu ņemšanas laikā pēc nejaušas atlases principa ņem gadījumos, ja kopējā parauga veidošanai produktu sajaukšana nav praktiska vai piemērota:

25.1. ja jaukšanas vai dalīšanas procesā produkta vienības (vismazākais diskrētais daudzums partijā, kuru ņem no kopējā apjoma, lai veidotu sākumparaugu) var tikt bojātas, tādējādi ietekmējot pesticīdu atlieku līmeni;

25.2. ja nevar sajaukt lielas produkta vienības, nodrošinot vienmērīgu atliekvielu izkliedi.

26. Šo noteikumu 25.punktā minētajos gadījumos vērtējamais rezultāts ir vidējais aritmētiskais lielums, kas iegūts no laboratorijas parauga un laboratorijas parauga dublikāta analīžu rezultātiem.

27. Katru laboratorijas paraugu identificē, etiķetē norādot produkta nosaukumu, daudzumu un datumu.

28. Katru laboratorijas paraugu ievieto tīrā, inertā iesaiņojumā, nodrošinot parauga aizsardzību pret inficēšanos un bojāšanos transportēšanas laikā. Iesaiņojumam pievieno etiķeti un aizzīmogo tā, lai iesaiņojuma atvēršana vai etiķetes noņemšana būtu saistīta ar zīmoga bojājumu. Paraugu laboratorijā nogādā iespējami ātrāk.

29. Dienesta inspektors par katru paņemto laboratorijas paraugu sastāda dienesta apstiprinātu paraugu ņemšanas aktu, kurā:

29.1. identificē katru partiju (tās izcelsme, īpašnieks vai piegādātājs), norāda datumu un paraugu ņemšanas vietu, kā arī jebkādu citu informāciju, kas varētu būt svarīga parauga analizētājam;

29.2. norāda jebkādas atkāpes no apstiprinātajām paraugu ņemšanas metodēm, ja tādas ir.

30. Paraugu ņemšanas aktu sastāda divos eksemplāros, no kuriem viens paliek pie inspektora, bet otrs – pie partijas īpašnieka vai īpašnieka pilnvarotas personas.

# III. Parauga sagatavošana analīzēm

31. Analizējamo paraugu (no laboratorijas parauga ņemta produkta daļa, kas tiek sagatavota testēšanai, to samaļot, sakapājot vai citādi apstrādājot) no laboratorijas parauga atdala iespējami ātrāk. Gadījumos, kad pesticīdu atlieku līmeni aprēķina, produktam saturot arī neanalizējamās daļas, tās nosver un reģistrē testēšanas protokolā.

32. Analizējamo paraugu, ja iespējams, sasmalcina un labi sajauc, lai analizējamā porcijā (pesticīdu atlieku koncentrācijas noteikšanai nepieciešamais produkta daudzums, kas ņemts no analizējamā parauga) tiktu iekļautas arī reprezentatīvās daļas.

33. Analizējamās porcijas lielums ir atkarīgs no analītiskās metodes un sajaukšanas efektivitātes.

34. Parauga sajaukšanas un samaisīšanas metodes reģistrē, un tās nedrīkst ietekmēt nosakāmo pesticīdu atlieku līmeni analizējamā paraugā.

35. Ja produkta apstrāde var mainīt pesticīdu atlieku līmeni paraugā, analizējamo paraugu var pakļaut apstrādei speciālā režīmā.

36. Ja parauga apstrāde var ietekmēt pesticīdu atlieku līmeni tajā un nav iespējams izmantot alternatīvu metodi, analizējamā daļa var sastāvēt no veselām vienībām vai atdalītiem segmentiem, bet to nevar uzskatīt par reprezentatīvu, un rezultātu ticamības nodrošināšanai nepieciešamas paralēlas parauga analīzes.

37. Ja analizējamā daļa pirms analīzēm tiek uzglabāta, uzglabāšanas metode un uzglabāšanas laiki nedrīkst ietekmēt nosakāmo pesticīdu atlieku līmeni.

38. Analizējamās daļas daudzums ir pietiekams galveno analīžu veikšanai vismaz ar diviem atkārtojumiem.

39. Analīžu rezultātus iegūst no laboratorijas paraugiem, kas ņemti no vienas partijas un saņemti analizēšanai atbilstošā stāvoklī. Rezultātiem pievieno kvalitātes kontroli apliecinošus dokumentus.

40. Ja pesticīdu atlieku maksimālais pieļaujamais līmenis tiek pārsniegts, koncentrāciju apstiprina, veicot atkārtotas analīzes vienai vai vairākām analizējamām porcijām.

41. Ja pēc atkārtotu analīžu veikšanas analizējamām porcijām apstiprinās, ka pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamais līmenis paraugā ir pārsniegts, un kravas īpašniekam vai tā pilnvarotai personai ir pretenzijas pret analīžu rezultātiem, analīžu veikšanai var iesniegt laboratorijas parauga dublikātu.

# IV. Analīžu rezultātu novērtēšana

42. Maksimālo pesticīdu atlieku līmeni attiecina uz kopējo paraugu.

43. Ja analīžu rezultāti liecina, ka pesticīdu atlieku daudzums pārsniedz šajos noteikumos noteikto maksimāli pieļaujamo normu, tiek uzskatīts, ka maksimālais pieļaujamais pesticīdu atlieku līmenis ir pārsniegts visā partijā.

44. Dienests nedrīkst aizkavēt produktu iekļaušanu apritē, ja nav pierādīts, ka pesticīdu atlieku daudzums produktos vai uz tiem pārsniedz šajos noteikumos noteikto maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu.

45. Dienestam, veicot kontroli, nav tiesību pieprasīt no personām, kuras iekļauj produktus apritē, laboratorisku apliecinājumu par pesticīdu atlieku daudzumu produktos.

# V. Noslēguma jautājums

46. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 21.septembra noteikumus Nr.320 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu valsts izcelsmes produktos" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 313./316.nr.).

# Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 76/895/EEK, 86/362/EEK, 90/642/EEK un 2002/63/EEK.

Ministru prezidents	E.Repše

Zemkopības ministra vietā –

vides ministrs	R.Vējonis

1.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 26.augusta

noteikumiem Nr.476

Maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums
augļos, dārzeņos un uz tiem

# I. Lauksaimniecības produktu un produktu daļu saraksts

| Nr. p.k. | Produktu grupa | Grupā iekļautie produkti | Produktu daļa, uz kuru attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Augļi, rieksti: |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi, svaigi vai dzesēti |  | viss produkts |
| 1.2. | koku rieksti, svaigi vai dzesēti, lobīti vai mizoti | Indijas rieksti Brazīlijas rieksti kokosrieksti pārējie | viss produkts pēc izlobīšanas no čaumalām |
| 1.3. | sulīgie augļi, svaigi vai dzesēti | āboli aivas bumbieri cidonijas | viss produkts pēc augļu kātiņu atdalīšanas |
| 1.4. | kauliņaugļi, svaigi vai dzesēti | aprikozes ķirši persiki (arī gludie persiki un līdzīgi hibrīdi) plūmes | viss produkts pēc augļu kātiņu atdalīšanas |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi, svaigi vai dzesēti: |  | viss produkts pēc augļu kātiņu un kauslapiņu (ja ir) atdalīšanas |
| 1.5.1. | vīnogas |  |  |
| 1.5.2. | zemenes |  |  |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem | kazenes |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas | ērkšķogas jāņogas (sarkanās un baltās) upenes |  |
| 1.6. | dažādi augļi, svaigi vai dzesēti, lobīti vai mizoti | avokado banāni dateles guava mango mangustans vīģes olīvas (dzesētas) pārējie | viss auglis pēc augļu kātiņu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir) (augsni noskalo tekošā ūdenī) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Dārzeņi: |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi, svaigi vai dzesēti | burkāni rāceņi plostbārdis selerijas rutki salātu bietes pastinaki pētersīļi redīsi un tiem līdzīgās ēdamās saknes | viss produkts pēc lakstu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir) (augsni noskalo tekošā ūdenī vai ar suku viegli notīra (žāvētiem produktiem)) |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi, svaigi vai dzesēti | ķiploki sīpoli šalotes puravi pārējie | viss produkts pēc sakņu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir) |
| 2.3. | augļu dārzeņi, svaigi vai dzesēti: |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi | paprika tomāti | viss produkts pēc augļu kātiņu atdalīšanas |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu | gurķi pipargurķīši |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi, svaigi vai dzesēti: |  |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži | ziedkāposti | tikai ziedkopa |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži | rožu kāposti galviņkāposti | viss produkts pēc bojāto lapu (ja ir) atdalīšanas |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi, svaigi vai dzesēti: |  |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie | endives salāti | viss produkts pēc bojāto ārējo lapu un sakņu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir) |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie | biešu lapas (lapu bietes) spināti |  |
| 2.5.3. | lapu cigoriņi |  |  |
| 2.5.4. | garšaugi | kārveles pētersīļi seleriju lapas |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi, lobīti vai nelobīti, svaigi vai dzesēti | pupas zirņi | viss produkts pēc izlobīšanas no pākstīm; ja pākstis paredzētas ēšanai, – ar tām |
| 2.7. | stublāju dārzeņi, svaigi vai dzesēti | sparģeļi artišoki fenhelis lapu artišoki puravi | viss produkts pēc bojāto audu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir); puraviem un fenhelim – viss produkts pēc sakņu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas |
| 2.8. | sēnes un trifeles, svaigas vai dzesētas |  | viss produkts pēc augsnes vai audzēšanas substrāta notīrīšanas |

# II. Pesticīdu atliekas un to maksimāli pieļaujamais daudzums

| Nr. p.k. | Pesticīdu atliekas | Maksimāli pieļaujamais daudzums (mg/kg) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Difenilamīns | 5,00 – āboliem, persikiem 0,05 – pārējiem |
| 2. | Dihlofluanīds | 10,00 – salātiem, vīnogām, zemenēm, pārējām ogām 5,00 – pārējiem produktiem |
| 3. | Dihlorvoss | 0,10 |
| 4. | Dikvāts, izteikts kā dikvāta katjons | 0,10 – dārzeņiem 0,05 – pārējiem produktiem |
| 5. | Dodīns | 1,00 – sulīgajiem augļiem, kauliņaugļiem 0,20 – pārējiem produktiem |
| 6. | Endosulfāns | 1,00 – zemenēm, kazenēm, ērkšķogām, jāņogām, upenēm |
| 7. | Etions | 2,00 – citrusaugļiem 0,50 – sulīgajiem augļiem, kauliņaugļiem, vīnogām |
| 8. | Fenitrotions | 2,00 – citrusaugļiem 0,50 – pārējiem produktiem |
| 9. | Folpets un kaptāns (summa) | 3,00 – sulīgajiem augļiem, ogām un sīkajiem augļiem, tomātiem 10,00 – vīnogām 2,00 – pupām, zirņiem, salātiem, endivēm, puraviem, kauliņaugļiem |
| 10. | Fosfamidons | 0,15 |
| 11. | Fozolons | 1,00 – citrusaugļiem, zemenēm 2,00 – sulīgajiem augļiem, persikiem 0,10 – sakņu dārzeņiem, olīvām 1,00 – pārējiem produktiem |
| 12. | Hinometionāts | 0,30 |
| 13. | Hlorfenvinfoss (E un Z izomēru summa) | 1,00 – citrusaugļiem 0,50 – sīpolu, bumbuļu un sakņu dārzeņiem, selerijām, pētersīļiem 0,05 – sēnēm, augļiem 0,10 – pārējiem dārzeņiem |
| 14. | Hlormekvāts | 0,05 – pupām, zirņiem |
| 15. | Hlorprofams | 0,10 – selerijām, burkāniem, kārvelēm, pastinakiem, pētersīļiem 0,05 – pārējiem produktiem |
| 16. | Kaptāns, folpets (summa) | 3,00 – sulīgajiem augļiem, ogām un sīkajiem augļiem, vīnogām, tomātiem 2,00 – pupām, zirņiem, salātiem, endivēm, puraviem, kauliņaugļiem 0,10 – pārējiem produktiem |
| 17. | Karbarils | 3,00 – āboliem, bumbieriem, aprikozēm, persikiem, plūmēm, vīnogām, salātiem, galviņkāpostiem 1,00 – pārējiem produktiem |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 18. | Malations, ieskaitot malaoksonu | 2,00 – citrusaugļiem 3,00 – dārzeņiem, izņemot sakņu dārzeņus 0,50 – pārējiem produktiem |
| 19. | Metilazīnfoss | 1,00 – citrusaugļiem, vīnogām 0,50 – pārējiem produktiem |
| 20. | Metilbromīds | 0,10 |
| 21. | Metilparations, ieskaitot metilparaoksonu | 0,20 |
| 22. | Mevinfoss | 0,20 – citrusaugļiem, sulīgajiem augļiem, aprikozēm 0,50 – pārējiem kauliņaugļiem, lapu dārzeņiem 0,10 – pārējiem produktiem |
| 23. | Piretrīni (piretrīna I un II, cinerīna I un II, jamolīna I un II summa) | 1,00 |
| 24. | Propoksurs | 3,00 – tomātiem, gurķiem |
| 25. | Tirāms | 3,00 – vīnogām, zemenēm 3,00 – pārējiem produktiem |
| 26. | Trialāts (dialāta trialāta summa) | 0,01 |
| 27. | Trihlorfons | 0,50 |
| 28. | Vamidotions (vamidotiona un vamidotiona sulfoksīda summa) | 0,50 – sulīgajiem augļiem 0,05 – pārējiem produktiem |

Zemkopības ministra vietā –

vides ministrs	R.Vējonis

2.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 26.augusta

noteikumiem Nr.476

# Maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums graudos un uz tiem

# I. Lauksaimniecības produktu un produktu daļu saraksts

| Nr. p.k. | Produktu grupa | Grupā iekļautie produkti | Produktu daļa, uz kuru attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Graudaugi | kvieši, rudzi, mieži, auzas, kukurūza, rīsi, sorgo, griķi, prosa u.c. graudaugi | graudi |

# II. Pesticīdu atliekas un to maksimāli pieļaujamais daudzums

| Nr. p.k. | Pesticīdu atliekas | Maksimāli pieļaujamais daudzums (mg/kg) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Acefāts | 0,02* |
| 2. | Abamektīns (avermektīna B1a, avermektīna B1b un avermektīna B1a delta-8,9 izomēru summa) | 0,01* |
| 3. | Aldikarbs (aldikarba, tā sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā aldikarbs) | 0,05* |
| 4. | Aldrīns (atsevišķi vai kombinēti ar dieldrīnu, izteikts kā dieldrīns) | 0,01 |
| 5. | Amitrāzs (amitrāzs un visu tā metabolītu (kas satur 2,4-dimetilanilīnu) summa, izteikta kā amitrāzs) | 0,02* |
| 6. | Aramīts | 0,01* |
| 7. | Azimsulfurons | 0,02* |
| 8. | Azociklotīns un ciheksatīns (to summa, izteikta kā ciheksatīns) | 0,05* |
| 9. | Azoksistrobīns | 0,30 – kviešiem, rudziem, tritikālei, miežiem 5,00 – rīsiem 0,30 – auzām 0,05* – pārējiem |
| 10. | Barbāns | 0,05* |
| 11. | Benalaksils | 0,05* |
| 12. | Benfurakarbs | 0,05* |

| 13. | Benomils (benomila, karbendazīma un metiltiofanāta summa, izteikta kā karbendazīms) | 0,10* |
| --- | --- | --- |
| 14. | Bentazons (bentazona un 6-OH un 8-OH bentazona konjugātu summa, izteikta kā bentazons) | 0,10* |
| 15. | Bifentrīns | 0,50 – kviešiem, miežiem, auzām, tritikālei 0,05* – pārējiem |
| 16. | Bitertanols | 0,05* |
| 17. | Bromīds (neorganisko vielu kopsumma, izteikta Br jonos) | 50,00 |
| 18. | Bromopropilāts | 0,05* |
| 19. | Cianūdeņradis (cianīdi, izteikti kā cianūdeņradis) | 15,00 |
| 20. | Ciflutrīns, ieskaitot pārējās jauktās izomēriskās sastāvdaļas (izomēru summa) | 0,05* – kukurūzai 0,02* – pārējiem |
| 21. | Cinebs (mankoceba, maneba, metirāma, propineba un cineba summa, izteikta kā CS2) | 2,00 – miežiem un auzām 1,00 – rudziem un kviešiem 0,05* – pārējiem |
| 22. | Cipermetrīns, ieskaitot jauktās izomēriskās sastāvdaļas (izomēru summa) | 0,20 – miežiem un auzām 0,05 – pārējiem |
| 23. | Ciromazīns | 0,05* |
| 24. | Daminozīds (daminozīda un 1,1-dimetilhidrazīna summa, izteikta kā daminozīds) | 0,02* |
| 25. | DDT (DDT, TDE un DDE izomēru summa, izteikta kā DDT) | 0,05 |
| 26. | Deltametrīns | 1,00 |
| 27. | Dialāts | 0,05* |
| 28. | Diazinons | 0,02* |
| 29. | Dihlorfoss | 2,00 |
| 30. | Dikofols (atliekas: P,P' un O,P' izomēru summa) | 0,02* |
| 31. | Dieldrīns (HEOD) (atsevišķi vai kombinēti, izteikts kā dieldrīns) | 0,01 |
| 32. | Dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts) | 0,30 – kviešiem, rudziem un tritikālei 0,02* – pārējiem |
| 33. | Dinoterbs | 0,05* |
| 34. | Disulfotons (atliekas: disulfotona, disulfotona sulfoksīda un disulfotona sulfona summa, izteikta kā disulfotons) | 0,10 – kviešiem 0,20 – miežiem, sorgo 0,02* – pārējiem |
| 35. | DNOC | 0,05* |
| 36. | Endosulfāns (atliekas: alfa un beta endosulfāna sulfāta summa, izteikta kā endosulfāts) | 0,05* |
| 37. | Endrīns | 0,01 |

| 38. | Etefons | 0,05* – kukurūzai 0,20 – kviešiem, tritikālei 0,50 – miežiem, rudziem 0,05* – pārējiem |
| --- | --- | --- |
| 39. | Etilazinfoss | 0,05* |
| 40. | Etilēndibromīds (1,2-dibrometāns) | 0,01 |
| 41. | 1,1-dihloro-2,2-bis(4-etil-fenil) etāns | 0,01* |
| 42. | Fenarimols | 0,02* |
| 43. | Fenbutatīna oksīds | 0,05* |
| 44. | Fenpropimorfs | 0,50 – miežiem, auzām, rudziem, plēkšņu kviešiem, tritikālei 0,05* – pārējiem |
| 45. | Fentins (atliekas: fentins, izteikts kā trifultīna katjons) | 0,05* |
| 46. | Fenvalerāts un esfenvalerāts: |  |
| 46.1. | RR un SS izomēru summa | 0,20 – miežiem un auzām 0,05 – kviešiem, rudziem un tritikālei 0,02* – pārējiem |
| 46.2. | RS un SR izomēru summa | 0,05 – miežiem un auzām 0,02* – pārējiem |
| 47. | Flucitrināts (tā izomēru summa, izteikta kā flucitrināts) | 0,05* |
| 48. | Fluoroksaipirs (ieskaitot esterus, izteiktus kā fluoroksaipirs) | 0,10* – miežiem, auzām, rudziem, tritikālei 0,05* – pārējiem |
| 49. | Forāts (atliekas: forāta, tā skābekļa analogu un to sulfoksīdu un sulfonu summa, izteikta kā forāts) | 0,05* |
| 50. | Formotions | 0,02* |
| 51. | Fosfamidons | 0,05 |
| 52. | Furatiokarbs | 0,05* |
| 53. | Glifosāts | 5,00 – kviešiem, rudziem, tritikālei 20,00 – miežiem, auzām un sorgo 0,10* – pārējiem |
| 54. | HCB (heksahlorbenzens) | 0,01 |
| 55. | Hlorbenzilāts | 0,02* |
| 56. | Hlorbufāms | 0,05* |
| 57. | Hlorbenzīds | 0,01* |
| 58. | Hlorfensons | 0,01* |
| 59. | Hloroksurons | 0,05* |
| 60. | HCH (heksahlorcikloheksāns): |  |
| 60.1. | alfa un beta izomēru summa | 0,02 |
| 60.2. | gamma-izomērs (lindāns) | 0,10 |
| 61. | Heksakonazols | 0,02* |
| 62. | Heptahlors (heptahlora un heptahlora epoksīda summa, izteikta kā heptahlors) | 0,01 |
| 63. | Hlordāns (cis un trans izomēru summa) | 0,02 |

| 64. | Hlormekvāts | 5,00 – auzām 2,00 – kviešiem, rudziem, tritikālei, miežiem 0,05* – kukurūzai 0,05* – pārējiem |
| --- | --- | --- |
| 65. | Hlorotalonils | 0,10 – kviešiem, rudziem, miežiem, auzām, tritikālei 0,01* – pārējiem |
| 66. | Hlozolināts | 0,05* |
| 67. | Hlorpirifoss | 0,20 – miežiem 0,05* – auzām un rudziem 0,05* – pārējiem |
| 68. | Imazalils | 0,02* |
| 69. | Iprodions | 0,50 – kviešiem 1,00 – miežiem 3,00 – rīsiem 0,02 – pārējiem |
| 70. | Kaptafols | 0,05 |
| 71. | Karbarils | 1,00 – rīsiem 0,05 – pārējiem |
| 72. | Karbofurāns (karbofurāna un 3-hidroksikarbofurāna summa, izteikta kā karbofurāns) | 0,10* |
| 73. | Karbosulfāns | 0,05* |
| 74. | Klofentezīns (visu sastāvdaļu summa, kas satur daļu 2-hlorbezoila, izteikta kā klofentezīns) | 0,02* |
| 75. | Kvintozīns (kvintozīna un pentahloroanilīna summa, izteikta kā kvintozīns) | 0,02* |
| 76. | Lambda-cihalotrīns | 0,05 – miežiem 0,02* – pārējiem |
| 77. | Lindāns | 0,01* |
| 78. | Malations (malationa un malaoksona summa, izteikta kā malations) | 8,00 |
| 79. | Mekarbams | 0,05* |
| 80. | Metakrifoss | 0,05* |
| 81. | Metalaksils | 0,05* |
| 82. | Metamidofoss | 0,01* |
| 83. | Metidations | 0,02* |
| 84. | Metilbromīds (brommetāns) | 0,10 |
| 85. | Metilflupirsulfurons | 0,02* |
| 86. | Metilhlorpirifoss | 3,00 |
| 87. | Metilkrezoksīms | 0,05* |
| 88. | Metilmetsulfurons | 0,05* |
| 89. | Metiloksidemetons (metiloksidmetona un metilsulfona-s-demetona summa, izteikta kā metiloksidemetons) | 0,10 – miežiem un auzām 0,02* – pārējiem |
| 90. | Metilpirimifoss | 5,00 |
| 91. | Metoksihlors | 0,01* |
| 92. | Metomila tiodikarbs (metomila un tiodikarba summa, izteikta kā metomils) | 0,05* |
| 93. | Miklobutanils | 0,02* |
| 94. | Monolinurons | 0,05* |
| 95. | Oglekļa disulfīds | 0,10 |
| 96. | Parations | 0,05* |
| 97. | Penkonazols | 0,05* |
| 98. | Permetrīns (izomēru summa) | 0,05* |
| 99. | Pimetrozīns | 0,02* |
| 100. | Piretrīns (piretrīna I un II, cinerīna I un II, jasmolīna I un II summa) | 3,00 |
| 101. | Pirazofoss | 0,05* |
| 102. | Piridāts (pairidāta, tā hidrolīzes produkta CL 9673 un hidrolizējamo CL 9673 konjugātu summa, izteikta kā piridāts) | 0,05* |
| 103. | Procimidons | 0,02* |
| 104. | Profāms | 0,05* |
| 105. | Profenofoss | 0,05* |
| 106. | Proheksadions (proheksadions un tā sāļi, izteikti kā proheksadions) | 0,20 – kviešiem, miežiem 0,05* – pārējiem |
| 107. | Prohlorazs (prohloraza un tā metabolītu (kas satur 2,4,6-trihlorofenolu) summa, izteikta kā prohlorazs) | 1,00 – auzām, miežiem 0,50 – tritikālei, kviešiem, rudziem 0,05* – pārējiem |
| 108. | Propikonazols | 0,05* |
| 109. | Propizamīds | 0,02* |
| 110. | Propoksurs | 0,05* |
| 111. | Resmetrīns, ieskaitot izomēru summu | 0,05* |
| 112. | Teknazīns | 0,05* |
| 113. | Tetrahlorogleklis | 0,10 |
| 114. | Tiabendazols | 0,05* |
| 115. | Tifensulfurons(metil) | 0,05* |
| 116. | Triadimefons un triadimenols (to summa) | 0,20 – kviešiem, miežiem, auzām, rudziem, tritikālei 0,10* – pārējiem |
| 117. | Triasulfurons | 0,05* |
| 118. | Triazofoss | 0,02* |
| 119. | Tridemorfs | 0,20 – miežiem, auzām 0,05* – pārējiem |
| 120. | Triforīns | 0,10 – kviešiem, rudziem, tritikālei, miežiem, auzām 0,05* – pārējiem |
| 121. | Trihlorfons | 0,10 |
| 122. | Ūdeņraža fosfīds (fosfīdi, izteikti kā ūdeņraža fosfīds) | 0,10 |
| 123. | Vinklozolīns (vinklozolīna un visu metabolītu 3,5-dihloranilīnu summa, izteikta kā vinklozolīns) | 0,05* |
| 124. | 2,4-D (2,4-D un tā esteru summa) | 0,05* |

Piezīme. * Norāda analītiskās noteikšanas zemāko robežu.

Zemkopības ministra vietā –

vides ministrs	R.Vējonis

3.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 26.augusta

noteikumiem Nr.476

Maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums
atsevišķos augu valsts izcelsmes produktos un uz tiem,
ieskaitot augļus un dārzeņus

# 1. Lauksaimniecības produktu un produktu daļu saraksts

| Nr. p.k. | Produktu grupa | Grupā iekļautie produkti | Produktu daļa, uz kuru attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi | apelsīni citroni greipfrūti laimi mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) pampelmūzes | viss produkts |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti) | Indijas rieksti Brazīlijas rieksti ciedru rieksti kastaņi kokosrieksti lazdu rieksti Makadamijas rieksti mandeles pekanrieksti pistācijas valrieksti | viss produkts pēc izlobīšanas no čaumalām |
| 1.3. | sulīgie augļi | āboli aivas bumbieri | viss produkts pēc augļu kātiņu atdalīšanas |
| 1.4. | kauliņaugļi | aprikozes ķirši persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) plūmes | viss produkts pēc augļu kātiņu atdalīšanas |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas – galda un pārstrādei |  | viss produkts pēc augļu kātiņu un kauslapiņu atdalīšanas (ja ir) |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas) | avenes kazenes Logana ogas |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas) | dzērvenes mellenes ērkšķogas jāņogas (sarkanās un baltās) upenes | viss produkts pēc kauslapiņu atdalīšanas (augļiem ar kātiņiem) |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  | viss produkts pēc augļu kātiņu un kauslapiņu atdalīšanas (ja ir) |
| 1.6. | dažādi augļi | avokado ananasi banāni dateles granāti kivi augļi kumkvats licijas mango pasiflora vīģes | viss auglis pēc augļu kātiņu atdalīšanas (ja ir), ananasiem – pēc lapotnes nogriešanas |
|  |  | olīvas | viss auglis pēc augļu kātiņu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir) (augsni noskalo tekošā ūdenī) |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi | galda bietes batātes burkāni jamss kāļi mārrutki pastinaks plostbārdis redīsi rutki sakņu pētersīļi selerijas topinambūrs rāceņi | viss produkts pēc lakstu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir) (augsni noskalo tekošā ūdenī vai ar suku viegli notīra (žāvētiem produktiem)) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi | ķiploki sīpoli šalotes | žāvētiem produktiem – viss produkts pēc viegli atdalāmā apvalka atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir); nežāvētiem produktiem – viss produkts pēc sakņu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir) |
|  |  | vasaras sīpoli | viss produkts pēc sakņu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir) |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi | paprika tomāti | viss produkts pēc augļu kātiņu atdalīšanas |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu | gurķi korgetes pipargurķīši |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu | arbūzi melones ķirbji |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  | graudi vai kukurūzas vālītes (izlobītas) |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži | sparģeļkāposti ziedkāposti | tikai ziedkopa |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži | rožu kāposti galviņkāposti | viss produkts pēc bojāto lapu (ja ir) atdalīšanas |
| 2.4.3. | lapu krustzieži | Ķīnas kāposti virziņkāposti (Savojas) |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  | viss produkts pēc lapu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir) (augsni noskalo tekošā ūdenī vai ar suku viegli notīra (žāvētiem produktiem)) |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie | endives kreses salāti salātu baldriņi | viss produkts pēc bojāto ārējo lapu un sakņu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir) |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie | biešu lapas (lapu bietes) spināti |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |
| 2.5.5. | garšvielas | kārveles maurloki pētersīļi seleriju lapas |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi) | pupas zirņi | viss produkts pēc izlobīšanas no pākstīm; ja pākstis paredzētas ēšanai, – ar tām |
| 2.7. | stublāju dārzeņi | sparģeļi artišoki fenhelis puravi rabarberi selerijas lapu artišoki | viss produkts pēc bojāto audu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir); puraviem un fenhelim – viss produkts pēc sakņu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas |
| 2.8. | sēnes | kultivētās sēnes meža sēnes | viss produkts pēc augsnes vai audzēšanas substrāta notīrīšanas |
| 3. | Pākšaugi | pupas lēcas zirņi | viss produkts |
| 4. | Eļļas augi | linsēklas magoņu sēklas rapšu sēklas sezama sēklas sojas pupas zemesrieksti | visa sēkla vai grauds pēc izlobīšanas no čaumalām vai sēnalu atdalīšanas (ja iespējams) |
|  |  | saulespuķu sēklas | visa sēkla kopā ar čaumalu (ja ir) vai sēkla bez čaumalas (ja tās nav) |
| 5. | Kartupeļi | agrie un uzglabājamie | viss produkts pēc augsnes notīrīšanas (ja ir) (augsni noskalo tekošā ūdenī) |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) |  | viss produkts |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus |  | viss produkts |
| 8. | Garšvielas | ķimeņu sēklas muskatrieksts paegļu ogas pipari (melnie un baltie) vaniļas pākstis pārējās garšvielas | viss produkts |

2. Pesticīdu atliekas un to maksimāli pieļaujamais daudzums,
izteikts mg/kg (ppm)

# 2.1. Acefāts, hlorotalonils un hlorpirifoss

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Acefāts | Hlorotalonils | Hlorpirifoss |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 1 | 0,01* |  |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  | 0,2 |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  | 2 |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,3 |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,02* | 0,01* | 0,05* |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 1 | 1 | 0,5 |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  |  |  |
|  | aprikozes | 0,02* | 1 |  |
|  | ķirši | 0,02* |  | 0,3 |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) | 0,02 | 1 | 0,2 |
|  | plūmes | 2 |  | 0,2 |
|  | pārējie | 0,02* | 0,01* | 0,05* |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: | 0,02* |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  | 0,5 |
|  | galda vīnogas |  | 1 |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  | 3 | 0,2 |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | avenes |  | 10 | 0,5 |
|  | kazenes |  | 10 |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  | 0,01* | 0,05* |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | dzērvenes |  | 2 | 0,05* |
|  | mellenes |  |  | 0,5 |
|  | ērkšķogas |  | 10 | 0,05* |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  | 10 | 0,05* |
|  | upenes |  | 10 | 0,05* |
|  | pārējās |  | 0,01* | 0,05* |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  | 0,01* | 0,05* |
| 1.6. | dažādi augļi: | 0,02* |  |  |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  | 0,2 | 0,05* |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  | 2 |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  | 0,05* |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  | 0,01* | 0,05* |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,02* |  |  |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  | 1 | 0,1 |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  | 0,2 |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  | 1 |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  | 0,01* | 0,05* |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,02* |  |  |
|  | ķiploki |  | 0,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | sīpoli |  | 0,5 | 0,2 |
|  | šalotes |  | 0,5 |  |
|  | vasaras sīpoli | 5 |  |  |
|  | pārējie |  | 0,01* | 0,05* |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  | 2 | 0,5 |
|  | baklažāni | 0,5 |  |  |
|  | paprika | 0,02* |  |  |
|  | tomāti | 0,5 |  |  |
|  | pārējie | 0,02* |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  | 0,05* |
|  | gurķi | 0,02* | 1 |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  | 5 |  |
|  | pārējie | 0,02 | 0,01* |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: | 0,02* | 1 | 0,05* |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza | 0,02* | 0,01* | 0,05* |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  | 3 | 0,05* |
|  | sparģeļkāposti | 0,02* |  |  |
|  | ziedkāposti | 2 |  |  |
|  | pārējie | 0,02* |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: | 2 |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  | 0,5 |  |
|  | galviņkāposti |  | 3 | 1 |
|  | pārējie |  | 0,01* | 0,05* |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: | 0,02* | 0,01* |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  | 0,5 |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,05* |
| 2.4.4. | kolrābji | 0,02* | 0,01* | 0,05* |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  |  |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  | 0,01* | 0,05* |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti | 1 |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie | 0,02* |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: | 0,02* | 0,01* | 0,05* |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses | 0,02* | 0,01* | 0,05* |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi | 0,02* | 0,01* | 0,05* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: | 0,02* | 5 | 0,05* |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): |  |  | 0,05* |
|  | pupas (ar pākstīm) | 3 |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  | 0,05* |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) | 3 | 2 |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  | 0,3 |  |
|  | pārējie | 0,02* | 0,01* |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  |  |  |
|  | artišoki | 0,2 |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi | 0,02* | 10 |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  | 10 |  |
|  | lapu artišoki |  |  | 1 |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie | 0,02* | 0,01* | 0,05* |
| 2.8. | sēnes: | 0,02* |  | 0,05* |
|  | kultivētās sēnes |  | 2 |  |
|  | meža sēnes |  | 0,01* |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,02* | 0,01* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,02* |  | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  | 0,05 |  |
|  | pārējie |  | 0,01* |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,02* | 0,01* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 50 | 0,1* |

# 2.2. Metilhlorpirifoss, cipermetrīns un deltametrīns

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Metilhlorpirifoss | Cipermetrīns*1 | Deltametrīns |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: |  | 2 | 0,05* |
|  | apelsīni | 0,5 |  |  |
|  | citroni | 0,3 |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) | 1 |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,5 | 1 | 0,1 |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  |  | 0,1 |
|  | aprikozes |  | 2 |  |
|  | ķirši |  | 1 |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) | 0,5 | 2 |  |
|  | plūmes |  | 1 |  |
|  | pārējie | 0,05* | 0,05* |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: | 0,2 | 0,5 | 0,1 |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) | 0,5 | 0,05* | 0,05* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): | 0,05* | 0,5 |  |
|  | avenes |  |  | 0,5 |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  | 0,05* |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): | 0,05* | 0,05* |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  | 0,2 |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  | 0,2 |
|  | upenes |  |  | 0,2 |
|  | pārējās |  |  | 0,05* |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi | 0,05* | 2 | 0,05* |
| 1.6. | dažādi augļi: | 0,05* | 0,05* |  |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  | 0,1* |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,05* |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,05* |  |  |
|  | ķiploki |  | 0,1 | 0,1 |
|  | sīpoli |  | 0,1 | 0,1 |
|  | šalotes |  | 0,1 | 0,1 |
|  | vasaras sīpoli |  |  | 0,1 |
|  | pārējie |  | 0,05* | 0,05* |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: | 0,05* | 0,2 | 0,1 |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: | 0,05* | 0,5 | 0,1 |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: | 0,05* | 0,5 | 0,1 |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: | 0,05* | 1 | 0,5 |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji | 0,05* | 0,2 | 0,05* |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  |  |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: | 0,05* | 2 | 0,5 |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: | 0,05* | 0,5 | 0,5 |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi | 0,05* | 0,05* | 0,05* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: | 0,05* | 2 | 0,5 |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,05* |  |  |
|  | pupas (ar pākstīm) |  | 0,5 | 0,2 |
|  | pupas (bez pākstīm) |  | 0,05* | 0,05* |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  | 0,05* | 0,1 |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  | 0,05* | 0,05* |
|  | pārējie |  | 0,05* | 0,05* |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  |  |  |
|  | artišoki | 0,05* | 2 | 0,1 |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  | 0,5 | 0,2 |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
| 2.8. | sēnes: | 0,05* |  | 0,05* |
|  | kultivētās sēnes |  | 0,05 |  |
|  | meža sēnes |  | 1 |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,05* |  | 1 |
|  | lēcas |  | 0,05* |  |
|  | pupas |  | 0,05* |  |
|  | zirņi |  | 0,05* |  |
|  | pārējie |  | 0,05* |  |
| 4. | Eļļas augi: |  |  |  |
|  | kokvilnas sēklas |  | 0,2 |  |
|  | linsēklas |  | 0,2 |  |
|  | magoņu sēklas |  | 0,2 |  |
|  | rapšu sēklas | 0,05* | 0,2 | 0,1 |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  | 0,2 |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  | 0,2 |  |
|  | sezama sēklas |  | 0,2 |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
| 5. | Kartupeļi: | 0,05* | 0,05* |  |
|  | agrie kartupeļi |  |  | 0,05* |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  | 0,5 |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,1* | 5 |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 30 | 5 |

# 2.3. Glifosāts un imazalils

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Glifosāts | Imazalils |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 0,1* | 5 |
|  | apelsīni |  |  |
|  | citroni |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |
|  | laimi |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,1* | 0,02* |
|  | Indijas rieksti |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |
|  | kastaņi |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |
|  | mandeles |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |
|  | pistācijas |  |  |
|  | valrieksti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,1* | 5 |
|  | āboli |  |  |
|  | aivas |  |  |
|  | bumbieri |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: | 0,1* | 0,02* |
|  | aprikozes |  |  |
|  | ķirši |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |
|  | plūmes |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: | 0,1* | 0,02* |
|  | galda vīnogas |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) | 0,1* | 0,02* |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): | 0,1* | 0,02* |
|  | avenes |  |  |
|  | kazenes |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |
|  | pārējās |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): | 0,1* | 0,02* |
|  | dzērvenes |  |  |
|  | mellenes |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |
|  | upenes |  |  |
|  | pārējās |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi | 0,1* | 0,02* |
| 1.6. | dažādi augļi: |  |  |
|  | ananasi |  |  |
|  | avokado |  |  |
|  | banāni |  | 2 |
|  | dateles |  |  |
|  | granāti |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |
|  | kumkvats |  |  |
|  | licijas |  |  |
|  | mango |  |  |
|  | olīvas | 0,1* |  |
|  | pasiflora |  |  |
|  | vīģes |  |  |
|  | pārējie | 0,1* | 0,02* |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,1* | 0,02* |
|  | galda bietes |  |  |
|  | batātes |  |  |
|  | burkāni |  |  |
|  | jamss |  |  |
|  | kāļi |  |  |
|  | mārrutki |  |  |
|  | pastinaks |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |
|  | selerijas |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |
|  | rāceņi |  |  |
|  | pārējie |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,1* | 0,02* |
|  | ķiploki |  |  |
|  | sīpoli |  |  |
|  | šalotes |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: | 0,1* |  |
|  | baklažāni |  |  |
|  | paprika |  |  |
|  | tomāti |  | 0,5 |
|  | pārējie |  | 0,02* |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: | 0,1* | 0,2 |
|  | gurķi |  |  |
|  | korgetes |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: | 0,1* |  |
|  | arbūzi |  |  |
|  | melones |  | 0,2 |
|  | ķirbji |  |  |
|  | pārējie |  | 0,02* |
| 2.3.4. | cukurkukurūza | 0,1* | 0,02* |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: | 0,1* | 0,02* |
|  | sparģeļkāposti |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: | 0,1* | 0,02* |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: | 0,1* | 0,02* |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji | 0,1* | 0,02* |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: | 0,1* | 0,02* |
|  | kreses |  |  |
|  | salāti |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |
|  | endives |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: | 0,1* | 0,02* |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses | 0,1* | 0,02* |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi | 0,1* | 0,02* |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: | 0,1* | 0,02* |
|  | kārveles |  |  |
|  | maurloki |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,1* | 0,02* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: | 0,1* | 0,02* |
|  | artišoki |  |  |
|  | fenhelis |  |  |
|  | puravi |  |  |
|  | rabarberi |  |  |
|  | selerijas |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.8. | sēnes: |  | 0,02* |
|  | kultivētās sēnes | 0,1* |  |
|  | meža sēnes | 50 |  |
| 3. | Pākšaugi: |  | 0,02* |
|  | lēcas | 0,1* |  |
|  | pupas | 0,1* |  |
|  | zirņi | 0,1* |  |
|  | pārējie | 0,1* |  |
| 4. | Eļļas augi: |  | 0,02* |
|  | kokvilnas sēklas | 10 |  |
|  | linsēklas |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |
|  | rapšu sēklas | 10 |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |
|  | sinepes | 0,1* |  |
|  | sojas pupas | 20 |  |
|  | zemesrieksti | 0,1* |  |
|  | pārējie |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,1* |  |
|  | agrie kartupeļi |  | 0,02* |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  | 5 |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 0,1* |

2.4. Metilmetsulfurons

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Metilmetsulfurons |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: | 0,05* |
| 1.1. | citrusaugļi: |  |
|  | apelsīni |  |
|  | citroni |  |
|  | greipfrūti |  |
|  | laimi |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |
|  | pampelmūzes |  |
|  | pārējie |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): |  |
|  | Indijas rieksti |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |
|  | ciedru rieksti |  |
|  | kastaņi |  |
|  | kokosrieksti |  |
|  | lazdu rieksti |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |
|  | mandeles |  |
|  | pekanrieksti |  |
|  | pistācijas |  |
|  | valrieksti |  |
|  | pārējie |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: |  |
|  | āboli |  |
|  | aivas |  |
|  | bumbieri |  |
|  | pārējie |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  |
|  | aprikozes |  |
|  | ķirši |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |
|  | plūmes |  |
|  | pārējie |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |
|  | galda vīnogas |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |
|  | avenes |  |
|  | kazenes |  |
|  | Logana ogas |  |
|  | pārējās |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |
|  | dzērvenes |  |
|  | mellenes |  |
|  | ērkšķogas |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |
|  | upenes |  |
|  | pārējās |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |
| 1.6. | dažādi augļi: |  |
|  | ananasi |  |
|  | avokado |  |
|  | banāni |  |
|  | dateles |  |
|  | granāti |  |
|  | kivi augļi |  |
|  | kumkvats |  |
|  | licijas |  |
|  | mango |  |
|  | olīvas |  |
|  | pasiflora |  |
|  | vīģes |  |
|  | pārējie |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: | 0,05* |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: |  |
|  | galda bietes |  |
|  | batātes |  |
|  | burkāni |  |
|  | jamss |  |
|  | kāļi |  |
|  | mārrutki |  |
|  | pastinaks |  |
|  | plostbārdis |  |
|  | redīsi, rutki |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |
|  | selerijas |  |
|  | topinambūrs |  |
|  | rāceņi |  |
|  | pārējie |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: |  |
|  | ķiploki |  |
|  | sīpoli |  |
|  | šalotes |  |
|  | vasaras sīpoli |  |
|  | pārējie |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |
|  | baklažāni |  |
|  | paprika |  |
|  | tomāti |  |
|  | pārējie |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |
|  | gurķi |  |
|  | korgetes |  |
|  | pipargurķīši |  |
|  | pārējie |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |
|  | arbūzi |  |
|  | melones |  |
|  | ķirbji |  |
|  | pārējie |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |
|  | sparģeļkāposti |  |
|  | ziedkāposti |  |
|  | pārējie |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |
|  | galviņkāposti |  |
|  | pārējie |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |
|  | pārējie |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |
|  | kreses |  |
|  | salāti |  |
|  | salātu baldriņi |  |
|  | endives |  |
|  | pārējie |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |
|  | kārveles |  |
|  | maurloki |  |
|  | pētersīļi |  |
|  | seleriju lapas |  |
|  | pārējie |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): |  |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |
|  | pārējie |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  |
|  | artišoki |  |
|  | fenhelis |  |
|  | puravi |  |
|  | rabarberi |  |
|  | selerijas |  |
|  | lapu artišoki |  |
|  | sparģeļi |  |
|  | pārējie |  |
| 2.8. | sēnes: |  |
|  | kultivētās sēnes |  |
|  | meža sēnes |  |
| 3. | Pākšaugi: |  |
|  | lēcas | 0,05* |
|  | pupas |  |
|  | zirņi |  |
|  | pārējie |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,1* |
|  | kokvilnas sēklas |  |
|  | linsēklas |  |
|  | magoņu sēklas |  |
|  | rapšu sēklas |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |
|  | sezama sēklas |  |
|  | sinepes |  |
|  | sojas pupas |  |
|  | zemesrieksti |  |
|  | pārējie |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* |

2.5. Metamidofoss, procimidons, manebs, mankocebs, metirāms, 
propinebs un cinebs

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Metamidofoss | Procimidons | Manebs, mankocebs metirāms, propinebs, cinebs*2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 0,2 | 0,02* | 5 |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,01* | 0,05* | 0,1* |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,05* |  | 3 |
|  | āboli |  | 0,02* |  |
|  | aivas |  | 0,02* |  |
|  | bumbieri |  | 1 |  |
|  | pārējie |  | 0,02* |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  |  |  |
|  | aprikozes | 0,1* |  | 2 |
|  | ķirši | 0,01* | 0,02* | 1 |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) | 0,05* |  | 2 |
|  | plūmes | 0,3* |  | 1 |
|  | pārējie | 0,01* | 2 | 0,05* |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: | 0,01* | 5 | 2 |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) | 0,01* | 5 | 2 |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): | 0,01* |  |  |
|  | avenes |  | 10 | 0,05* |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  | 0,02* | 0,05* |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): | 0,01* | 0,02* |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  | 5 |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  | 5 |
|  | upenes |  |  | 5 |
|  | pārējās |  |  | 0,05* |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi | 0,01* | 0,02* | 0,05* |
| 1.6. | dažādi augļi: | 0,01* |  | 0,05* |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  | 5 |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  | 5 |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  | 0,02* |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,01* | 0,02* |  |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  | 0,2 |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  | 0,05* |
|  | plostbārdis |  |  | 0,2 |
|  | redīsi, rutki |  |  | 0,2 |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  | 0,2 |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,05* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,01* |  |  |
|  | ķiploki |  | 0,2 | 0,5 |
|  | sīpoli |  | 0,2 | 0,5 |
|  | šalotes |  | 0,2 | 0,5 |
|  | vasaras sīpoli |  |  | 0,05* |
|  | pārējie |  | 0,02* | 0,05* |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  | 2 |  |
|  | baklažāni | 0,2 |  |  |
|  | paprika | 0,01* |  |  |
|  | tomāti | 0,5 |  | 3 |
|  | pārējie | 0,01* |  | 2 |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  | 1 |  |
|  | gurķi | 1 |  | 0,5 |
|  | korgetes |  |  | 2 |
|  | pipargurķīši |  |  | 2 |
|  | pārējie | 0,01* |  | 0,05* |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: | 0,01* | 1 | 0,5 |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza | 0,01* | 0,02* | 0,05* |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: | 0,5* | 0,02* | 1 |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: | 0,5 | 0,02* | 1 |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: | 0,01* | 0,02* | 0,5 |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji | 0,01* | 0,02* | 0,1* |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  |  |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  | 5 | 5 |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti | 0,2 |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie | 0,01* |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: | 0,01* | 0,02* | 0,05* |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses | 0,01* | 0,02* | 0,3 |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi | 0,01* | 2 | 0,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: | 0,01* | 0,02* | 5 |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): |  |  |  |
|  | pupas (ar pākstīm) | 0,5* | 2 | 1 |
|  | pupas (bez pākstīm) |  | 0,02* | 0,1 |
|  | zirņi (ar pākstīm) | 0,5* | 1 | 1 |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  | 0,3* | 0,1 |
|  | pārējie | 0,01* | 0,02* | 0,05* |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  | 0,02* |  |
|  | artišoki | 0,1* |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi | 0,01* |  | 3 |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  | 0,5 |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie | 0,01* |  | 0,05* |
| 2.8. | sēnes: | 0,01* | 0,02* | 0,05* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,01* |  | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  | 0,2* |  |
|  | pārējie |  | 0,02* |  |
| 4. | Eļļas augi: |  |  |  |
|  | kokvilnas sēklas | 0,1 |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  | 1 | 0,5 |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  | 0,1* |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  | 1 |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie | 0,01* | 0,05* | 0,1* |
| 5. | Kartupeļi: | 0,01* | 0,02* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 2 | 0,1* | 25 |

2.6. Vinklozilīns, DDT un aminotriazols (aminotrols)

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Vinklozilīns*3 | DDT*4 | Aminotriazols (aminotrols) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 1 | 0,05* | 0,05* |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  | 0,05* | 0,05* |
|  | aprikozes | 2 |  |  |
|  | ķirši | 0,5 |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) | 0,05* |  |  |
|  | plūmes | 2 |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  | 0,05* | 0,05* |
| 1.5.1. | vīnogas: | 5 |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) | 5 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): | 5 |  |  |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas | 0,05* |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) | 10 |  |  |
|  | upenes | 10 |  |  |
|  | pārējās | 0,05* |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: |  | 0,05* | 0,05* |
|  | ananasi | 0,05* |  |  |
|  | avokado | 0,05* |  |  |
|  | banāni | 0,05* |  |  |
|  | dateles | 0,05* |  |  |
|  | granāti | 0,05* |  |  |
|  | kivi augļi | 10 |  |  |
|  | kumkvats | 0,05* |  |  |
|  | licijas | 0,05* |  |  |
|  | mango | 0,05* |  |  |
|  | olīvas | 0,05* |  |  |
|  | pasiflora | 0,05* |  |  |
|  | vīģes | 0,05* |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: |  | 0,05* | 0,05* |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni | 0,5* |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 1 | 0,05* | 0,05* |
|  | ķiploki |  |  |  |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  | 0,05* | 0,05* |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti | 0,05* |  |  |
|  | pārējie | 3 |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: | 1 |  |  |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: | 1 |  |  |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza | 0,05* |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  | 0,05* | 0,05* |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: | 0,05* |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: | 0,05* |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |  |
|  | Ķīnas kāposti | 2 |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) | 0,05* |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji | 0,05* |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  | 0,05* | 0,05* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: | 5 |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: | 0,05* |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses | 0,05* |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi | 2 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: | 0,05* |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): |  | 0,05* | 0,05* |
|  | pupas (ar pākstīm) | 2 |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) | 0,05* |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) | 2 |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) | 0,3 |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  | 0,05* | 0,05* |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas | 0,05* |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |  |
| 2.8. | sēnes: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: |  | 0,05* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas | 0,5 |  |  |
|  | zirņi | 0,5 |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |  |
| 4. | Eļļas augi: |  | 0,05* | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas | 1 |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,2 | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 40 | 0,05* | 0,1* |

2.7. Atrazīns, binapakrils un etilbromofoss

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Atrazīns | Binapakrils | Etilbromofoss |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | ķiploki |  |  |  |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  |  |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |  |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.8. | sēnes: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 0,1* | 0,1* |

2.8. Kaptafols, dihlorprops un dinosebs

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Kaptafols | Dihlorprops*5 | Dinosebs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
|  | ķiploki |  |  |  |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  |  |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |  |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.8. | sēnes: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 0,1* | 0,1* |

2.9. Dioksations, endrīns un etilēndibromīds (1,2-dibromoetāns)

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Dioksations | Endrīns | Etilēndibromīds |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 0,05* | 0,01* | 0,01* |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,05* | 0,01* | 0,01* |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,05* | 0,01* | 0,01* |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: | 0,05* | 0,01* | 0,01* |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: | 0,05* | 0,01* | 0,01* |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: | 0,05* | 0,01* | 0,01* |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,05* | 0,01* | 0,01* |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,05* | 0,01* | 0,01* |
|  | ķiploki |  |  |  |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: | 0,05* | 0,01* | 0,01* |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  |  |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |  |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: | 0,05* | 0,01* | 0,01* |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: | 0,05* | 0,01* | 0,01* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,05* | 0,01* | 0,01* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: | 0,05* | 0,01* | 0,01* |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.8. | sēnes: | 0,05* | 0,01* | 0,01* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,05* | 0,01* | 0,01* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,05* | 0,01* | 0,01* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,05* | 0,01* | 0,01* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,01* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 0,1* | 0,01* |

2.10. Metilbromīds, parakvāts un TEPP

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Metilbromīds | Parakvāts | TEPP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 0,05* | 0,05* | 0,01* |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,05* | 0,05* | 0,01* |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,05* | 0,05* | 0,01* |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: | 0,05* | 0,05* | 0,01* |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  | 0,05* | 0,01* |
| 1.5.1. | vīnogas: | 0,05* |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) | 0,05* |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): | 0,05* |  |  |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): | 0,05* |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi | 0,05* |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: | 0,05* (izņemot vīģes) | 0,05* | 0,01* |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,05* | 0,05* | 0,01* |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,05* | 0,05* | 0,01* |
|  | ķiploki |  |  |  |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: | 0,05* | 0,05* |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  |  |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |  |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: | 0,05* | 0,05* | 0,01* |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: | 0,05* | 0,05* | 0,01* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,05* | 0,05* | 0,01* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: | 0,05* | 0,05* | 0,01* |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.8. | sēnes: | 0,05* | 0,05* | 0,01* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: |  | 0,05* | 0,01* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,1* | 0,05* | 0,01* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,05* | 0,1* | 0,02* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,05* | 0,1* | 0,02* |

2.11. Fenhlorfoss, heptahlors un maleinhidrazīds

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Fenhlorfoss*6 | Heptahlors*7 | Maleinhidrazīds |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 0,01* | 0,01* | 1 |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,01* | 0,01* | 1 |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,01* | 0,01* | 1 |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: | 0,01* | 0,01* | 1* |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: | 0,01* | 0,01* | 1* |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: | 0,01* | 0,01* | 0,01* |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,01* | 0,01* |  |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  | 30 |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  | 30 |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,01* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,01* | 0,01* |  |
|  | ķiploki |  |  |  |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  | 1* |
|  | pārējie |  |  | 10 |
| 2.3. | augļu dārzeņi: | 0,01* | 0,01* | 1* |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  |  |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |  |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: | 0,01* | 0,01* | 1* |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: | 0,01* | 0,01* | 1* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,01* | 0,01* | 1* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: | 0,01* | 0,01* | 1* |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.8. | sēnes: | 0,01* | 0,01* | 1* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,01* | 0,01* | 1* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,01* | 0,01* | 1* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,01* | 0,01* |  |
|  | agrie kartupeļi |  |  | 1* |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  | 50 |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,02* | 1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 0,01* | 1* |

2.12. Kampehlors (toksafens), 2,4,5-T un daminozīds

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Kampehlors (toksafens) | 2,4,5-T | Daminozīds*8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 0,1* | 0,05* | 0,02* |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,1* | 0,05* |  |
|  | āboli |  |  | 0,02* |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,02* |
| 1.4. | kauliņaugļi: | 0,1* | 0,05* | 0,02* |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: | 0,1* | 0,05* | 0,02* |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: | 0,1* | 0,05* | 0,02* |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,1* | 0,05* | 0,02* |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,1* | 0,05* | 0,02* |
|  | ķiploki |  |  |  |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: | 0,1* | 0,05* | 0,02* |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  |  |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |  |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: | 0,1* | 0,05* | 0,02* |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: | 0,1* | 0,05* | 0,02* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,1* | 0,05* | 0,02* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: | 0,1* | 0,05* | 0,02* |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.8. | sēnes: | 0,1* | 0,05* | 0,02* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,1* | 0,05* | 0,02* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,1* | 0,05* | 0,02* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,05* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 0,05* | 0,1* |

2.13. Iprodions un fentins

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Iprodions | Fentins*9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: |  | 0,05* |
|  | apelsīni |  |  |
|  | citroni |  |  |
|  | greipfrūti | 0,02* |  |
|  | laimi |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |
|  | pārējie | 0,02* |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): |  | 0,05* |
|  | Indijas rieksti |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |
|  | kastaņi |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |
|  | lazdu rieksti | 0,02* |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |
|  | mandeles |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |
|  | pistācijas |  |  |
|  | valrieksti |  |  |
|  | pārējie | 0,02* |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 10 | 0,05* |
|  | āboli |  |  |
|  | aivas |  |  |
|  | bumbieri |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: | 5 | 0,05* |
|  | aprikozes |  |  |
|  | ķirši |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |
|  | plūmes |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  | 0,05* |
| 1.5.1. | vīnogas: | 10 |  |
|  | galda vīnogas |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): | 5 |  |
|  | avenes |  |  |
|  | kazenes |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |
|  | pārējās |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |
|  | mellenes | 10 |  |
|  | ērkšķogas | 10 |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) | 10 |  |
|  | upenes | 10 |  |
|  | pārējās | 0,02* |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi | 0,02* |  |
| 1.6. | dažādi augļi: |  | 0,05* |
|  | ananasi |  |  |
|  | avokado |  |  |
|  | banāni | 0,02* |  |
|  | dateles |  |  |
|  | granāti |  |  |
|  | kivi augļi | 5 |  |
|  | kumkvats |  |  |
|  | licijas |  |  |
|  | mango |  |  |
|  | olīvas |  |  |
|  | pasiflora |  |  |
|  | vīģes |  |  |
|  | pārējie | 0,02* |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: |  | 0,05* |
|  | galda bietes |  |  |
|  | batātes |  |  |
|  | burkāni |  |  |
|  | jamss |  |  |
|  | kāļi |  |  |
|  | mārrutki |  |  |
|  | pastinaks |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |
|  | redīsi, rutki | 0,02* |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |
|  | selerijas | 0,02* |  |
|  | topinambūrs |  |  |
|  | rāceņi |  |  |
|  | pārējie | 0,02* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: |  | 0,05* |
|  | ķiploki | 5 |  |
|  | sīpoli | 5 |  |
|  | šalotes | 5 |  |
|  | vasaras sīpoli | 0,02* |  |
|  | pārējie | 0,02* |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  | 0,05* |
| 2.3.1. | nakteņu augi: | 5 |  |
|  | baklažāni |  |  |
|  | paprika |  |  |
|  | tomāti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: | 2 |  |
|  | gurķi |  |  |
|  | korgetes |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |
|  | arbūzi |  |  |
|  | melones | 0,02* |  |
|  | ķirbji |  |  |
|  | pārējie | 0,02* |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza | 0,02* |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  | 0,05* |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: | 0,02* |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) | 0,02* |  |
|  | galviņkāposti | 5 |  |
|  | pārējie | 0,02* |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: | 0,02* |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji | 0,1 |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  | 0,05* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: | 10 |  |
|  | kreses |  |  |
|  | salāti |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |
|  | endives |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: | 0,02* |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses | 0,02* |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: | 10 |  |
|  | kārveles |  |  |
|  | maurloki |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,02* | 0,05* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  | 0,05* |
|  | artišoki |  |  |
|  | fenhelis | 0,02* |  |
|  | puravi |  |  |
|  | rabarberi | 0,2 |  |
|  | selerijas |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |
|  | pārējie | 0,02* |  |
| 2.8. | sēnes: | 0,02* | 0,05* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,2 | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |
|  | pupas |  |  |
|  | zirņi |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 4. | Eļļas augi: |  | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |
|  | linsēklas | 0,02* |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |
|  | rapšu sēklas | 0,5 |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |
|  | sinepes | 0,02* |  |
|  | sojas pupas |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |
|  | pārējie | 0,02* |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,02* | 0,1 |
|  | agrie kartupeļi |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 0,5 |

2.14. Hlormekvāts un endosulfāns

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Hlormekvāts | Endosulfāns |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 0,05* | 0,5 |
|  | apelsīni |  |  |
|  | citroni |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |
|  | laimi |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,1* | 0,1* |
|  | Indijas rieksti |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |
|  | kastaņi |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |
|  | mandeles |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |
|  | pistācijas |  |  |
|  | valrieksti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: |  | 0,3 |
|  | āboli |  |  |
|  | aivas |  |  |
|  | bumbieri | 0,5 |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: | 0,05* |  |
|  | aprikozes |  |  |
|  | ķirši |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  | 0,5 |
|  | plūmes |  |  |
|  | pārējie |  | 0,05* |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: | 0,05* |  |
| 1.5.1. | vīnogas: |  | 0,5 |
|  | galda vīnogas |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  | 0,05* |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  | 0,05* |
|  | avenes |  |  |
|  | kazenes |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |
|  | pārējās |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  | 0,05* |
|  | dzērvenes |  |  |
|  | mellenes |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |
|  | upenes |  |  |
|  | pārējās |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  | 0,05* |
| 1.6. | dažādi augļi: |  | 0,05* |
|  | ananasi |  |  |
|  | avokado |  |  |
|  | banāni |  |  |
|  | dateles |  |  |
|  | granāti |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |
|  | kumkvats |  |  |
|  | licijas |  |  |
|  | mango |  |  |
|  | olīvas | 0,1* |  |
|  | pasiflora |  |  |
|  | vīģes |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,05* | 0,05* |
|  | galda bietes |  |  |
|  | batātes |  |  |
|  | burkāni |  |  |
|  | jamss |  |  |
|  | kāļi |  |  |
|  | mārrutki |  |  |
|  | pastinaks |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |
|  | selerijas |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |
|  | rāceņi |  |  |
|  | pārējie |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,05* | 0,05* |
|  | ķiploki |  |  |
|  | sīpoli |  |  |
|  | šalotes |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: | 0,05* |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |
|  | baklažāni |  |  |
|  | paprika |  | 1 |
|  | tomāti |  | 0,5 |
|  | pārējie |  | 0,05* |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  | 0,05* |
|  | gurķi |  |  |
|  | korgetes |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  | 0,3 |
|  | arbūzi |  |  |
|  | melones |  |  |
|  | ķirbji |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  | 0,05* |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: | 0,05* | 0,05* |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: | 0,05* | 0,05* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |
|  | kreses |  |  |
|  | salāti |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |
|  | endives |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |
|  | kārveles |  |  |
|  | maurloki |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,05* | 0,05* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: | 0,05* | 0,05* |
|  | artišoki |  |  |
|  | fenhelis |  |  |
|  | puravi |  |  |
|  | rabarberi |  |  |
|  | selerijas |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.8. | sēnes: |  | 0,05* |
|  | kultivētās sēnes | 10 |  |
|  | meža sēnes | 0,05* |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,05* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |
|  | pupas |  |  |
|  | zirņi |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,1* |  |
|  | kokvilnas sēklas |  | 0,3 |
|  | linsēklas |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |
|  | sinepes |  |  |
|  | sojas pupas |  | 0,5 |
|  | zemesrieksti |  |  |
|  | pārējie |  | 0,1* |
| 5. | Kartupeļi: | 0,05* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 30 |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 0,1* |

2.15. Dikofols, azoksistrobīns un metilkrezoksims

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Dikofols | Azoksistrobīns | Metilkrezoksims |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 2 | 1 | 0,05* |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,05* | 0,1* | 0,1* |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,02* | 0,05* | 0,2 |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: | 2 | 2 | 1 |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) | 0,02* | 2 | 0,2* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): | 0,02* | 0,05* |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  | 1 |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  | 1 |
|  | upenes |  |  | 1 |
|  | pārējās |  |  | 0,05* |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
| 1.6. | dažādi augļi: | 0,02* |  |  |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  | 2 |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  | 0,2 |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  | 0,05* | 0,05* |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,02* |  | 0,05* |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  | 0,2 |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  | 0,2 |  |
|  | pastinaks |  | 0,2 |  |
|  | plostbārdis |  | 0,2 |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  | 0,2 |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  | 0,05* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
|  | ķiploki |  |  |  |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni |  | 2 | 0,5 |
|  | paprika |  | 2 | 1 |
|  | tomāti | 1 | 2 | 0,5 |
|  | pārējie | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: | 0,2 | 1 | 0,05* |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: | 0,02* |  | 0,05* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  | 3 |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  | 0,05* |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  | 0,05* |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  | 0,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  | 0,05* |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,02* |  | 0,05* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  | 1 |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  | 0,5 |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  | 0,2 |  |
|  | pārējie |  | 0,05* |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: | 0,02* |  | 0,05* |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  | 0,1 |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  | 5 |  |
|  | lapu artišoki |  | 1 |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  | 0,05* |  |
| 2.8. | sēnes: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,02* | 0,1 | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: |  | 0,05* | 0,1* |
|  | kokvilnas sēklas | 0,1 |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 20 | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 50 | 20 | 0,1* |

2.16. Fluoroksaipirs, azimsulfurons un proheksadions

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Fluoroksaipirs (ieskaitot esterus) | Azimsulfurons | Proheksadions un tā sāļi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: | 0,05* | 0,02* | 0,05* |
| 1.1. | citrusaugļi: |  |  |  |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): |  |  |  |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: |  |  |  |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  |  |  |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: |  |  |  |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: | 0,05* | 0,02* | 0,05 |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: |  |  |  |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: |  |  |  |
|  | ķiploki |  |  |  |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  |  |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |  |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  |  |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): |  |  |  |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  |  |  |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.8. | sēnes: |  |  |  |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,05* | 0,02* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,05* | 0,1* | 0,1* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,05* | 0,02* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 0,1* | 0,1* |

2.17. Lambda-cihalotrīns un amitrāzs

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Lambda-cihalotrīns | Amitrāzs*10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: |  | 0,05* |
|  | apelsīni | 0,1 |  |
|  | citroni |  |  |
|  | greipfrūti | 0,1 |  |
|  | laimi |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |
|  | pampelmūzes | 0,1 |  |
|  | pārējie | 0,02* |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,05* | 0,05* |
|  | Indijas rieksti |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |
|  | kastaņi |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |
|  | mandeles |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |
|  | pistācijas |  |  |
|  | valrieksti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,1 | 0,5 |
|  | āboli |  |  |
|  | aivas |  |  |
|  | bumbieri |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  | 0,05* |
|  | aprikozes | 0,2 |  |
|  | ķirši |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) | 0,2 |  |
|  | plūmes |  |  |
|  | pārējie | 0,1 |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  | 0,05* |
| 1.5.1. | vīnogas: | 0,2 |  |
|  | galda vīnogas |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) | 0,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): | 0,02* |  |
|  | avenes |  |  |
|  | kazenes |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |
|  | pārējās |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |
|  | mellenes |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) | 0,1 |  |
|  | upenes | 0,1 |  |
|  | pārējās | 0,02* |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi | 0,2 |  |
| 1.6. | dažādi augļi: | 0,02* | 0,05* |
|  | ananasi |  |  |
|  | avokado |  |  |
|  | banāni |  |  |
|  | dateles |  |  |
|  | granāti |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |
|  | kumkvats |  |  |
|  | licijas |  |  |
|  | mango |  |  |
|  | olīvas |  |  |
|  | pasiflora |  |  |
|  | vīģes |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: |  | 0,05* |
|  | galda bietes |  |  |
|  | batātes |  |  |
|  | burkāni |  |  |
|  | jamss |  |  |
|  | kāļi |  |  |
|  | mārrutki |  |  |
|  | pastinaks |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |
|  | redīsi, rutki | 0,1 |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |
|  | selerijas | 0,1 |  |
|  | topinambūrs |  |  |
|  | rāceņi |  |  |
|  | pārējie | 0,02* |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,02* | 0,05* |
|  | ķiploki |  |  |
|  | sīpoli |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | šalotes |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |
|  | baklažāni | 0,5 | 0,5 |
|  | paprika | 0,1 |  |
|  | tomāti | 0,1 | 0,5 |
|  | pārējie | 0,02* | 0,05* |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: | 0,1 | 0,05* |
|  | gurķi |  |  |
|  | korgetes |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: | 0,05 | 0,05* |
|  | arbūzi |  |  |
|  | melones |  |  |
|  | ķirbji |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza | 0,02* | 0,05* |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  | 0,05* |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: | 0,1 |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) | 0,05 |  |
|  | galviņkāposti | 0,2 |  |
|  | pārējie | 0,02* |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: | 0,02* |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji | 0,02* |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  | 0,05* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: | 1 |  |
|  | kreses |  |  |
|  | salāti |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |
|  | endives |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |
|  | spināti | 0,5 |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |
|  | pārējie | 0,02* |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses | 0,02* |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi | 0,02* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: | 1 |  |
|  | kārveles |  |  |
|  | maurloki |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): |  | 0,05* |
|  | pupas (ar pākstīm) | 0,2 |  |
|  | pupas (bez pākstīm) | 0,02* |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) | 0,2 |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) | 0,2 |  |
|  | pārējie | 0,02* |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  | 0,05* |
|  | artišoki |  |  |
|  | fenhelis |  |  |
|  | puravi |  |  |
|  | rabarberi |  |  |
|  | selerijas | 0,3 |  |
|  | lapu artišoki |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |
|  | pārējie | 0,02* |  |
| 2.8. | sēnes: |  | 0,05* |
|  | kultivētās sēnes | 0,02* |  |
|  | meža sēnes | 0,5 |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,02* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |
|  | pupas |  |  |
|  | zirņi |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,02* |  |
|  | kokvilnas sēklas |  | 1 |
|  | linsēklas |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |
|  | sinepes |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |
|  | zemesrieksti |  | 0,05* |
|  | pārējie |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,02* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 1 | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 10 | 20 |

2.18. Metilflupirsulfurons un pimetrozīns

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Metilflupirsulfurons | Pimetrozīns |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: | 0,02* |  |
| 1.1. | citrusaugļi: |  | 0,3 |
|  | apelsīni |  |  |
|  | citroni |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |
|  | laimi |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): |  | 0,02* |
|  | Indijas rieksti |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |
|  | kastaņi |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |
|  | mandeles |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |
|  | pistācijas |  |  |
|  | valrieksti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: |  | 0,02* |
|  | āboli |  |  |
|  | aivas |  |  |
|  | bumbieri |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  |  |
|  | aprikozes |  | 0,05 |
|  | ķirši |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  | 0,05 |
|  | plūmes |  |  |
|  | pārējie |  | 0,02* |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  | 0,02* |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |
|  | avenes |  |  |
|  | kazenes |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |
|  | pārējās |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |
|  | mellenes |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |
|  | upenes |  |  |
|  | pārējās |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: |  | 0,02* |
|  | ananasi |  |  |
|  | avokado |  |  |
|  | banāni |  |  |
|  | dateles |  |  |
|  | granāti |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |
|  | kumkvats |  |  |
|  | licijas |  |  |
|  | mango |  |  |
|  | olīvas |  |  |
|  | pasiflora |  |  |
|  | vīģes |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: | 0,02* |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: |  | 0,02* |
|  | galda bietes |  |  |
|  | batātes |  |  |
|  | burkāni |  |  |
|  | jamss |  |  |
|  | kāļi |  |  |
|  | mārrutki |  |  |
|  | pastinaks |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |
|  | selerijas |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |
|  | rāceņi |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: |  | 0,02* |
|  | ķiploki |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sīpoli |  |  |
|  | šalotes |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |
|  | baklažāni |  | 0,5 |
|  | paprika |  | 1 |
|  | tomāti |  | 0,5 |
|  | pārējie |  | 0,02* |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  | 0,5 |
|  | gurķi |  |  |
|  | korgetes |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  | 0,2 |
|  | arbūzi |  |  |
|  | melones |  |  |
|  | ķirbji |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  | 0,02* |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  | 0,05* |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  | 0,02* |
|  | sparģeļkāposti |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  | 0,05 |
|  | galviņkāposti |  | 0,02* |
|  | pārējie |  | 0,02* |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  | 0,02* |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  | 1 |
|  | kreses |  |  |
|  | salāti |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |
|  | endives |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  | 0,02* |
|  | spināti |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  | 0,02* |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  | 0,02* |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  | 1 |
|  | kārveles |  |  |
|  | maurloki |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): |  | 0,02* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  | 0,02* |
|  | artišoki |  |  |
|  | fenhelis |  |  |
|  | puravi |  |  |
|  | rabarberi |  |  |
|  | selerijas |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.8. | sēnes: |  | 0,02* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,02* | 0,02* |
|  | lēcas |  |  |
|  | pupas |  |  |
|  | zirņi |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,05* |  |
|  | kokvilnas sēklas |  | 0,05 |
|  | linsēklas |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |
|  | sinepes |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |
|  | pārējie |  | 0,02* |
| 5. | Kartupeļi: | 0,02* | 0,02* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,05* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,05* | 5 |

2.19. Bentazons un piridāts

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Bentazons*11 | Piridāts*12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: | 0,1* | 0,05* |
| 1.1. | citrusaugļi: |  |  |
|  | apelsīni |  |  |
|  | citroni |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |
|  | laimi |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): |  |  |
|  | Indijas rieksti |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |
|  | kastaņi |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |
|  | mandeles |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |
|  | pistācijas |  |  |
|  | valrieksti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: |  |  |
|  | āboli |  |  |
|  | aivas |  |  |
|  | bumbieri |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  |  |
|  | aprikozes |  |  |
|  | ķirši |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |
|  | plūmes |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |
|  | avenes |  |  |
|  | kazenes |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |
|  | pārējās |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |
|  | mellenes |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |
|  | upenes |  |  |
|  | pārējās |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: |  |  |
|  | ananasi |  |  |
|  | avokado |  |  |
|  | banāni |  |  |
|  | dateles |  |  |
|  | granāti |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |
|  | kumkvats |  |  |
|  | licijas |  |  |
|  | mango |  |  |
|  | olīvas |  |  |
|  | pasiflora |  |  |
|  | vīģes |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,1* | 0,05* |
|  | galda bietes |  |  |
|  | batātes |  |  |
|  | burkāni |  |  |
|  | jamss |  |  |
|  | kāļi |  |  |
|  | mārrutki |  |  |
|  | pastinaks |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |
|  | selerijas |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |
|  | rāceņi |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,1* | 0,05* |
|  | ķiploki |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sīpoli |  |  |
|  | šalotes |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: | 0,1* | 0,05* |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |
|  | baklažāni |  |  |
|  | paprika |  |  |
|  | tomāti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  |
|  | gurķi |  |  |
|  | korgetes |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |
|  | arbūzi |  |  |
|  | melones |  |  |
|  | ķirbji |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: | 0,1* |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  | 0,05* |
|  | sparģeļkāposti |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  | 0,05* |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  | 0,2 |
|  | pārējie |  | 0,05* |
| 2.4.4. | kolrābji |  | 0,05* |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  | 0,05* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: | 0,1* |  |
|  | kreses |  |  |
|  | salāti |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |
|  | endives |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: | 0,1* |  |
|  | spināti |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses | 0,1* |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi | 0,1* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: | 0,1* |  |
|  | kārveles |  |  |
|  | maurloki |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): |  | 0,05* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) | 0,5 |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) | 0,2 |  |
|  | pārējie | 0,1* |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: | 0,1* |  |
|  | artišoki |  |  |
|  | fenhelis |  |  |
|  | puravi |  | 1 |
|  | rabarberi |  |  |
|  | selerijas |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |
|  | pārējie |  | 0,05* |
| 2.8. | sēnes: | 0,1* | 0,05* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,1* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |
|  | pupas |  |  |
|  | zirņi |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 4. | Eļļas augi: |  | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |
|  | linsēklas |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |
|  | sinepes |  |  |
|  | sojas pupas | 0,1 |  |
|  | zemesrieksti |  |  |
|  | pārējie | 0,1* |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,1* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1 | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 0,1* |

2.20. Etilazinfoss, hlozolināts un dinoterbs

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Etilazinfoss | Hlozolināts | Dinoterbs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
| 1.1. | citrusaugļi: |  |  |  |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): |  |  |  |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: |  |  |  |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  |  |  |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: |  |  |  |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: |  |  |  |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: |  |  |  |
|  | ķiploki |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  |  |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |  |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  |  |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |  |
|  | spināti |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): |  |  |  |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  |  |  |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.8. | sēnes: |  |  |  |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 0,1* | 0,1* |

2.21. DNOC, monolinurons un profams

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | DNOC | Monolinurons | Profams |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
| 1.1. | citrusaugļi: |  |  |  |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): |  |  |  |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: |  |  |  |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  |  |  |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: |  |  |  |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: |  |  |  |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: |  |  |  |
|  | ķiploki |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  |  |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |  |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  |  |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |  |
|  | spināti |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): |  |  |  |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  |  |  |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.8. | sēnes: |  |  |  |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 0,1* | 0,1* |

2.22. Pirazofoss un teknazīns

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Pirazofoss | Teknazīns |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: | 0,05* | 0,05* |
| 1.1. | citrusaugļi: |  |  |
|  | apelsīni |  |  |
|  | citroni |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |
|  | laimi |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): |  |  |
|  | Indijas rieksti |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |
|  | kastaņi |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |
|  | mandeles |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |
|  | pistācijas |  |  |
|  | valrieksti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: |  |  |
|  | āboli |  |  |
|  | aivas |  |  |
|  | bumbieri |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  |  |
|  | aprikozes |  |  |
|  | ķirši |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |
|  | plūmes |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |
|  | avenes |  |  |
|  | kazenes |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |
|  | pārējās |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |
|  | mellenes |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |
|  | upenes |  |  |
|  | pārējās |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: |  |  |
|  | ananasi |  |  |
|  | avokado |  |  |
|  | banāni |  |  |
|  | dateles |  |  |
|  | granāti |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |
|  | kumkvats |  |  |
|  | licijas |  |  |
|  | mango |  |  |
|  | olīvas |  |  |
|  | pasiflora |  |  |
|  | vīģes |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: | 0,05* | 0,05* |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: |  |  |
|  | galda bietes |  |  |
|  | batātes |  |  |
|  | burkāni |  |  |
|  | jamss |  |  |
|  | kāļi |  |  |
|  | mārrutki |  |  |
|  | pastinaks |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |
|  | selerijas |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |
|  | rāceņi |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: |  |  |
|  | ķiploki |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sīpoli |  |  |
|  | šalotes |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |
|  | baklažāni |  |  |
|  | paprika |  |  |
|  | tomāti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  |
|  | gurķi |  |  |
|  | korgetes |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |
|  | arbūzi |  |  |
|  | melones |  |  |
|  | ķirbji |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |
|  | kreses |  |  |
|  | salāti |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |
|  | endives |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |
|  | spināti |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |
|  | kārveles |  |  |
|  | maurloki |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): |  |  |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  |  |
|  | artišoki |  |  |
|  | fenhelis |  |  |
|  | puravi |  |  |
|  | rabarberi |  |  |
|  | selerijas |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.8. | sēnes: |  |  |
|  | kultivētās sēnes |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,05* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |
|  | pupas |  |  |
|  | zirņi |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,05* | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |
|  | linsēklas |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |
|  | sinepes |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,05* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 0,1* |

2.23. Benomils, karbendazīms, metiltiofanāts,
kvinalposs un fenbutatinoksīds

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Benomils*13, karbendazīms, metiltiofanāts | Kvinalposs | Fenbutatinoksīds |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  | 0,05* |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 5 |  | 5 |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,1* |  | 0,05* |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 2 |  | 2 |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  |  | 0,05* |
|  | aprikozes | 1 |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) | 1 |  |  |
|  | plūmes | 0,5 |  |  |
|  | pārējie | 0,1* |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: | 2 |  | 2 |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) | 0,1* |  | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): | 0,1* |  | 0,05* |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): | 0,1* |  | 0,05* |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi | 0,1* |  | 0,05* |
| 1.6. | dažādi augļi: |  |  |  |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni | 1 |  | 3 |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie | 0,1* |  | 0,05* |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  | 0,05* |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,1* |  | 0,05* |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,1* |  | 0,05* |
|  | ķiploki |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni | 0,5 |  | 1 |
|  | paprika |  |  | 1 |
|  | tomāti | 0,5 |  | 1 |
|  | pārējie | 0,1* |  | 0,05* |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  |  |
|  | gurķi | 1 |  | 0,5 |
|  | korgetes | 0,3 |  | 0,5 |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie | 0,1* |  | 0,05* |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  | 0,05* |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones | 0,5 |  |  |
|  | ķirbji | 0,5 |  |  |
|  | pārējie | 0,1* |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza | 0,1* |  | 0,05* |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  |  | 0,05* |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: | 0,1* |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) | 0,5 |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie | 3 |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: | 0,1* |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji | 0,1* |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  |  | 0,05* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti | 5 |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie | 0,1* |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: | 0,1* |  |  |
|  | spināti |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses | 0,1* |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi | 0,1* |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: | 0,1* |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,1* |  | 0,05* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  |  | 0,05* |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi | 2 |  |  |
|  | selerijas | 2 |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie | 0,1* |  |  |
| 2.8. | sēnes: |  |  | 0,05* |
|  | kultivētās sēnes | 1 |  |  |
|  | meža sēnes | 0,1* |  |  |
| 3. | Pākšaugi: |  | 0,05* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas | 2 |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie | 0,1* |  |  |
| 4. | Eļļas augi: |  | 0,05* | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas | 0,2 |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie | 0,1* |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 0,1* | 0,1* |

2.24. Fenvalerāts (RR un SS izomēru summa), 
esfenvalerāts (RS un SR izomēru summa) un diazinons

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Fenvalerāts un esfenvalerāts | Diazinons |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | RR un SS izomēri | RS un SR izomēri |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 0,02* | 0,02* |  |
|  | apelsīni |  |  | 1 |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  | 1 |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  | 1 |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,02* |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,02* | 0,02* | 0,05* |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,05 | 0,02* |  |
|  | āboli |  |  | 0,3 |
|  | aivas |  |  | 0,3 |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,02* |
| 1.4. | kauliņaugļi: | 0,02* | 0,02* |  |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  | 0,3 |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  | 0,1 |
|  | pārējie |  |  | 0,02* |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: | 0,1 | 0,02* | 0,02* |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) | 0,02* | 0,02* | 0,02* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): | 0,02* | 0,02* | 0,02* |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): | 0,02* | 0,02* |  |
|  | dzērvenes |  |  | 0,2 |
|  | mellenes |  |  | 0,2 |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  | 0,2 |
|  | upenes |  |  | 0,2 |
|  | pārējās |  |  | 0,02* |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi | 0,02* | 0,02* | 0,02* |
| 1.6. | dažādi augļi: | 0,02* | 0,02* |  |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  | 0,2 |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,02* |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,02* | 0,02* |  |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  | 0,2 |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,02* |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,02* | 0,02* | 0,02* |
|  | ķiploki |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  | 0,5 |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti | 0,05* | 0,02* |  |
|  | pārējie | 0,02* | 0,02* |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: | 0,02* | 0,02* | 0,02* |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: | 0,02* | 0,02* | 0,02* |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza | 0,02* | 0,02* | 0,02* |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  |  | 0,02* |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: | 0,02* | 0,02* |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  | 0,02* |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) | 0,05 |  |  |
|  | galviņkāposti | 0,05 |  |  |
|  | pārējie | 0,02* |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: | 0,02* | 0,02* |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji | 0,02* | 0,02* |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: | 0,02* | 0,02* | 0,02* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |  |
|  | spināti |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,02* | 0,02* | 0,02* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: | 0,02* | 0,02* | 0,02* |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.8. | sēnes: | 0,02 | 0,02* | 0,02* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,02* | 0,02* | 0,02* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,02* | 0,02* | 0,02* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,05* | 0,05* | 0,05* |

2.25. Disulfotons, mekarbams un forāts

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Disulfotons*14 | Mekarbams | Forāts*15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
| 1.1. | citrusaugļi: |  |  |  |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): |  |  |  |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: |  |  |  |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  |  |  |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: |  |  |  |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: |  |  |  |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: |  |  |  |
|  | ķiploki |  |  |  |
|  | sīpoli |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  |  |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |  |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  |  |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |  |
|  | spināti |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): |  |  |  |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  |  |  |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.8. | sēnes: |  |  |  |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,02* | 0,05* |  |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  | 0,1 |
|  | pārējie |  |  | 0,05* |
| 5. | Kartupeļi: | 0,02* | 0,05* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,05* | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,05* | 0,1* | 0,1* |

2.26. Propoksurs, propizamīds un triazofoss

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Propoksurs | Propizamīds | Triazofoss |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  | 0,02* |
| 1.1. | citrusaugļi: |  | 0,02* |  |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni | 0,3 |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi | 0,3 |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) | 0,3 |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,05* | 0,02* |  |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,05* | 0,02* |  |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: | 0,05* | 0,02* |  |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  | 0,02* |  |
| 1.5.1. | vīnogas: | 0,05* |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) | 1 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): | 0,05* |  |  |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | dzērvenes | 0,2 |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) | 0,2 |  |  |
|  | upenes | 0,2 |  |  |
|  | pārējās | 0,05* |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi | 0,05* |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: | 0,05* | 0,02* |  |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,05* | 0,02* | 0,02* |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,05* | 0,02* | 0,02* |
|  | ķiploki |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: | 0,05* | 0,02* | 0,02* |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  |  |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |  |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  | 0,02* | 0,02* |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: | 0,5 |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti | 0,5 |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: | 0,05* |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji | 0,05* |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: | 0,05* |  | 0,02* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  | 1 |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  | 0,02* |  |
|  | spināti |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  | 0,02* |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  | 0,02* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  | 1 |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,05* | 0,02* | 0,02* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  | 0,02* | 0,02* |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi | 1 |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |  |
| 2.8. | sēnes: | 0,05* | 0,02* | 0,02* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,05* | 0,02* | 0,02* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,05* |  |  |
|  | kokvilnas sēklas |  |  | 0,1 |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  | 0,1 |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  | 0,05* | 0,02* |
| 5. | Kartupeļi: | 0,05* | 0,02* | 0,02* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 0,05* | 0,05* |

2.27. Metomils/tiodikarbs, metilpirimifoss un tiabendazols

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Metomils/ tiodikarbs*16 | Metilpirimifoss | Tiabendazols |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: |  |  | 5 |
|  | apelsīni | 0,5 |  |  |
|  | citroni | 1 |  |  |
|  | greipfrūti | 0,5 |  |  |
|  | laimi | 1 |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) | 1 | 2 |  |
|  | pampelmūzes | 0,5 |  |  |
|  | pārējie | 0,05* | 1 |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,05* | 0,05* | 0,1* |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,2 | 0,05* |  |
|  | āboli |  |  | 5 |
|  | aivas |  |  | 5 |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,05* |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  | 0,05* | 0,05* |
|  | aprikozes | 0,2 |  |  |
|  | ķirši | 0,1 |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) | 0,2 |  |  |
|  | plūmes | 0,5 |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  | 0,05* |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  |  |
|  | galda vīnogas | 0,05* | 0,05* |  |
|  | vīnogas pārstrādei | 1 | 2 |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) | 0,05* | 0,05* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): | 0,05* | 0,05* |  |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): | 0,05* | 0,05* |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi | 0,05* | 0,05* |  |
| 1.6. | dažādi augļi: | 0,05* |  |  |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  | 15 |
|  | banāni |  |  | 5 |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  | 2 |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  | 5 |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | papaija |  |  | 10 |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  | 0,05* | 0,05* |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: |  |  | 0,05* |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  | 1 |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki | 0,5 |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie | 0,05* | 0,05* |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | ķiploki |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  | 0,05* |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni | 0,5 |  |  |
|  | paprika |  | 1 |  |
|  | tomāti | 0,5 | 1 |  |
|  | pārējie | 0,05* | 0,05* |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: | 0,05* |  |  |
|  | gurķi |  | 0,1 |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  | 0,05* |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: | 0,05* |  |  |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  | 1 |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  | 0,05* |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza | 0,05* | 0,05* |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: | 0,05* |  |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  | 1 |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  | 5 |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,05* |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  | 0,05* |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  | 2 |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  | 0,05* |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  | 0,05* | 0,05* |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  | 0,05* | 0,05* |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  | 0,05* | 0,05* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti | 2 |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: | 2 |  |  |
|  | spināti |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses | 0,05* |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi | 0,05* |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: | 2 |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.8. | sēnes: | 0,05* |  |  |
|  | kultivētās sēnes |  | 2 | 10 |
|  | meža sēnes |  | 0,05* | 0,05* |
| 3. | Pākšaugi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: |  | 0,05* | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas | 0,1 |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas | 0,1 |  |  |
|  | zemesrieksti | 0,1 |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,05* | 0,05* |  |
|  | agrie kartupeļi |  |  | 0,05* |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  | 15 |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,05* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 10 | 0,05* | 0,1* |

2.28. Karbofurāns, karbosulfāns un benfurakarbs

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Karbofurāns*17 | Karbosulfāns | Benfurakarbs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 0,3 | 0,05* | 0,05* |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | papaija |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: |  |  | 0,05* |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni | 0,3 | 0,1 |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi | 0,2 |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks | 0,3 | 0,1 |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki | 0,5 |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi | 0,2 |  |  |
|  | pārējie | 0,1* | 0,05* |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: |  | 0,05* | 0,05* |
|  | ķiploki | 0,3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | sīpoli | 0,3 |  |  |
|  | šalotes | 0,3 |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie | 0,1* |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  | 0,05* | 0,05* |
| 2.3.1. | nakteņu augi: | 0,1* |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: | 0,1* |  |  |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: | 0,2 |  |  |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza | 0,1* |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  | 0,05* | 0,05* |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: | 0,2 |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: | 0,1* |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: | 0,1* |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji | 0,2 |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |  |
|  | spināti |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.8. | sēnes: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,2* | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 10 | 1 | 5 |

2.29. Furatiokarbs, benalaksils un metalaksils

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Furatiokarbs | Benalaksils | Metalaksils |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 0,05* | 0,05* |  |
|  | apelsīni |  |  | 0,5 |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  | 0,5 |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  | 0,5* |
|  | pārējie |  |  | 0,05* |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,05* | 0,05* | 1 |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: | 0,05* |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: |  | 0,2 |  |
|  | galda vīnogas |  |  | 2 |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  | 1 |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  | 0,05* | 0,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  | 0,05* | 0,05* |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  | 0,05* | 0,05* |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  | 0,05* | 0,05* |
| 1.6. | dažādi augļi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | papaija |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,05* | 0,05* |  |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  | 0,1 |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  | 0,1 |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,05* |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,05* |  |  |
|  | ķiploki |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | sīpoli |  | 0,2 | 0,5 |
|  | šalotes |  |  | 0,5 |
|  | vasaras sīpoli |  |  | 0,2 |
|  | pārējie |  | 0,05* | 0,05* |
| 2.3. | augļu dārzeņi: | 0,05* |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  | 0,05* |
|  | baklažāni |  | 0,2 |  |
|  | paprika |  | 0,2 |  |
|  | tomāti |  | 0,2 |  |
|  | pārējie |  | 0,05* |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  | 0,05* |  |
|  | gurķi |  |  | 0,5 |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,05* |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |  |
|  | arbūzi |  | 0,1 | 0,2 |
|  | melones |  | 0,1 | 0,2 |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  | 0,05* | 0,05* |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  | 0,05* | 0,05* |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  | 0,05* |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: | 0,1 |  | 0,1 |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: | 0,05* |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  | 1 |
|  | pārējie |  |  | 0,05* |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: | 0,05* |  | 0,05* |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji | 0,05* |  | 0,05* |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: | 0,05* |  |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  | 0,5 | 1 |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  | 1 |
|  | pārējie |  | 0,05* | 0,05* |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  | 0,05* | 0,05* |
|  | spināti |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  | 0,05* | 0,05* |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  | 0,05* | 0,05* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  | 0,05* | 1 |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: | 0,05* | 0,05* |  |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  | 0,2 |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,05* |
| 2.8. | sēnes: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 5 | 0,1* | 10 |

2.30. Propikonazols, ciflutrīns/β-ciflutrīns un etefons

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Propikonazols | Ciflutrīns/ β-ciflutrīns*18 | Etefons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 0,05* | 0,02* | 0,05* |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,05* | 0,02* | 0,1* |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,05* | 0,2 | 3 |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  |  |  |
|  | aprikozes | 0,2 | 0,5 |  |
|  | ķirši |  | 0,2 | 3 |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) | 0,2 | 0,5 |  |
|  | plūmes |  | 0,2 |  |
|  | pārējie | 0,05* | 0,02* | 0,05* |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: | 0,5 | 0,3 | 0,05* |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) | 0,05* | 0,02* | 0,05* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): | 0,05* | 0,02* | 0,05* |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): | 0,05* | 0,02* |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  | 5 |
|  | upenes |  |  | 5 |
|  | pārējās |  |  | 0,05* |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi | 0,05* | 0,02* | 0,05* |
| 1.6. | dažādi augļi: |  | 0,02* |  |
|  | ananasi |  |  | 2 |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni | 0,1 |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | papaija |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  | 0,05* |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,05* | 0,02* | 0,05* |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,05* | 0,02* | 0,05* |
|  | ķiploki |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: | 0,05* |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  | 0,3 | 3 |
|  | tomāti |  | 0,05 | 3 |
|  | pārējie |  | 0,02* | 0,05* |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: | 0,05* |  | 0,05* |
|  | gurķi |  | 0,1 |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  | 0,02* |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: | 0,05* | 0,02* | 0,05* |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza | 0,05* | 0,02* | 0,05* |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: | 0,05* |  | 0,05* |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  | 0,05* |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  | 0,2 |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  | 0,3 |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  | 0,02* |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: | 0,05* |  | 0,05* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  | 0,5 |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  | 0,02* |  |
|  | spināti |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  | 0,02* |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  | 0,02* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  | 0,02* |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,05* | 0,05 | 0,05* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: | 0,05* | 0,02* | 0,05* |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.8. | sēnes: | 0,05* | 0,02* | 0,05* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,05* | 0,02* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,05* |  |  |
|  | kokvilnas sēklas |  |  | 2 |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  | 0,05 |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  | 0,02* | 0,05* |
| 5. | Kartupeļi: | 0,05* | 0,02* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 20 | 0,1* |

2.31. Fenarimols un aldikarbs

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Fenarimols | Aldikarbs*19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 0,02* | 0,2 |
|  | apelsīni |  |  |
|  | citroni |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |
|  | laimi |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,02* |  |
|  | Indijas rieksti |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |
|  | kastaņi |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |
|  | mandeles |  |  |
|  | pekanrieksti |  | 0,2 |
|  | pistācijas |  |  |
|  | valrieksti |  |  |
|  | pārējie |  | 0,05* |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,3 | 0,05* |
|  | āboli |  |  |
|  | aivas |  |  |
|  | bumbieri |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  | 0,05* |
|  | aprikozes | 0,5 |  |
|  | ķirši | 1 |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) | 0,5 |  |
|  | plūmes |  |  |
|  | pārējie | 0,02* |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: | 0,3 | 0,05* |
|  | galda vīnogas |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) | 0,3 | 0,05* |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  | 0,05* |
|  | avenes | 0,1 |  |
|  | kazenes |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |
|  | pārējās | 0,02* |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  | 0,05* |
|  | dzērvenes | 1 |  |
|  | mellenes |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) | 1 |  |
|  | upenes | 1 |  |
|  | pārējās | 0,02* |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi | 0,02* | 0,05* |
| 1.6. | dažādi augļi: |  |  |
|  | ananasi |  |  |
|  | avokado |  |  |
|  | banāni | 0,3 | 0,1 |
|  | dateles |  |  |
|  | granāti |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |
|  | kumkvats |  |  |
|  | licijas |  |  |
|  | mango |  |  |
|  | olīvas |  |  |
|  | papaija |  |  |
|  | pasiflora |  |  |
|  | vīģes |  |  |
|  | pārējie | 0,02* | 0,05* |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,02* |  |
|  | galda bietes |  |  |
|  | batātes |  |  |
|  | burkāni |  | 0,1 |
|  | jamss |  |  |
|  | kāļi |  |  |
|  | mārrutki |  |  |
|  | pastinaks |  | 0,1 |
|  | plostbārdis |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |
|  | selerijas |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |
|  | rāceņi |  |  |
|  | pārējie |  | 0,05* |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,02* | 0,05* |
|  | ķiploki |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | sīpoli |  |  |
|  | šalotes |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  | 0,05* |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |
|  | baklažāni |  |  |
|  | paprika | 0,5 |  |
|  | tomāti | 0,5 |  |
|  | pārējie | 0,02* |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: | 0,2 |  |
|  | gurķi |  |  |
|  | korgetes |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: | 0,05 |  |
|  | arbūzi |  |  |
|  | melones |  |  |
|  | ķirbji |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza | 0,02* |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: | 0,02* |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |
|  | ziedkāposti |  | 0,2 |
|  | pārējie |  | 0,05* |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  | 0,2 |
|  | galviņkāposti |  |  |
|  | pārējie |  | 0,05* |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  | 0,05* |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  | 0,05* |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: | 0,02* | 0,05* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |
|  | kreses |  |  |
|  | salāti |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |
|  | endives |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |
|  | spināti |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |
|  | kārveles |  |  |
|  | maurloki |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,02* | 0,05* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: | 0,02* | 0,05* |
|  | artišoki |  |  |
|  | fenhelis |  |  |
|  | puravi |  |  |
|  | rabarberi |  |  |
|  | selerijas |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.8. | sēnes: | 0,02* | 0,05* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,02* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |
|  | pupas |  |  |
|  | zirņi |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,02* | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |
|  | linsēklas |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |
|  | sinepes |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,02* | 0,5 |
|  | agrie kartupeļi |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,05* | 0,05* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 5 | 0,05* |

2.32. Triforīns un metidations

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Triforīns | Metidations |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 0,05* | 2 |
|  | apelsīni |  |  |
|  | citroni |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |
|  | laimi |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,05* | 0,05* |
|  | Indijas rieksti |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |
|  | kastaņi |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |
|  | mandeles |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |
|  | pistācijas |  |  |
|  | valrieksti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 2 | 0,3 |
|  | āboli |  |  |
|  | aivas |  |  |
|  | bumbieri |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  |  |
|  | aprikozes | 2 |  |
|  | ķirši | 2 | 0,02* |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) | 2 |  |
|  | plūmes | 1 |  |
|  | pārējie | 0,05* | 0,2 |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: | 0,05* | 0,5 |
|  | galda vīnogas |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) | 0,05* | 0,02* |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): | 0,05* | 0,02* |
|  | avenes |  |  |
|  | kazenes |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |
|  | pārējās |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  | 0,02* |
|  | dzērvenes | 2 |  |
|  | mellenes |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) | 2 |  |
|  | upenes | 2 |  |
|  | pārējās | 0,05* |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi | 0,05* | 0,02* |
| 1.6. | dažādi augļi: | 0,05* |  |
|  | ananasi |  |  |
|  | avokado |  |  |
|  | banāni |  |  |
|  | dateles |  |  |
|  | granāti |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |
|  | kumkvats |  |  |
|  | licijas |  |  |
|  | mango |  |  |
|  | olīvas |  | 1 |
|  | papaija |  |  |
|  | pasiflora |  |  |
|  | vīģes |  |  |
|  | pārējie |  | 0,02* |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,05* | 0,02* |
|  | galda bietes |  |  |
|  | batātes |  |  |
|  | burkāni |  |  |
|  | jamss |  |  |
|  | kāļi |  |  |
|  | mārrutki |  |  |
|  | pastinaks |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |
|  | selerijas |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |
|  | rāceņi |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,05* | 0,02* |
|  | ķiploki |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | sīpoli |  |  |
|  | šalotes |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  | 0,02* |
| 2.3.1. | nakteņu augi: | 0,05* |  |
|  | baklažāni |  |  |
|  | paprika |  |  |
|  | tomāti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: | 0,5 |  |
|  | gurķi |  |  |
|  | korgetes |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: | 0,05* |  |
|  | arbūzi |  |  |
|  | melones |  |  |
|  | ķirbji |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza | 0,05* |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: | 0,05* | 0,02* |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: | 0,05* | 0,02* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |
|  | kreses |  |  |
|  | salāti |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |
|  | endives |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |
|  | spināti |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |
|  | kārveles |  |  |
|  | maurloki |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,05* | 0,02* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: | 0,05* | 0,02* |
|  | artišoki |  |  |
|  | fenhelis |  |  |
|  | puravi |  |  |
|  | rabarberi |  |  |
|  | selerijas |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.8. | sēnes: | 0,05* | 0,02* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,05* | 0,02* |
|  | lēcas |  |  |
|  | pupas |  |  |
|  | zirņi |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,05* |  |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |
|  | linsēklas |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |
|  | rapšu sēklas |  | 0,05 |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |
|  | sinepes |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |
|  | pārējie |  | 0,02* |
| 5. | Kartupeļi: | 0,05* | 0,02* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 30 | 3 |

2.33. Metoksihlors, barbāns un aramīts

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Metoksihlors | Barbāns | Aramīts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: | 0,01* | 0,05* | 0,01* |
| 1.1. | citrusaugļi: |  |  |  |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): |  |  |  |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: |  |  |  |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  |  |  |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: |  |  |  |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | papaija |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: | 0,01* | 0,05* | 0,01* |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: |  |  |  |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: |  |  |  |
|  | ķiploki |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  |  |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |  |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  |  |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |  |
|  | spināti |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): |  |  |  |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  |  |  |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.8. | sēnes: |  |  |  |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,01* | 0,05* | 0,01* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,01* | 0,05* | 0,01* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,01* | 0,05* | 0,01* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 0,1* | 0,1* |

2.34. Hlorfensons, hlorobenzilāts un hlorbufams

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Hlorfensons | Hlorobenzilāts | Hlorbufams |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: | 0,01* | 0,02* | 0,05* |
| 1.1. | citrusaugļi: |  |  |  |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): |  |  |  |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: |  |  |  |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  |  |  |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: |  |  |  |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | papaija |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: | 0,01* | 0,02* | 0,05* |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: |  |  |  |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: |  |  |  |
|  | ķiploki |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  |  |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |  |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  |  |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |  |
|  | spināti |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): |  |  |  |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  |  |  |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.8. | sēnes: |  |  |  |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,01* | 0,02* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,01* | 0,02* | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,01* | 0,02* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 0,01* | 0,1* |

2.35. Hloroksurons, hlorbenzīds un dialāts

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Hloroksurons | Hlorbenzīds | Dialāts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: | 0,05* | 0,01* | 0,05* |
| 1.1. | citrusaugļi: |  |  |  |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): |  |  |  |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: |  |  |  |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  |  |  |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: |  |  |  |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | papaija |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: | 0,05* | 0,01* | 0,05* |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: |  |  |  |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: |  |  |  |
|  | ķiploki |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  |  |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |  |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  |  |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |  |
|  | spināti |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): |  |  |  |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  |  |  |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.8. | sēnes: |  |  |  |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,05* | 0,01* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,05* | 0,01* | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,05* | 0,01* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 0,01* | 0,1* |

2.36. 1-1-dihloro-2,2-(4-etil-fenil)etāns un kvintozīns

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | 1-1dihloro-2,2-etāns | Kvintozīns*20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: | 0,01* | 0,02* |
| 1.1. | citrusaugļi: |  |  |
|  | apelsīni |  |  |
|  | citroni |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |
|  | laimi |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): |  |  |
|  | Indijas rieksti |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |
|  | kastaņi |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |
|  | mandeles |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |
|  | pistācijas |  |  |
|  | valrieksti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: |  |  |
|  | āboli |  |  |
|  | aivas |  |  |
|  | bumbieri |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  |  |
|  | aprikozes |  |  |
|  | ķirši |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |
|  | plūmes |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |
|  | avenes |  |  |
|  | kazenes |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |
|  | pārējās |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |
|  | mellenes |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |
|  | upenes |  |  |
|  | pārējās |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: |  |  |
|  | ananasi |  |  |
|  | avokado |  |  |
|  | banāni |  |  |
|  | dateles |  |  |
|  | granāti |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |
|  | kumkvats |  |  |
|  | licijas |  |  |
|  | mango |  |  |
|  | olīvas |  |  |
|  | papaija |  |  |
|  | pasiflora |  |  |
|  | vīģes |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: | 0,01* | 0,02* |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: |  |  |
|  | galda bietes |  |  |
|  | batātes |  |  |
|  | burkāni |  |  |
|  | jamss |  |  |
|  | kāļi |  |  |
|  | mārrutki |  |  |
|  | pastinaks |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |
|  | selerijas |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |
|  | rāceņi |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: |  |  |
|  | ķiploki |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | sīpoli |  |  |
|  | šalotes |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |
|  | baklažāni |  |  |
|  | paprika |  |  |
|  | tomāti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  |
|  | gurķi |  |  |
|  | korgetes |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |
|  | arbūzi |  |  |
|  | melones |  |  |
|  | ķirbji |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |
|  | kreses |  |  |
|  | salāti |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |
|  | endives |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |
|  | spināti |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |
|  | kārveles |  |  |
|  | maurloki |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): |  |  |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  |  |
|  | artišoki |  |  |
|  | fenhelis |  |  |
|  | puravi |  |  |
|  | rabarberi |  |  |
|  | selerijas |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 2.8. | sēnes: |  |  |
|  | kultivētās sēnes |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,01* | 0,02* |
|  | lēcas |  |  |
|  | pupas |  |  |
|  | zirņi |  |  |
|  | pārējie |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,01* |  |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |
|  | linsēklas |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |
|  | sinepes |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |
|  | zemesrieksti |  | 0,05 |
|  | pārējie |  | 0,02* |
| 5. | Kartupeļi: | 0,01* | 0,02* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,05* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 0,05* |

2.37. Formotions, metiloksidemetons un dimetoāts

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Formotions | Metiloksi-demetons*21 | Dimetoāts*22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  | 0,02* |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 0,02* |  | 0,02* |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,05* |  | 0,05* |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,02* |  | 0,02* |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: | 0,02* |  |  |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  | 1 |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,02* |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: | 0,02* |  | 0,02* |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: | 0,02* |  |  |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  | 2 |
|  | papaija |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,02* |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: | 0,02* |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: |  | 0,02* | 0,02* |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: |  | 0,02* |  |
|  | ķiploki |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  | 2 |
|  | pārējie |  |  | 0,02* |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  | 0,02* | 0,02* |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  |  |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |  |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  | 0,02* |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  | 0,2 |
|  | pārējie |  |  | 0,02* |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  | 0,05 | 0,3 |
|  | galviņkāposti |  | 0,05 | 1 |
|  | pārējie |  | 0,02* | 0,02* |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  | 0,02* | 0,02* |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  | 0,05 | 0,02* |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  |  |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  | 0,05 |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  | 0,5 |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,02* |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  | 0,02* | 0,02* |
|  | spināti |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  | 0,02* | 0,02* |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  | 0,02* | 0,02* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  | 0,02* | 0,02* |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): |  | 0,02* |  |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  | 1 |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,02* |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  | 0,02* | 0,02* |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.8. | sēnes: |  | 0,02* | 0,02* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,02* | 0,02* | 0,02* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,02* | 0,02* | 0,02* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,05* | 0,02* | 0,02* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,05* | 0,05* | 0,05* |

2.38. Lindāns, permetrīns, parations

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Lindāns | Permetrīns*23 | Parations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: | 0,01* | 0,05* | 0,05* |
| 1.1. | citrusaugļi: |  |  |  |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): |  |  |  |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: |  |  |  |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  |  |  |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: |  |  |  |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | papaija |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: | 0,01* | 0,05* | 0,05* |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: |  |  |  |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: |  |  |  |
|  | ķiploki |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  |  |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |  |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  |  |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |  |
|  | spināti |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): |  |  |  |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  |  |  |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.8. | sēnes: |  |  |  |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,01* | 0,05* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,01* | 0,05* | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,01* | 0,05* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,05* | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,05* | 0,1* | 0,1* |

2.39. Abamektīns, azociklotīns un ciheksatīns, bifentrīns

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Abamektīns*24 | Azociklotīns, ciheksatīns*25 | Bifentrīns |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 0,01* | 0,2 | 0,1 |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,02* | 0,1* | 0,05* |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,01* |  | 0,3 |
|  | āboli |  | 0,2 |  |
|  | aivas |  | 0,1 |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  | 0,05* |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: | 0,01* |  | 0,2 |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  | 0,3 |  |
|  | pārējie |  | 0,05* |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: | 0,01* |  | 0,2 |
|  | galda vīnogas |  | 0,05* |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  | 0,3 |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) | 0,1 | 0,05* | 0,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): | 0,1* | 0,05* | 0,05* |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): | 0,01* | 0,05* | 0,05* |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi | 0,01* | 0,05* | 0,05* |
| 1.6. | dažādi augļi: | 0,01* | 0,05* |  |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  | 0,1 |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | papaija |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,05* |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,01* | 0,05* | 0,05* |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,01* | 0,05* | 0,05* |
|  | ķiploki |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  | 0,05* |  |
|  | baklažāni | 0,02 |  | 0,2 |
|  | paprika | 0,05 |  | 0,2 |
|  | tomāti | 0,02 |  | 0,2 |
|  | pārējie | 0,01* |  | 0,05* |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: | 0,02* | 0,05* | 0,1 |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: | 0,01* | 0,05* | 0,05* |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza | 0,01* | 0,05* | 0,05* |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: | 0,01* | 0,05* |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  | 0,2 |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  | 1 |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  | 0,05* |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  | 0,05* |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  | 0,05* |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: | 0,1 |  | 2 |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: | 0,01* |  | 0,05* |
|  | spināti |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses | 0,01* |  | 0,05* |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi | 0,01* |  | 0,05* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: | 0,01* |  | 0,05* |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,01* |  |  |
|  | pupas (ar pākstīm) |  | 0,5 | 0,5 |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  | 0,1 |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  | 0,05* | 0,05* |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: | 0,01* | 0,05* | 0,05* |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.8. | sēnes: | 0,01* | 0,05* | 0,05* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,01* | 0,05* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,02* | 0,05* | 0,1* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,01* | 0,05* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,02* | 0,1* | 5 |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,05* | 0,1* | 10 |

2.40. Bitertanols, bromopropilāts un klofentezīns

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Bitertanols | Bromopropilāts | Klofentezīns |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  | 0,05* |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 0,05* |  | 0,02* |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,1* |  | 0,05* |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 2 |  | 0,5 |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  |  |  |
|  | aprikozes | 1 |  |  |
|  | ķirši | 1 |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) | 1 |  |  |
|  | plūmes | 2 |  | 0,2 |
|  | pārējie | 0,05* |  | 0,02* |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: | 0,05* |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  | 0,02* |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  | 1 |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | avenes |  |  | 3 |
|  | kazenes |  |  | 3 |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  | 0,3 |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  | 0,5 |
|  | upenes |  |  | 0,5 |
|  | pārējās |  |  | 0,02* |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  | 0,02* |
| 1.6. | dažādi augļi: |  |  | 0,02* |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni | 3 |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | papaija |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  | 0,05* |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,05* |  | 0,02* |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,05* |  | 0,02* |
|  | ķiploki |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti | 3 |  | 0,3 |
|  | pārējie | 0,05* |  | 0,02* |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: | 0,5 |  | 0,02* |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: | 0,05* |  |  |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  | 0,1 |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,02* |
| 2.3.4. | cukurkukurūza | 0,05* |  | 0,02* |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: | 0,05* |  | 0,02* |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: | 0,05* |  | 0,02* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |  |
|  | spināti |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,05* |  | 0,02* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: | 0,05* |  | 0,02* |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.8. | sēnes: | 0,05* |  | 0,02* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,05* | 0,05* | 0,02* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,1* | 0,1* | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,05* | 0,05* | 0,02* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,1* | 0,05* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 0,1* | 0,05* |

2.41. Ciromazīns, fenpropimorfs un flucitrināts

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Ciromazīns | Fenpropimorfs | Flucitrināts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  | 0,05* |
| 1.1. | citrusaugļi: | 0,05* | 0,05* |  |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,05* | 0,05* |  |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,05* | 0,05* |  |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: | 0,05* | 0,05* |  |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: | 0,05* |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: |  | 0,05* |  |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | avenes |  | 1 |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  | 0,05* |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  | 0,05* |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  | 0,05* |  |
| 1.6. | dažādi augļi: | 0,05* |  |  |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  | 2 |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | papaija |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  | 0,05* |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  | 0,05* |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,05* | 0,05* |  |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,05* | 0,05* |  |
|  | ķiploki |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  | 0,05* |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni | 1 |  |  |
|  | paprika | 0,05* |  |  |
|  | tomāti | 1 |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  |  |
|  | gurķi | 1 |  |  |
|  | korgetes | 1 |  |  |
|  | pipargurķīši | 1 |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |  |
|  | arbūzi | 0,3 |  |  |
|  | melones | 0,3 |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza | 0,05* |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: | 0,05* |  |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  | 0,05* |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  | 0,5 |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  | 0,05* |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  | 0,05* |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  | 0,05* |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  | 0,05* |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: | 15 |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: | 0,05* |  |  |
|  | spināti |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses | 0,05* |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi | 0,05* |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.5. | garšaugi: | 0,05* |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,05* | 0,05* |  |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  |  |  |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis | 2 |  |  |
|  | puravi |  | 0,5 |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas | 2 |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie | 0,05* | 0,05* |  |
| 2.8. | sēnes: |  | 0,05* |  |
|  | kultivētās sēnes | 5 |  |  |
|  | meža sēnes | 0,05* |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 1 | 0,05* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,05* | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,05* | 0,1* | 0,1* |

2.42. Heksakonazols, metakrifoss un miklobutanils

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Heksa-konazols | Metakrifoss | Miklobutanils |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: | 0,02* | 0,05* |  |
| 1.1. | citrusaugļi: |  |  | 3 |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): |  |  | 0,05* |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: |  |  | 0,5 |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  |  |  |
|  | aprikozes |  |  | 0,3 |
|  | ķirši |  |  | 1 |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  | 0,5 |
|  | plūmes |  |  | 0,5 |
|  | pārējie |  |  | 0,02* |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  | 1 |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  | 0,02* |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  | 1 |
|  | upenes |  |  | 1 |
|  | pārējās |  |  | 0,02* |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  | 0,02* |
| 1.6. | dažādi augļi: |  |  |  |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  | 2 |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | papaija |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,02* |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: | 0,02* | 0,05* |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: |  |  |  |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  | 0,2 |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,02* |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: |  |  | 0,02* |
|  | ķiploki |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  | 0,5 |
|  | tomāti |  |  | 0,3 |
|  | čili pipari |  |  | 0,3 |
|  | pārējie |  |  | 0,02* |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  | 0,1 |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  | 0,2 |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |  | 0,02* |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  |  | 0,02* |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  |  | 0,02* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |  |
|  | spināti |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): |  |  | 0,02* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  |  |  |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  | 0,5 |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,02* |
| 2.8. | sēnes: |  |  | 0,02* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,02* | 0,05* | 0,02* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,02* | 0,05* | 0,02* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,05* | 0,1* | 0,05* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,05* | 0,1* | 2 |

2.43. Penkonazols, prohlorazs un profenofoss

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Penkonazols | Prohlorazs*26 | Profenofoss |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  | 0,05* |
| 1.1. | citrusaugļi: | 0,05* | 10 |  |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,05* | 0,1* |  |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,2 | 0,05* |  |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  | 0,05* |  |
|  | aprikozes | 0,1 |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) | 0,1 |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  | 0,05* |  |
| 1.5.1. | vīnogas: | 0,2 |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) | 0,05* |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): | 0,05* |  |  |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): | 0,05* |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi | 0,05* |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: | 0,05* |  |  |
|  | ananasi |  | 5 |  |
|  | avokado |  | 5 |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  | 5 |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | papaija |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  | 0,05* |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: | 0,05* |  | 0,05* |
|  | ķiploki |  | 0,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  | 5 |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  | 0,05* |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  | 0,05* |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: | 0,05* |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti |  |  |  |
|  | čili pipari |  |  | 5 |
|  | pārējie |  |  | 0,05* |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: | 0,05* |  | 0,05* |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  | 0,05* |
|  | arbūzi | 0,1 |  |  |
|  | melones | 0,1 |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza | 0,05* |  | 0,05* |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: | 0,05* |  | 0,05* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  | 5 |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  | 0,05* |  |
|  | spināti |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  | 0,05* |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  | 0,05* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.5.5. | garšaugi: |  | 5 |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  | 0,05* | 0,05* |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki | 0,2 |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie | 0,05* |  |  |
| 2.8. | sēnes: | 0,05* |  | 0,05* |
|  | kultivētās sēnes |  | 2 |  |
|  | meža sēnes |  | 0,05 |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,05* |  | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  | 0,3 |  |
|  | pārējie |  | 0,05* |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,05* |  |  |
|  | kokvilnas sēklas |  |  | 2 |
|  | linsēklas |  | 0,5 |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  | 0,5 |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  | 0,5 |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  | 0,1* | 0,05* |
| 5. | Kartupeļi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,5 | 0,1* | 0,1* |

2.44. Resmetrīns, tridemorfs, triadimefons un triadimenols

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Resmetrīns*27 | Tridemorfs | Triadimefons, triadimenols*28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: |  |  |  |
| 1.1. | citrusaugļi: | 0,1* | 0,05* | 0,1* |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): | 0,2* | 0,1* | 0,2* |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: | 0,1* | 0,05* |  |
|  | āboli |  |  | 0,2 |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,1* |
| 1.4. | kauliņaugļi: | 0,1* | 0,05* | 0,1* |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: | 0,1* | 0,05* |  |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  | 2 |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  | 0,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | avenes |  |  | 0,1* |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  | 0,1* |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  | 0,1* |
| 1.6. | dažādi augļi: | 0,1* | 0,05* |  |
|  | ananasi |  |  | 3 |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  | 0,2 |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | papaija |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,1* |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: | 0,1* |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: |  | 0,05* | 0,1* |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: |  | 0,05* |  |
|  | ķiploki |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | sīpoli |  |  | 0,5 |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  | 1 |
|  | pārējie |  |  | 0,1* |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  | 0,05* |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  | 0,5 |
|  | tomāti |  |  | 0,3 |
|  | čili pipari |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,1* |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  | 0,1* |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  | 0,1* |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |  | 0,1* |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  | 0,05* | 0,1* |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  | 0,05* | 0,1* |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |  |
|  | spināti |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): |  | 0,05* | 0,1* |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  | 0,05* |  |
|  | artišoki |  |  | 1 |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  | 0,1* |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  | 0,1* |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  | 0,1* |
| 2.8. | sēnes: | 0,1* | 0,05* | 0,1* |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,1* | 0,05* | 0,1* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,2* | 0,1* | 0,2* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,1* | 0,05* | 0,1* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,2* | 20 | 0,2* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,2* | 0,1* | 10 |

2.45. Triasulfurons, metiltifensulfurons un 2,4-D

| Nr. p.k. | Produktu grupas, uz kurām attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums | Triasulfurons | Metiltifensulfurons | 2,4-D*29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas, rieksti: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
| 1.1. | citrusaugļi: |  |  |  |
|  | apelsīni |  |  |  |
|  | citroni |  |  |  |
|  | greipfrūti |  |  |  |
|  | laimi |  |  |  |
|  | mandarīni (ieskaitot klementīnes un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | pampelmūzes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.2. | koku rieksti (lobīti vai nelobīti): |  |  |  |
|  | Indijas rieksti |  |  |  |
|  | Brazīlijas rieksti |  |  |  |
|  | ciedru rieksti |  |  |  |
|  | kastaņi |  |  |  |
|  | kokosrieksti |  |  |  |
|  | lazdu rieksti |  |  |  |
|  | Makadamijas rieksti |  |  |  |
|  | mandeles |  |  |  |
|  | pekanrieksti |  |  |  |
|  | pistācijas |  |  |  |
|  | valrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.3. | sulīgie augļi: |  |  |  |
|  | āboli |  |  |  |
|  | aivas |  |  |  |
|  | bumbieri |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.4. | kauliņaugļi: |  |  |  |
|  | aprikozes |  |  |  |
|  | ķirši |  |  |  |
|  | persiki (ieskaitot gludos persikus un līdzīgus hibrīdus) |  |  |  |
|  | plūmes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 1.5. | ogas un sīkie augļi: |  |  |  |
| 1.5.1. | vīnogas: |  |  |  |
|  | galda vīnogas |  |  |  |
|  | vīnogas pārstrādei |  |  |  |
| 1.5.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | avenes |  |  |  |
|  | kazenes |  |  |  |
|  | Logana ogas |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas): |  |  |  |
|  | dzērvenes |  |  |  |
|  | mellenes |  |  |  |
|  | ērkšķogas |  |  |  |
|  | jāņogas (sarkanās un baltās) |  |  |  |
|  | upenes |  |  |  |
|  | pārējās |  |  |  |
| 1.5.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  |  |
| 1.6. | dažādi augļi: |  |  |  |
|  | ananasi |  |  |  |
|  | avokado |  |  |  |
|  | banāni |  |  |  |
|  | dateles |  |  |  |
|  | granāti |  |  |  |
|  | kivi augļi |  |  |  |
|  | kumkvats |  |  |  |
|  | licijas |  |  |  |
|  | mango |  |  |  |
|  | olīvas |  |  |  |
|  | papaija |  |  |  |
|  | pasiflora |  |  |  |
|  | vīģes |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi: |  |  |  |
|  | galda bietes |  |  |  |
|  | batātes |  |  |  |
|  | burkāni |  |  |  |
|  | jamss |  |  |  |
|  | kāļi |  |  |  |
|  | mārrutki |  |  |  |
|  | pastinaks |  |  |  |
|  | plostbārdis |  |  |  |
|  | redīsi, rutki |  |  |  |
|  | sakņu pētersīļi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | topinambūrs |  |  |  |
|  | rāceņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.2. | sīpolu dārzeņi: |  |  |  |
|  | ķiploki |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | sīpoli |  |  |  |
|  | šalotes |  |  |  |
|  | vasaras sīpoli |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.3.1. | nakteņu augi: |  |  |  |
|  | baklažāni |  |  |  |
|  | paprika |  |  |  |
|  | tomāti |  |  |  |
|  | čili pipari |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu: |  |  |  |
|  | gurķi |  |  |  |
|  | korgetes |  |  |  |
|  | pipargurķīši |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu: |  |  |  |
|  | arbūzi |  |  |  |
|  | melones |  |  |  |
|  | ķirbji |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.3.4. | cukurkukurūza |  |  |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  |  |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži: |  |  |  |
|  | sparģeļkāposti |  |  |  |
|  | ziedkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži: |  |  |  |
|  | rožu kāposti (Briseles) |  |  |  |
|  | galviņkāposti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.3. | lapu krustzieži: |  |  |  |
|  | Ķīnas kāposti |  |  |  |
|  | virziņkāposti (Savojas) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  |  |  |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  |  |  |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie: |  |  |  |
|  | kreses |  |  |  |
|  | salāti |  |  |  |
|  | salātu baldriņi |  |  |  |
|  | endives |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.2. | spināti un tiem līdzīgie: |  |  |  |
|  | spināti |  |  |  |
|  | biešu lapas (lapu bietes) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.5.5. | garšaugi: |  |  |  |
|  | kārveles |  |  |  |
|  | maurloki |  |  |  |
|  | pētersīļi |  |  |  |
|  | seleriju lapas |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi): |  |  |  |
|  | pupas (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | pupas (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (ar pākstīm) |  |  |  |
|  | zirņi (bez pākstīm) |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.7. | stublāju dārzeņi: |  |  |  |
|  | artišoki |  |  |  |
|  | fenhelis |  |  |  |
|  | puravi |  |  |  |
|  | rabarberi |  |  |  |
|  | selerijas |  |  |  |
|  | lapu artišoki |  |  |  |
|  | sparģeļi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 2.8. | sēnes: |  |  |  |
|  | kultivētās sēnes |  |  |  |
|  | meža sēnes |  |  |  |
| 3. | Pākšaugi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | lēcas |  |  |  |
|  | pupas |  |  |  |
|  | zirņi |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 4. | Eļļas augi: | 0,05* | 0,05* | 0,1* |
|  | kokvilnas sēklas |  |  |  |
|  | linsēklas |  |  |  |
|  | magoņu sēklas |  |  |  |
|  | rapšu sēklas |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (nelobītas) |  |  |  |
|  | saulespuķu sēklas (izlobītas) |  |  |  |
|  | sezama sēklas |  |  |  |
|  | sinepes |  |  |  |
|  | sojas pupas |  |  |  |
|  | zemesrieksti |  |  |  |
|  | pārējie |  |  |  |
| 5. | Kartupeļi: | 0,05* | 0,05* | 0,05* |
|  | agrie kartupeļi |  |  |  |
|  | uzglabājamie kartupeļi |  |  |  |
| 6. | Tēja (žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis) | 0,1* | 0,1* | 0,1* |
| 7. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus | 0,1* | 0,1* | 0,1* |

3. Pesticīdu atlieku precizētais daudzums tējai 
(žāvētas lapas un stiebri, fermentēta vai nefermentēta Camellia sinensis)

| Nr. p.k. | Pesticīdu atliekas | Maksimāli pieļaujamais daudzums (mg/kg (ppm)) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aldrīns un dieldrīns (vienkāršs vai kombinēts, izteikts kā dieldrīns HEOD) | 0,02 |
| 2. | Bifetrīns | 5,00 |
| 3. | Brompropilāts | 0,10* |
| 4. | Dihlorvoss | 0,10* |
| 5. | Dikofols | 20,00 |
| 6. | Dimetoāts | 0,20 |
| 7. | Endosulfāns (alfa un beta endosulfāna izomēru un endosulfāna sulfāta summa, izteikta kā endosulfāns) | 30,00 |
| 8. | Etions | 2,00 |
| 9. | Fenitrotions | 0,50 |
| 10. | Flucitrināts (izomēru summa) | 0,10* |
| 11. | Foksims | 0,10* |
| 12. | Fosmets (fosmeta un fosmeta oksona summa, izteikta kā fosmets) | 0,10* |
| 13. | Heksahlorcikloheksāns (HCH) (alfa un beta izomēru summa) | 0,20 |
| 14. | Heksahlorbenzols (HCB) | 0,01* |
| 15. | Hlordāns (cis un trans izomēru summa) | 0,02* |
| 16. | Kartaps | 0,10* |
| 17. | Malations (malationa un malaoksona summa, izteikta kā malations) | 0,50 |
| 18. | Metidations | 0,10* |
| 19. | Monoktotofoss | 0,10* |
| 20. | Ometoāts | 0,10 |
| 21. | Profenofoss | 0,10* |
| 22. | Propargīts | 5,00 |
| 23. | Kvinalfoss | 2,00* |

Piezīmes.

* Norāda analītiskās noteikšanas zemāko robežu.

1. Izomēru summa.

2. Summa, izteikta kā CS2.

3. Vinklozolīna un visu metabolītu (kas satur 3,5-dihloranilīna daļu) summa, izteikta kā vinklozīns.

4. p,p' DDT, o,p' DDT, p,p' DDE un p,p' TDE (DDD) summa, izteikta kā DDT.

5. Ieskaitot dihlorpropu P.

6. Fenhlorfosa un fenhlorfosa oksona summa, izteikta kā fenhlorfoss.

7. Heptahlora un heptahlora epoksīda summa.

8. Daminozīda un 1,1-dimetilhidrazīna summa, izteikta kā daminozīds.

9. Fentins, izteikts kā trifeniltīna katjons.

10. Amitraza un tā metabolītu (kas satur 2,4-dimetilanilīnu) summa, izteikta kā amitrazs.

11. Bentazona un 6-OH un 8-OH konjugātu summa, izteikta kā bentazons.

12. Piridāta, tā hidrolīzes produkta CL 9673 un hidrolizējamo CL 9673 konjugātu summa, izteikta kā piridāts.

13. Summa, izteikta kā karbendazims.

14. Disulfotona, disulfotona sulfoksīda un disulfotona summa, izteikta kā disulfotons.

15. Forāta, tā analoga oksīda un to sulfonu summa, izteikta kā forāts.

16. Metomila un tiodikarba summa, kas izteikta kā metomils.

17. Karbofurāna un 3-hidroksikarbofurāna summa, izteikta kā karbofurāns.

18. Izomēru summa.

19. Aldikarba, tā sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā aldikarbs.

20. Kvintozīna un pentahloroanilīna summa, izteikta kā kvintozīns.

21. Metiloksidemetona un demetona-s-metilsulfona summa, izteikta kā metiloksidemetons.

22. Dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts.

23. Izomēru summa.

24. Avermektīna B1a, avermektīna B1b un avermektīna B1a delta-8,9 izomēru summa.

25. Azociklotīna un ciheksatīna summa, izteikta kā ciheksatīns.

26. Prohloraza un tā metabolītu (kas satur 2,4,6-trihlorofenolu daļu) summa, izteikta kā prohlorazs.

27. Izomēru summa.

28. Triadimefona un triadimenola summa.

29. 2,4-D un tā esteru summa, izteikta kā 2,4-D.

Zemkopības ministra vietā –

vides ministrs	R.Vējonis

4.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 26.augusta

noteikumiem Nr.476

Maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums
atsevišķos augu valsts izcelsmes produktos un uz tiem (augļos, dārzeņos, pākšaugos, eļļas augos, kartupeļos, apiņos, garšaugos, graudaugos),
kas nav minēti noteikumu 1., 2. un 3.pielikumā

# I. Lauksaimniecības produktu un produktu daļu saraksts

| Nr. p.k. | Produktu grupa | Grupā iekļautie produkti | Produktu daļa, uz kuru attiecas maksimāli pieļaujamais pesticīdu atlieku daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Augļi, svaigi, dzesēti, žāvēti vai termiski neapstrādāti, saldēti, kas nesatur cukura piedevas: |  |  |
| 1.1. | sulīgie augļi | āboli bumbieri | viss produkts pēc augļu kātiņu atdalīšanas |
| 1.2. | kauliņaugļi | ķirši plūmes | viss produkts pēc augļu kātiņu atdalīšanas |
| 1.3. | ogas un sīkie augļi: |  |  |
| 1.3.1. | vīnogas – galda un pārstrādei |  | viss produkts pēc augļu kātiņu un kauslapiņu (ja ir) atdalīšanas |
| 1.3.2. | zemenes (izņemot meža) |  |  |
| 1.3.3. | ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas) | avenes kazenes | viss produkts pēc kauslapiņu atdalīšanas (augļiem ar kātiņiem) |
| 1.3.4. | citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas) | dzērvenes mellenes ērkšķogas jāņogas (sarkanās un baltās) upenes | viss produkts pēc augļu kātiņu un kauslapiņu (ja ir) atdalīšanas |
| 1.3.5. | savvaļas ogas un augļi |  |  |
| 2. | Dārzeņi, svaigi, dzesēti vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti: |  |  |
| 2.1. | sakņu un bumbuļu dārzeņi | galda bietes burkāni kāļi mārrutki pastinaks plostbārdis redīsi, rutki | viss produkts pēc lakstu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir) (augsni noskalo tekošā ūdenī vai ar suku viegli notīra (žāvētiem produktiem)) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | sakņu pētersīļi selerijas rāceņi |  |
| 2.2. | sīpoli | ķiploki sīpoli šalotes | žāvētiem produktiem – viss produkts pēc viegli atdalāmā apvalka atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir); nežāvētiem produktiem – viss produkts pēc sakņu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir) |
|  |  | vasaras sīpoli | viss produkts pēc sakņu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir) |
| 2.3. | augļu dārzeņi: |  | viss produkts pēc augļu kātiņu atdalīšanas |
| 2.3.1. | nakteņu augi | paprika tomāti |  |
| 2.3.2. | ķirbjaugi ar ēdamu mizu | gurķi pipargurķīši |  |
| 2.3.3. | ķirbjaugi ar neēdamu mizu | ķirbji |  |
| 2.4. | krustziežu dārzeņi: |  |  |
| 2.4.1. | ziedošie krustzieži | sparģeļkāposti ziedkāposti | tikai ziedkopa |
| 2.4.2. | galviņu krustzieži | rožu kāposti galviņkāposti | viss produkts pēc bojāto lapu (ja ir) atdalīšanas |
| 2.4.3. | lapu krustzieži | Ķīnas kāposti virziņkāposti (Savojas) |  |
| 2.4.4. | kolrābji |  | viss produkts pēc lakstu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir) |
| 2.5. | lapu dārzeņi un garšaugi: |  | viss produkts pēc bojāto ārējo lapu un sakņu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir) |
| 2.5.1. | salāti un salātveidīgie | endīvijas kreses salāti salātu baldriņi |  |
| 2.5.2. | spināti un līdzīgie | biešu lapas (lapu bietes) |  |
| 2.5.3. | ūdens kreses |  |  |
| 2.5.4. | lapu cigoriņi |  |  |
| 2.5.5. | garšaugi | kārveles maurloki pētersīļi dilles |  |
| 2.6. | pākšaugu dārzeņi (svaigi, dzesēti) | pupas pupiņas zirņi | viss produkts pēc izlobīšanas no pākstīm; ja pākstis paredzētas ēšanai, – ar tām |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | stublāju dārzeņi | sparģeļi artišoki fenhelis puravi rabarberi selerijas lapu artišoki | viss produkts pēc bojāto audu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas (ja ir); puraviem un fenhelim – viss produkts pēc sakņu atdalīšanas un augsnes notīrīšanas |
| 2.8. | sēnes | sēnes meža sēnes | viss produkts pēc augsnes vai audzēšanas substrāta notīrīšanas |
| 3. | Pākšaugi | pupas zirņi | viss produkts |
| 4. | Eļļas augi | linsēklas magoņu sēklas rapšu sēklas | visa sēkla vai grauds pēc izlobīšanas no čaumalām vai sēnalu atdalīšanas (ja iespējams) |
|  |  | saulespuķu sēklas | visa sēkla kopā ar čaumalu (ja ir) vai sēkla bez čaumalas (ja tās nav) |
| 5. | Kartupeļi | agrie un uzglabājamie kartupeļi | viss produkts pēc augsnes notīrīšanas (ja ir) (augsni noskalo tekošā ūdenī) |
| 6. | Apiņi (žāvēti), ieskaitot apiņu rogas un nekoncentrētos sabirzumus |  | viss produkts |
| 7. | Garšvielas | ķimeņu sēklas paegļu ogas pārējās garšvielas | viss produkts |
| 8. | Graudaugi | kvieši rudzi tritikāle mieži auzas kukurūza griķi u.c. | graudi |

II. Pesticīdu atliekas un to maksimāli pieļaujamais daudzums

| Nr. p.k. | Pesticīdu atliekas | Maksimāli pieļaujamais daudzums (mg/kg) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Al-fosetils | 25,00 – apiņiem 1,50 – gurķiem 0,50 – rapšu sēklām, sīpoliem |
| 2. | Alumīnija fosfīds | 0,10 – graudaugiem graudos (fosfīda PH3 līmenis) |
| 3. | Amidosulfurons | 0,05 – kviešiem, rudziem, miežiem, tritikālei graudos |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4. | Aversektīns-S | 0,005 – tomātiem, gurķiem, paprikai |
| 5. | Bendikars | 0,10 – kviešiem, miežiem graudos |
| 6. | Benomils | 0,10 – linsēklām |
| 7. | Bentazons | 1,00 – zirņiem 0,20 – kukurūzai graudos, zirņiem, pupām (svaigām) 0,10 – linsēklām |
| 8. | Butil-P-fluazifops | 0,20 – ķimeņu sēklām, linsēklām, rapšu sēklām 0,10 – galda bietēm, galviņkāpostiem, burkāniem, pupām, zirņiem, kartupeļiem, cukurbietēm, lopbarības bietēm 0,02 – augļiem, ogām, sīpoliem, gurķiem, tomātiem |
| 9. | Cianazīns | 0,05 – rapšu sēklām |
| 10. | Cikloksidims | 2,00 – kartupeļiem, galviņkāpostiem, rapšu sēklām, zirņiem 0,05 – zemenēm 2,00 – linsēklām 0,20 – cukurbietēm, lopbarības bietēm, burkāniem |
| 11. | Ciprodinils | 0,50 – kauliņaugļiem, sulīgajiem augļiem |
| 12. | Ciprokonazols | 0,05 – āboliem, bumbieriem, cukurbietēm, kviešiem, miežiem graudos |
| 13. | 2,4-D | 0,50 – graudaugiem graudos 0,05 – kukurūzai |
| 14. | Desmedifams | 0,01 – galda bietēm 0,10 – cukurbietēm, lopbarības bietēm |
| 15. | Diafentiurons | 0,50 – gurķiem, tomātiem |
| 16. | Difenokonazols | 0,20 – āboliem, bumbieriem |
| 17. | Dihlorprops-P | 0,20 – graudaugiem graudos |
| 18. | Dikamba | 0,50 – kviešiem, rudziem, miežiem, auzām, kukurūzai graudos |
| 19. | Dikvāts | 2,00 – rapšu sēklām, linsēklām |
| 20. | Dimetahlors | 0,05 – rapšu sēklām |
| 21. | Dimetoāts | 0,10 – linsēklām 3,00 – apiņiem (žāvētiem), ieskaitot apiņu rogas |
| 22. | Dimetomorfs | 0,05 – kartupeļiem |
| 23. | Ditianons | 1,00 – augļiem, ogām |
| 24. | Epoksikonazols | 0,10 – graudaugiem graudos 0,05 – cukurbietēm |
| 25. | Etil-P-fenoksaprops | 0,10 – graudaugiem graudos |
| 26. | Etil-trineksapaks | 0,20 – kviešiem, miežiem, rudziem, tritikālei graudos 2,00 – rapšu sēklām |
| 27. | Etofumezāts | 0,01 – galda bietēm 0,10 – cukurbietēm, lopbarības bietēm |
| 28. | Fenmedifams | 0,01 – galda bietēm 0,10 – cukurbietēm, lopbarības bietēm |
| 29. | Fenpropimorfs | 0,05 – graudaugiem graudos |
| 30. | Fluoroglikofēns | 0,20 – graudaugiem graudos |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 31. | Flutriafols | 0,10 – graudaugiem graudos |
| 32. | Florasulams | 0,01 – kviešiem, rudziem, miežiem, auzām, tritikālei graudos |
| 33. | Fluazinams | 0,01 – kartupeļiem |
| 34. | Fludioksonils | 0,05 – kviešiem, miežiem, rudziem, auzām graudos, kartupeļiem, zirņiem, rapšu sēklām |
| 35. | Formotions | 3,00 – apiņiem (žāvētiem), ieskaitot apiņu rogas |
| 36. | Fozolons | 0,10 – graudaugiem graudos, rapšu sēklām, kartupeļiem, cukurbietēm, lopbarības bietēm 2,00 – apiņiem |
| 37. | Fuberidazols | 0,20 – kviešiem, rudziem, miežiem graudos |
| 38. | Guazatīns | 0,10 – kviešiem, rudziem graudos |
| 39. | Haloksifops-R | 0,10 – griķiem, kartupeļiem, linsēklām, rapšu sēklām 0,01 – cukurbietēm, lopbarības bietēm, augļiem, ogām, kāpostiem, burkāniem, zirņiem, pupām, sīpoliem, ķiplokiem, puraviem, ķimenēm |
| 40. | Hloridazons | 0,50 – galda bietēm, cukurbietēm, lopbarības bietēm |
| 41. | Hlorsulfurons | 0,05 – linsēklām |
| 42. | Izopropil-M-flamprops | 0,05 – graudaugiem graudos |
| 43. | Izoproturons | 0,10 – graudaugiem graudos |
| 44. | Karbendazims (nosaka vienlaikus ar benomilu) | 2,00 – ķiplokiem 0,10 – galviņkāpostiem, linsēklām |
| 45. | Karboksīns | 0,20 – kviešiem, rudziem, miežiem, auzām graudos 0,10 – linsēklām |
| 46. | Klopiralīds | 1,00 – graudaugiem graudos 0,50 – galviņkāpostiem 0,20 – kukurūzai graudos 0,10 – rapšu sēklām |
| 47. | Kvinmeraks | 0,10 – cukurbietēm, lopbarības bietēm |
| 48. | Lufenurons | 0,20 – āboliem 0,02 – kartupeļiem 0,10 – kāpostiem |
| 49. | Magnija fosfīds | 0,10 – graudaugiem graudos (fosfīda PH3 līmenis) |
| 50. | MCPA | 0,10 – graudaugiem graudos, zirņiem, pupām, linsēklām |
| 51. | Mekoprops-P | 0,10 – graudaugiem graudos |
| 52. | Mepikvāts | 0,50 – rudziem, miežiem, kviešiem graudos |
| 53. | Metamitrons | 0,05 – galda bietēm, cukurbietēm, lopbarības bietēm, zemenēm |
| 54. | Metazahlors | 0,05 – galviņkāpostiem, ziedkāpostiem, rapšu sēklām |
| 55. | Metil-primisulfurons | 0,02 – kukurūzai graudos |
| 56. | Metiltifensulfurons | 0,02 – kviešiem, rudziem, miežiem, auzām graudos |
| 57. | Metiltribenurons | 0,05 – kviešiem, rudziem, miežiem, auzām graudos |
| 58. | Metil-triflusulfurons | 0,05 – cukurbietēm, lopbarības bietēm |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 59. | Metkonazols | 0,10 – kviešiem, rudziem, miežiem, auzām, tritikālei graudos |
| 60. | Metribuzīns | 0,10 – kartupeļiem |
| 61. | Na-metiljodosulfurons | 0,01 – kviešiem, rudziem, miežiem, tritikālei graudos |
| 62. | Oksadiksils | 0,10 – sīpoliem, tomātiem 0,05 – gurķiem, kartupeļiem |
| 63. | Pendimetalīns | 0,05 – apiņiem, burkāniem, graudaugiem graudos, sīpoliem, puraviem, ķiplokiem, zirņiem, ķimeņu sēklām |
| 64. | Penkonazols | 0,20 – āboliem, gurķiem, ķiršiem, tomātiem |
| 65. | Prohlorazs | 0,50 – rapšu sēklām 0,05 – graudaugiem graudos |
| 66. | Prometrīns | 0,20 – dillēm 0,10 – burkāniem, ķimeņu sēklām, kartupeļiem, ķiplokiem, selerijām, pētersīļiem, zirņiem, pupām, sīpoliem |
| 67. | Propakvizafops | 0,05 – cukurbietēm, kāpostiem, burkāniem, kartupeļiem, puraviem, pupām, rapšu sēklām, linsēklām, zemenēm, zirņiem, ķimeņu sēklām, ķiplokiem, sīpoliem 0,02 – burkāniem |
| 68. | Propamokarbs | 2,00 – gurķiem 1,00 – tomātiem 0,50 – kartupeļiem |
| 69. | Rimsulfurons | 0,10 – kartupeļiem |
| 70. | Sērs | 50,00 – āboliem, bumbieriem, cukurbietēm, dārzeņiem, graudaugiem graudos, zemenēm |
| 71. | Spiroksamīns | 0,10 – kviešiem graudos 0,50 – miežiem graudos 0,05 – rudziem, tritikālei graudos |
| 72. | Sulfosulfurons | 0,01 – kviešiem, tritikālei graudos |
| 73. | Tebukonazols | 0,05 – graudaugiem graudos, rapšu sēklām |
| 74. | Tefuril-p-kvizalofops | 0,10 – kartupeļiem 0,05 – cukurbietēm, galda bietēm, lopbarības bietēm 0,20 – linsēklām |
| 75. | Terbutrīns | 0,10 – graudaugiem graudos |
| 76. | Tiametoksams | 0,05 – rudziem, miežiem, tritikālei, auzām graudos, āboliem 0,10 – kartupeļiem, burkāniem, kāpostiem, gurķiem, tomātiem, plūmēm |
| 77. | Tirāms | 0,10 – kviešiem, rudziem, miežiem, auzām graudos, linsēklām |
| 78. | Tolilfluanīds | 5,00 – zemenēm, āboliem, upenēm, avenēm 2,00 – tomātiem 1,00 – salātiem |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 79. | Triadimefons | 0,50 – āboliem, bumbieriem, tomātiem 0,20 – gurķiem, upenēm, ērkšķogām, zemenēm 0,10 – graudaugiem graudos |
| 80. | Triadimenols | 0,10 – kviešiem, rudziem, miežiem graudos |
| 81. | Triasulfurons | 0,02 – kviešiem, miežiem, rudziem, tritikālei, auzām graudos |
| 82. | Tridemorfs | 0,10 – graudaugiem graudos |
| 83. | Trifluralīns | 0,10 – galviņkāpostiem, kāļiem 0,05 – burkāniem, garšaugiem, pupām, rapšu sēklām, sīpoliem, ķiplokiem, linsēklām |
| 84. | Trifloksistrobīns | 0,05 – kviešiem graudos 0,20 – miežiem graudos |
| 85. | Tritikonazols | 0,01 – kviešiem, rudziem, miežiem, auzām, tritikālei graudos |
| 86. | Vara hidroksīds | 20,00 – kartupeļiem, āboliem, bumbieriem, ķiršiem, plūmēm, aprikozēm, upenēm, jāņogām, ērkšķogām, avenēm, kazenēm, dzērvenēm, krūmmellenēm, vīnogām, apiņiem |
| 87. | Zoksamīds | 0,05 – kartupeļiem |

Zemkopības ministra vietā –

vides ministrs	R.Vējonis

5.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 26.augusta

noteikumiem Nr.476

# Minimālais ņemamo sākumparaugu daudzums

| Nr. p.k. | Produkta veids | Minimālais ņemamo sākumparaugu daudzums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Produkti – iepakoti vai kravas veidā, kurus var uzskatīt par labi samaisītiem vai homogēniem | 1 (partija var sajaukties atkarībā no kvalitātes, kategorijas vai ražošanas procesa) |
| 2. | Produkti – iepakoti vai kravas veidā, kurus nevar uzskatīt par labi sajauktiem vai homogēniem, kur: | augu izcelsmes pārtikas produktiem, kas sastāv no lielām vienībām, minimālais sākumparaugu daudzums sakrīt ar šo noteikumu 6.pielikumā norādīto minimālo vienību skaitu laboratorijas paraugam |
| 2.1. | partijas svars (kg) |  |
| 2.1.1. | < 50 | 3 |
| 2.1.2. | 50–500 | 5 |
| 2.1.3. | > 500 | 10 |
| 2.2. | iepakojumu vai vienību skaits partijā |  |
| 2.2.1. | 1–25 | 1 |
| 2.2.2. | 26–100 | 5 |
| 2.2.3. | > 100 | 10 |

Zemkopības ministra vietā –

vides ministrs	R.Vējonis

6.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 26.augusta

noteikumiem Nr.476

Sākumparaugu raksturojums un
noteiktais minimālā laboratorijas parauga daudzums

| Nr. p.k. | Produkta raksturojums | Piemērs | Ņemamā sākumparauga veids | Minimālais laboratorijas parauga daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pārstrādei nepakļautie pārtikas produkti |
| 1.1. | visi svaigie augļi un svaigie dārzeņi, ieskaitot kartupeļus un cukurbietes (izņemot zaļumus) |
| 1.1.1. | maza izmēra svaigi produkti, vienības lielums < 25 g | ogas, pupas, olīvas | veselas vienības vai iepakojumi, vai vienības, kas noņemtas ar speciālo instrumentu | 1 kg |
| 1.1.2. | vidēja izmēra svaigi produkti, vienības lielums vidēji 25–250 g | āboli, apelsīni | veseli gabali | 1 kg (vismaz 10 gab.) |
| 1.1.3. | liela izmēra svaigi produkti, vienības lielums vidēji > 250 g | kāposti, gurķi, vīnogas (ķekari) | viss(-i) gabals(-i) | 2 kg (vismaz 5 gab.) |
| 1.2. | pākšaugi | pupas, zirņi |  | 1 kg |
| 1.3. | graudaugi | rīsi, kvieši |  | 1 kg |
| 1.4. | koku rieksti | izņemot kokosriekstus |  | 1 kg |
| 1.4.1. |  | kokosrieksti |  | 5 gab. |
| 1.5. | eļļas augu sēklas | zemesrieksti |  | 0,5 kg |
| 1.6. | sēklas, kas paredzētas dzērienu un saldumu ražošanai | kafijas pupiņas |  | 0,5 kg |
| 1.7. | zaļumi | svaigi pētersīļi | visi gabali | 0,5 kg |
| 1.7.1. |  | pārējie, svaigi |  | 0,2 kg |
| 1.8. | garšvielas | žāvētas | visas daļas vai vienības, kas noņemtas ar speciālo instrumentu | 0,1 kg |

| 2. | Pārstrādātie produkti |
| --- | --- |
| 2.1. | pārējie augu izcelsmes pārtikas produkti, žāvēti augļi, dārzeņi, zaļumi, apiņi, malti graudaugu produkti; no augiem iegūti pārtikas produkti, tējas, augu tējas, dārzeņu eļļas, sulas un citi produkti (piemēram, pārstrādātas olīvas un citrusaugļu sīrupi); pārstrādes produkti, kuriem ir viena sastāvdaļa, iepakoti vai neiepakoti produkti, kuriem ir viena vai vairākas sastāvdaļas (piemēram, garšvielas) un kuri ir gatavi lietošanai uzreiz pēc iepakojuma atvēršanas; pārstrādes produkti, kuriem ir vairākas sastāvdaļas, ieskaitot produktus ar dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļām, kuros dominējošās ir augu izcelsmes sastāvdaļas – maize un graudu pārstrādes produkti |
| 2.1.1. | produkti ar augstu gabalvērtību |  | iepakojumi vai vienības, kas noņemtas ar speciālo instrumentu | 0,1 kg* |
| 2.1.2. | maza apjoma cieti produkti | apiņi, tējas, augu tēja | iepakotas vienības vai vienības, kas noņemtas ar iesmu | 0,2 kg |
| 2.1.3. | pārējie cietie produkti | maize, milti, žāvētie augļi | iepakojumi vai veseli gabali, vai daļas, kas noņemtas ar iesmu | 0,5 kg |
| 2.1.4. | šķidrie produkti | augu eļļas un sulas | iepakotas vienības vai vienības, kas noņemtas ar iesmu | 0,5 l vai 0,5 kg |

Piezīme. * Iespējams ņemt mazāku laboratorijas parauga daudzumu, ja paraugu ņemšanas aktā ir minēts šādas rīcības iemesls.

Zemkopības ministra vietā –

vides ministrs	R.Vējonis