15.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada 27.decembra

noteikumiem Nr.1019

Apzīmējumi, kas lietojami kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos dokumentos

| Nr. p.k. | Apzīmējums | Apzīmējuma grafiskais atveidojums | Raksturojums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Valsts ģeodēziskie punkti |  |  | Līnijas biezums no 0,1 mm līdz 0,2 mm |
|  | Poligonometrijas punkts |  | Malas garums 2 mm |  |
|  | Triangulācijas punkts |  | Malas garums 3 mm |  |
|  | Globālās pozicionēšanas bāzes stacijas punkts |  | Malas garums 3 mm |  |
|  | Uzmērīšanas tīkla punkts |  | Diametrs 3 mm |  |
|  | Grunts repers |  | Diametrs 2 mm |  |
|  | Robežpunkti |  |  |  |
|  | Zemes vienības apvidū nostiprināts robežpunkts |  | Diametrs 1,5 mm |  |
|  | Zemes vienības apvidū nenostiprināts robežpunkts |  | Diametrs 1 mm |  |
|  | Robežpunkta numurs | 12 | Ciparu augstums 3 mm |  |
|  | Koordinātu tīkls |  | Līniju garums uz katru pusi no centra 3 mm; izvietojums 10 x 10 cm kvadrātu tīklā plānā |  |
|  | Koordinātu tīkla teksts | x = 311550 y = 506650 | Ciparu un burtu augstums 2 mm |  |
|  | Robežas |  |  |  |
|  | Uzmērītas zemes vienības un zemes vienības daļas robežas |  | Nepārtraukta līnija |  |
|  | Zemes vienības robežas pa situācijas elementiem |  | Līnija 2 mm, atstarpe 1 mm |  |

|  | Zemes lietošanas veida kontūra |  |  | Līnijas biezums no 0,1 mm līdz 0,2 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apgrūtinājuma robežas |  | Līnija 4 mm, atstarpe 1 mm |  |
|  | Apgrūtinājuma robežas mazos mērogos var parādīt kā līniju, līnijas vidū norādot tās platumu |  | Līnija 4 mm, atstarpe 1 mm. Līnijas biezums no 0,1 līdz 0,2 mm |  |
|  | Robežojošo zemes vienību maiņas vietas bultiņa |  | Garums 8 mm |  |
|  | Kadastra apzīmējumi |  |  |  |
| 7.1. | Zemes vienības kadastra apzīmējums | 42620020049 | Burta augstums 3 mm |  |
| 7.2. | Zemes vienības daļas kadastra apzīmējums | 426200200498001 | Burta augstums 2 mm |  |
| 7.3. | Būves kadastra apzīmējums | 42620020049001 | Burta augstums 2 mm |  |
|  | Zemes lietošanas veidu apzīmējumi |  |  |  |
|  | Aramzeme | a | Burta augstums 2 mm |  |
|  | Augļu dārzi |  |  |  |
|  | Augļu dārzs | a.d. | Burta augstums 2 mm |  |
|  | Ogulājs | o.d. | Burta augstums 2 mm |  |
|  | Pļava |  | Starp līnijām 0,8 mm, līniju garums 1,2 mm |  |
|  | Ganības |  | Līniju garumi 1,4 mm, leņķis 90o |  |
|  | Mežs |  | Diametrs 2 mm |  |
|  | Krūmājs |  | Diametri: 0,25 mm, 0,4 mm un 0,5 mm, leņķis 120o |  |
|  | Purvs |  | Attālums starp līnijām 1 mm |  |
|  | Ūdeņi |  |  | Līnijas biezums no 0,1 mm līdz 0,2 mm |
|  | Upes |  | Burtu augstums un teces virziena bultiņas garums 4 mm |  |
|  | Ezera, jūras vai upes krasta līnija |  | Burtu augstums 4 mm |  |
|  | Ezers |  | Burtu augstums 4 mm |  |
|  | Dīķis |  | Burtu augstums 2 mm |  |
|  | Zivju dīķi |  | Burtu augstums 2 mm |  |
|  | Dekoratīvie dīķi |  | Burta augstums 2 mm |  |
|  | Grāvji |  | Ciparu augstums līdz 2 mm, bultiņas garums 4 mm |  |
|  | Būves, pagalmi |  |  |  |
|  | Būves kontūra |  | Līnijas biezums 0,2 mm |  |
|  | Būves ar būves daļu kontūra |  | Līnijas biezums 0,2 mm |  |
|  | Pagrabs ar uzbērumu |  | Burtu augstums 1,5 mm |  |
|  | Tunelis, pazemes būve |  | Burtu augstums 1,5 mm |  |
|  | Drupas |  | Burtu augstums 1,5 mm |  |
|  | Pagalms | p. | Burtu augstums 2 mm |  |
|  | Dekoratīvie zālieni pagalmos |  | Līnijas garums 1 mm, leņķis 53o |  |
|  | Ceļi |  |  |  |
|  | Ceļi bez cietā seguma |  | Ciparu augstums līdz 2 mm |  |
|  | Ceļi plānos 1:10000; 1:5000 |  | Līnija 4 mm, atstarpe 2 mm | Līnijas biezums no 0,1 mm līdz 0,2 mm |
|  | Ceļi ar cieto segumu |  | Ciparu augstums līdz 2 mm |  |
|  | Šaursliežu dzelzceļš |  |  |  |
|  | Platsliežu dzelzceļš |  |  |  |
|  | Tramvaju sliežu ceļš |  |  |  |
|  | Viensliežu, divsliežu, trīssliežu dzelzceļš maziem mērogiem |  | Līnijas biezums 1 mm |  |
|  | Pārējā zeme |  |  |  |
|  | Stiga |  | Līnija 2 mm, atstarpe 1 mm |  |
|  | Smiltājs |  | Punktēts laukums, punkti 0,1 mm |  |
|  | Izgāztuve |  | Burtu augstums 2 mm |  |
|  | Situācijas elements, kuram nav noteikts apzīmējums | pieraksta ar vārdiem | Burtu augstums 2 mm |  |
|  | Žogi |  |  |  |
|  | Koka žogs |  | Atbilstoši attēlam |  |
|  | Koka žogs ar betona, mūra stabiem |  |  |  |
|  | Stiepļu žogs |  |  |  |
|  | Stiepļu žogs ar mūra stabiem |  |  |  |
|  | Dzeloņstiepļu žogs |  |  |  |
|  | Mūra, betona žogs |  |  |  |
|  | Metāla žogs |  |  |  |
|  | Metāla žogs ar betona, mūra stabiem |  |  |  |
|  | Žoga vārtu līnija ar koka stabu |  |  |  |
|  | Komunikācijas |  |  |  |
|  | Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvads |  | Burtu augstums 1,5 mm | Līnijas biezums no 0,1 mm līdz 0,2 mm |
|  | Pazemes ūdensvads |  | Burtu augstums 1,5 mm |  |
|  | Drenāža |  | Burtu augstums 1,5 mm |  |
|  | Pazemes siltumtrase |  | Burtu augstums 1,5 mm. Līnija 3 mm, atstarpe 1 mm |  |
|  | Virszemes siltumtrase |  | Burtu augstumi: 1 mm un 1,5 mm |  |
|  | Pazemes zemspiediena gāzes vads |  | Burtu augstumi: 1 mm un 1,5 mm. Līnija 3 mm, atstarpe 1 mm |  |
|  | Virszemes zemspiediena gāzes vads |  | Burtu augstumi: 1 mm un 1,5 mm |  |
|  | Pazemes vidēja spiediena gāzes vads |  | Burtu augstumi: 1 mm un 1,5 mm. Līnija 3 mm, atstarpe 1 mm |  |
|  | Virszemes vidēja spiediena gāzes vads |  | Burtu augstums 1 mm |  |
|  | Pazemes augstspiediena gāzes vads |  | Burtu augstumi: 1 mm un 1,5 mm. Līnija 3 mm, atstarpe 1 mm |  |
|  | Virszemes naftas vads |  | Atbilstoši attēlam |  |
|  | 110 kV augstsprieguma elektrolīnija |  | Punkti 0,2 mm diametrā, līnija 8 mm, atstarpes 1 mm |  |
|  | 6–20 kV vidsprieguma elektrolīnija |  |  |  |
|  | 0,4 kV zemsprieguma elektrolīnija |  |  |  |
|  | 110 kV augstsprieguma elektrokabelis |  | Punkti 0,2 mm diametrā, līnija 8 mm, atstarpes 1 mm |  |
|  | 6–20 kV vidsprieguma elektrokabelis |  | Punkti 0,2 mm diametrā, līnija 8 mm, atstarpes 1 mm | Līnijas biezums no 0,1 mm līdz 0,2 mm |
|  | 0,4 kV zemsprieguma elektrokabelis |  | Punkti 0,2 mm diametrā, līnija 8 mm, atstarpes 1 mm |  |